МИНИСТЕРСТВО ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П Р И К А З

| 24.08.2006 | г.Москва | № 112 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении Правил применения оборудования проводных
и оптических систем передачи абонентского доступа

В соответствии со статьей 41 Федерального закона от 07.07.2003 г. 
№ 126-ФЗ «О связи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 28, ст. 2895) и пунктом 4 Правил организации и проведения работ по обязательному подтверждению соответствия средств связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.04.2005 г. № 214 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 16, ст. 1463)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые Правил применения оборудования проводных 
и оптических систем передачи абонентского доступа.

2. Направить настоящий приказ на государственную регистрацию 
в Министерство юстиции Российской Федерации.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра информационных технологий и связи Российской Федерации Б.Д. Антонюка.

| Министр | Л.Д. Рейман |
| --- | --- |

Зарегистрирован в Минюсте России 04 сентября 2006 г.
Регистрационный № 8194

Правила применения оборудования проводных и оптических систем передачи абонентского доступа

|  | УТВЕРЖДЕНЫ приказом Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от «24» августа 2006 г. № 112 |
| --- | --- |

ПРАВИЛА

применения оборудования проводных и оптических систем передачи

абонентского доступа

- Общие положения.

- Правила применения оборудования проводных и оптических систем 
передачи абонентского доступа (далее – Правила) разработаны в соответствии 
со статьей 41 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» (собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 28, ст. 2895) в целях 
обеспечения целостности, устойчивости функционирования и безопасности единой сети электросвязи Российской Федерации.

- Правила устанавливают обязательные требования к параметрам 
оборудования проводных и оптических систем передачи абонентского доступа 
(далее – оборудование систем передачи абонентского доступа) в сети связи общего пользования и технологических сетях связи в случае их присоединения к сети 
связи общего пользования.

- Оборудование систем передачи абонентского доступа подлежит 
декларированию соответствия.

- Требования к оборудованию систем передачи

абонентского доступа

- В оборудовании систем передачи абонентского доступа используется один из следующих интерфейсов или их комбинация (два и более):

- двухпроводный аналоговый интерфейс к телефонной сети связи общего пользования (FXO);

- двухпроводный аналоговый интерфейс к оконечному оборудованию
телефонной сети общего пользования (FXS);

- четырехпроводный интерфейс к каналам тональной частоты;

- четырехпроводный цифровой интерфейс к телефонной сети связи общего пользования (S/T–интерфейс);

- двухпроводный цифровой интерфейс к телефонной сети связи общего пользования (U-интерфейс);

- интерфейсы для организации передачи сигналов по физическим линиям
в тональном и надтональном диапазонах частот;

- интерфейсы передачи данных (интерфейсы группы V);

- интерфейсы цифровых абонентских линий (xDSL);

- интерфейсы к сети передачи данных с использованием контроля несущей и обнаружением коллизий (Ethernet);

- интерфейсы к оборудованию плезиохронной цифровой иерархии
(далее – PDH), включая оптические интерфейсы PDH;

- интерфейсы к оборудованию синхронной цифровой иерархии 
(далее – SDH);

- интерфейсы к оборудованию оптических систем со спектральным 
разделением (WDM);

- интерфейсы к оборудованию, использующему режим асинхронного
переноса (ATM);

- интерфейсы к оборудованию, использующему режим ретрансляции 
кадров (FR);

- интерфейсы к сетям передачи данных, поддерживающим работу 
по протоколу IP;

- интерфейсы к сетям передачи данных, поддерживающим 
мультипротокольное коммутирование по меткам (MPLS);

- интерфейсы к оборудованию передачи сигналов видеосервиса;

- интерфейсы внешней синхронизации.

- Система передачи абонентского доступа обеспечивает между оконечным оборудованием и транспортными системами организацию каналов и (или) трактов (одного типа или нескольких):

- двухпроводный телефонный канал тональной частоты;

- четырехпроводный канал тональной частоты;

- четырехпроводный канал ISDN 192 кбит/с ;

- канал базового доступа ISDN 160 кбит/с (BRI);

- канал первичного доступа ISDN 2048 кбит/с (PRI);

- цифровой тракт вычислительной сети с использованием контроля 
несущей и обнаружением коллизий;

- комбинированный канал (тракт), оканчивающийся интерфейсами разных типов.

- При организации телефонной связи обеспечивается передача сигналов взаимодействия между оконечным оборудованием и телефонной станцией одним или несколькими способами:

- передача сигналов набора номера импульсным кодом;

- передача сигналов взаимодействия многочастотным кодом (DTMF);

- передача сигналов вызова с номинальной частотой 25 или 50 Гц;

- передача тарификационных сигналов (частотой 16 кГц или изменением полярности электропитания в абонентском шлейфе);

- передача сигналов взаимодействия ISDN сигнализации, тактовой
синхронизации, синхронизации октетов, цикловой синхронизации, активации 
и деактивации, эксплуатационного и технического обслуживания;

6)	использование абонентской сигнализации V5.x.

- Для оборудования систем передачи абонентского доступа 
устанавливаются следующие обязательные требования к параметрам:

  - станционного и абонентского окончания двухпроводного телефонного канала (приложение 1 к Правилам);

  - каналов, образованных в оборудовании систем передачи абонентского доступа (приложение 2 к Правилам);

  - S/T – интерфейса (приложение 3 к Правилам);

  - U-интерфейса (приложение 4 к Правилам);

  - интерфейса первичного доступа к оборудованию ISDN (приложение 5
к Правилам);

  - интерфейса V5 к цифровым телефонным станциям (приложение 6
к Правилам);

  - интерфейсов передачи данных (приложение 7 к Правилам);

  - линейного интерфейса модемов с физическими линиями связи
(приложение 8 к Правилам);

  - линейного интерфейса оборудования передачи данных, работающего
в надтональном диапазоне частот, (приложение 9 к Правилам);

  - оборудования формирования в надтональном диапазоне частот 
дополнительного двухпроводного телефонного канала (приложение 10 
к Правилам);

  - линейного интерфейса низкоскоростной цифровой абонентской линии (приложение 11 к Правилам);

  - высокоскоростной цифровой абонентской линии  (приложение 12 
к Правилам);

  - среднескоростной цифровой абонентской линии (приложение 13 
к Правилам);

  - асимметричной цифровой абонентской линии (приложение 14
к Правилам);

  - симметричной цифровой абонентской линии (приложение 15
к Правилам);

  - сверхскоростной цифровой абонентской линии (приложение 16
к Правилам);

  - развязывающего устройства (Splitter) цифровой абонентской линии для 
организации низкочастотного канала 0 – 4 кГц (приложение 17 к Правилам);

  - развязывающего устройства для организации совместной передачи
сигналов U-интерфейса ISDN и ADSL (приложение 18 к Правилам);

  - интерфейса 64 кбит/с (приложение 19 к Правилам);

  - электрических интерфейсов к оборудованию плезиохронной
и синхронной  цифровых иерархий (приложение 20 к Правилам);

  - линейного тракта 2048 кбит/с (код HDB3) систем передачи
абонентского доступа (приложение 21 к Правилам);

  - оптического линейного интерфейса плезиохронной цифровой иерархии

систем передачи абонентского доступа (приложение 22 к Правилам);

  - оптических интерфейсов к оборудованию синхронной цифровой 
иерархии (приложение 23 к Правилам);

  - интерфейсов к оборудованию оптических систем со спектральным 
разделением (приложение 24 к Правилам);

  - интерфейсов к сети передачи данных с использованием контроля 
несущей и обнаружением коллизий (приложение 25 к Правилам);

  - интерфейсов к оборудованию, использующему режим асинхронного 
переноса (приложение 26 к Правилам);

  - интерфейсов к оборудованию, использующему режим ретрансляции кадров, (приложение 27 к Правилам);

  - интерфейсов к сетям передачи данных, поддерживающим работу 
по протоколу IP, (приложение 28 к Правилам);

  - интерфейсов к сетям передачи данных, поддерживающим 
многопротокольную коммутацию по меткам, (приложение 29 к Правилам);

  - интерфейсов передачи сигналов видеосервиса (приложение 30
к Правилам;

  - интерфейса внешней синхронизации (приложение 31 к Правилам);

  - защиты оборудования от опасных и мешающих влияний на линейных интерфейсах (приложение 32 к Правилам);

  - электропитания оборудования (приложение 33 к Правилам);

  - дистанционного электропитания оборудования (приложение 34
к Правилам);

  - электромагнитной совместимости оборудования приложение 35
к Правилам).

- В декларации о соответствии (п. 2.2 «Техническое описание») 
приведены используемые в декларируемом оборудовании интерфейсы.

- При принятии декларации о соответствии выполнение требований,
указанных в приложениях 1 – 35, подлежит подтверждению в аккредитованной 
испытательной лаборатории (центре).

____________

Приложение 1

к Правилам применения

оборудования проводных
и оптических систем передачи

абонентского доступа

Требования к параметрам станционного и абонентского

окончания двухпроводного телефонного канала

- Станционное окончание двухпроводного телефонного канала имеет следующие параметры:

| Допустимые пределы частоты вызывного сигнала составляют 16 – 55 Гц. |
| --- |
| Допустимые пределы напряжения вызывного сигнала составляют 35 – 110 Вэфф. |
| Модуль входного сопротивления переменному току: |  |
| в режиме ожидания вызова (на частоте 1000 Гц) – не менее 2 кОм; |
| в режиме приема вызова (на частоте 25 или 50 Гц) составляет 3 – 20 кОм; |
| в режиме приема сигналов тарификации (на частоте 16 кГц ) составляет 0,16 – 4 кОм. |
| Входное сопротивление по постоянному току при размыкании абонентского шлейфа – не менее 100 кОм. |
| Постоянная составляющая входного тока при посылке вызывного сигнала напряжением 110 Вэфф – не более 4 мА. |
| Ток шлейфа в разговорном режиме и при наборе номера составляет 22 – 70 мА. |
| При пропадании электропитания шлейф абонентской линии не замыкается. |

- Абонентское окончание двухпроводного телефонного канала
удовлетворяет следующим требованиям:

  - Напряжение постоянного тока при разомкнутой цепи подключения оконечного оборудования составляет 20 – 72 В (рекомендуемое значение – 
более 40 В).

  - Ток питания в цепи подключения оконечного оборудования
в разговорном состоянии  составляет 18 – 70 мА (рекомендуемое значение – 25 – 40 мА).

  - Оборудование, предназначенное для подключения к устройствам
с импульсным набором номера, распознает код сигнала импульсного набора
номера и обеспечивает уверенный прием от оконечного оборудования сигнала
импульсного набора номера при следующих условиях:

    - Скорость набора номера 7,5 – 12,5 имп/с.

    - Импульсный коэффициент (отношение длительности размыкания к длительности замыкания) – 1,3 – 1,9.

    - Длительность паузы между двумя сериями импульсов – 
180 – 1100 мс.

  - Размыкание цепи в процессе разговора или набора номера на время от 30 до 130 мс распознается как сигнал калиброванного размыкания шлейфа
для заказа дополнительных видов обслуживания.

  - Размыкание цепи подключения оконечного оборудования в процессе разговора или набора номера на время, превышающее 400 мс, распознается как
отбой абонента.

  - Допустимый ток утечки в режиме ожидания вызова и в паузах
набора номера –  не менее 3 мА.

- Оборудование, предназначенное для обработки сигналов
многочастотного набора номера, обеспечивает уверенный прием от оконечного оборудования сигнала частотного набора номера при следующих условиях:

  - Частоты составляющих сигнала набора номера:

- группа 1: 697, 770, 852, 941 Гц;

- группа 2: 1209, 1336, 1477, 1633 Гц.

  - Частоты не отличаются от своих номинальных значений более, чем на 1,8 %.

  - Уровни частотных составляющих находятся в пределах 
минус 20 – 0 дБ. Разность уровней частотных составляющих не превышает 5 дБ.

  - Длительность двухчастотных посылок и пауз между ними
составляет не менее 40 мс.

  - Суммарный уровень помех в полосе частот 250 – 4300 Гц
находится на 20 дБ ниже уровня сигналов группы 1.

- Указанное оборудование не обеспечивает прием от оконечного
оборудования сигнала частотного набора номера при следующих условиях:

  - Отклонение частот составляющих сигнала набора номера от своих номинальных значений более 3%.

  - Уровень любой из частотных составляющих сигнала набора
номера – меньше минус 37 дБ.

  - Разность уровней сигналов группы 1 и группы 2 сигнала набора
номера – больше 15 дБ.

  - Длительность посылки (или паузы) при наборе номера – менее 20 мс.

  - Длительность паузы между посылками  сигнала набора номера менее  20 мс.

- Определение первой цифры при частотном наборе номера
обеспечивается, если  две  частоты сопровождаются  сигналом "Ответ станции"
с уровнем минус 5 (0,5 дБм0.

- Если оборудование осуществляет передачу в сторону оконечного
оборудования акустических сигналов "Ответ станции", "Контроль посылки
вызова", "Занято", их уровень составляет минус (10(5) дБ на нагрузке 600 Ом.

- При передаче других акустических сигналов в сторону оконечного оборудования на фоне разговора их уровень находится в пределах минус (15(5) дБ на нагрузке 600 Ом.

- Если оборудование осуществляет передачу в сторону оконечного
оборудования вызывных сигналов, то частота вызывного сигнала находится
в пределах (25(5) Гц или (50(5) Гц.

- Напряжение вызывного сигнала на нагрузке 750 Ом + 2,0 мкФ – не менее 35 В.

- Задержка отключения вызывного сигнала при ответе абонента
не превышает 150 мс.

- Оборудование, предназначенное для передачи станционных 
тарификационных сигналов 16 кГц в сторону оконечного (пользовательского)
оборудования, имеет следующие характеристики:

  - Условия срабатывания приемника тарификационных сигналов станционного окончания системы передачи абонентского доступа:

частота принимаемых тарификационных сигналов равна 16 (0,1 кГц;

напряжение принимаемых тарификационных сигналов составляет минус 8 – 6 дБн;

длительность принимаемых тарификационных импульсов, равна 100(20мс;

количество тарификационных импульсов в течение 1 секунды равно 5.

  - Условия несрабатывания приемника тарификационных сигналов станционного окончания системы передачи абонентского доступа:

напряжение сигналов (на частоте 16(0,1кГц) – менее минус 12 дБн ;

напряжение на частотах 15 и 17 кГц – более 0 дБн;

длительность импульсов (при уровне 6 дБн) – менее 10 мс.

  - Параметры тарификационных сигналов на стороне пользователя:

| Частота тарификационных сигналов равна 16(0,04 кГц. |
| --- |
| Уровень тарификационного сигнала на нагрузке 200 Ом – не менее минус 8. |
| Искажение тарификационных сигналов составляют не более 5 %. |
| Искажение тарификационных импульсов – не более 20 мс. |
| Задержка импульсов тарификации – не более 50 мс. |  |

  - Оборудование, предназначенное для передачи тарификационных сигналов путем переполюсовки питания в абонентском шлейфе, обеспечивает
переполюсовку сигналов длительностью (интервал переполюсовки между
положительными и отрицательными импульсами) 300(50 мс.

- При принятии декларации о соответствии выполнение требований, указанных в п.п. 1.1, 1.7, 2.1, 2.2, 2.6, 8, 9, 11.3.1, подлежит подтверждению в аккредитованной испытательной лаборатории (центре).

Приложение 2

к Правилам применения

оборудования проводных
и оптических систем передачи

абонентского доступа

Требования к параметрам каналов, образованных

в оборудовании систем передачи абонентского доступа

- Параметры четырехпроводного телефонного канала, образованного в оборудовании систем передачи абонентского доступа, удовлетворяют следующим требованиям:

  - Номинальный относительный уровень на входе канала  –  минус 13 –минус 16 дБо.

  - Номинальный относительный уровень на выходе канала равен
 4 – 7 дБо.

  - Отклонение остаточного затухания на частоте 1020 Гц 
от номинального значения не превышает ± 0,5 дБ.

  - Амплитудно-частотные искажения остаточного затухания
относительно частоты 1020 Гц имеет следующие значения:

| Частотный диапазон, Гц | Нижняя граница, дБ | Верхняя граница, дБ |
| --- | --- | --- |
| от 300 до 400 | (0,5 | 0,5 |
| от 400 до 600 | (0,5 | 0,5 |
| от 600 до 2400 | (0,5 | 0,6 |
| от 2400 до 3000 | (0,5 | 0,9 |
| от 3000 до 3400 | (0,5 | 1,8 |

  - Амплитудная характеристика (изменение усиления в зависимости
от входного уровня) на частоте 1020 Гц имеет следующие значения:

- для уровней от (55 до (50 дБм0 – ( 3,0 дБ,

- для уровней от (50 до (40 дБм0 – ( 1,0 дБ,

- для уровней от (40 до + 3 дБм0 – ( 0,5 дБ.

  - Групповое время задержки имеет следующие значения:

- на частотах от 500 Гц до 600 Гц	– не более 1,5 мс,

- на частотах от 600 Гц до 1000 Гц – не более 0,75 мс,

- на частотах от 1000 Гц до 2600 Гц – не более 0,25 мс,

- на частотах от 2600 Гц до 2800 Гц – не более 1,5 мс.

  - Номинальное сопротивление на входе/выходе канала – 600 Ом.

  - Затухание отражения относительно номинального сопротивления – более 20 дБ.

  - Затухание асимметрии:

- в полосе частот от 300 до 2400 Гц – более 46 дБ;

- в полосе частот от 2400 до 3400 Гц – более 41 дБ.

  - Взвешенный шум в незанятом канале не превышает
минус 65 дБм0п.

  - Уровень одночастотной помехи в незанятом канале, измеренный селективно в полосе частот 300 – 3400 Гц, –  не более минус 50 дБм0.

  - Уровень внятной переходной помехи в соседних каналах
не превышает минус 65 дБм0.

  - Уровень переходной помехи с передачи на прием не превышает
минус 60 дБм0.

  - Суммарные искажения, включая искажения квантования,
измеренные для синусоидального сигнала, имеют следующие значения:

| Входной уровень, дБм0 | Отношение сигнал/суммарные искажения, дБ, не менее |
| --- | --- |
| (45 | 22 |
| (40 | 27 |
| (30 | 33 |
| (20 | 33 |
| (10 | 33 |
| (0 | 33 |

  - Уровень паразитных внутриполосных сигналов не превышает
минус 40 дБм0.

  - Уровень помех от сигнализации не превышает минус 60 дБм0п.

  - Для подавления внеполосных входных сигналов при подаче 
на вход канала синусоидального сигнала в диапазоне частот 4,6 – 72 кГц 
уровень любой комбинационной частоты на выходе канала ниже уровня 
испытательного сигнала на 25 дБ.

- Параметры двухпроводного телефонного канала, образованного
в оборудовании систем передачи абонентского доступа, удовлетворяют
следующим требованиям:

  - Номинальные относительные уровни на входе канала:

- на абонентской стороне – 0 дБм;

- на станционной стороне  – минус 4 – минус 2 дБм.

  - Номинальное остаточное затухание на частоте 1020 Гц – (4±1) дБ.

  - Отклонение остаточного затухания на частоте 1020 Гц

от номинального значения не превышает ± 0,6 дБ.

  - Амплитудно-частотные искажения остаточного затухания
относительно частоты 1020 Гц имеют следующие значения:

| Частотный диапазон, Гц | Нижняя граница, дБ | Верхняя граница, дБ |
| --- | --- | --- |
| от 300 до 400 | (0,5 | 2,0 |
| от 400 до 600 | (0,5 | 1,5 |
| от 600 до 2400 | (0,5 | 0,7 |
| от 2400 до 3000 | (0,5 | 1,1 |
| от 3000 до 3400 | (0,5 | 3,0 |

  - Амплитудная характеристика (изменение усиления в зависимости
от входного уровня) на частоте 1020 Гц имеют следующие значения:

- для уровней от (55 до ( 50 дБм0 – ( 3,0 дБ,

- для уровней от (50 до ( 40 дБм0 – ( 1,0 дБ,

- для уровней от (40 до + 3 дБм0 – ( 0,5 дБ.

  - Групповое время задержки имеют следующие значения

- на частотах от 500 Гц до 600 Гц – не более 1,8 мс,

- на частотах от 600 Гц до 1000 Гц – не более 0,9 мс,

- на частотах от 1000 Гц до 2600 Гц – не более 0,3 мс,

- на частотах от 2600 Гц до 2800 Гц – не более 1,5 мс.

  - Номинальное сопротивление двухпроводного окончания канала – 
600 Ом  или 220+820/115 нФ, или 600+2,16 мкФ.

  - Затухание отражения относительно номинального сопротивления:

- в полосе частот от 300 до 600 Гц – более 12 дБ;

- в полосе частот от 600 до 3400 Гц – более 15 дБ.

  - Затухание асимметрии:

- в полосе частот от 300 до 600 Гц – более 40 дБ;

- в полосе частот от 600 до 2400 Гц – более 46 дБ;

- в полосе частот от 2400 до 3400 Гц – более 41 дБ.

  - Балансное затухание двухпроводного окончания:

- в полосе частот от 300 до 500 Гц – не менее 13 дБ;

- в полосе частот от 500 до 2500 Гц – не менее 18 дБ;

- в полосе частот от 2500 до 3400 Гц – не менее 14 дБ.

  - Взвешенный шум в незанятом канале – не более минус 65 дБм0п.

  - Уровень одночастотной помехи в незанятом канале, измеренный селективно в полосе частот от 300 до 3400 Гц, не превышает минус 50 дБм0.

  - Уровень внятной переходной помехи в соседних каналах
не превышает минус 65 дБм0.

  - Суммарные искажения, включая искажения квантования, имеют следующие значения:

| Входной уровень, дБм0 | Отношение сигнал/суммарные искажения, дБ, не менее |
| --- | --- |
| (45 | 22 |
| (40 | 27 |
| (30 | 33 |
| (20 | 33 |
| (10 | 33 |
| (0 | 33 |

  - Уровень паразитных  внутриполосных сигналов не превышает
минус 40 дБм0.

  - Уровень помех от сигнализации не превышает минус 50 дБм0.

  - Для подавления внеполосных входных сигналов при подаче 
на вход канала синусоидального сигнала в полосе частот 4,6 – 72 кГц уровень любой комбинационной частоты на выходе канала ниже уровня испытательного сигнала на 25дБ.

- Параметры оконечных устройств двух/четырехпроводного 
преобразования удовлетворяют следующим требованиям:

  - Номинальные относительные уровни:

- на  входе  канала  – в пределах плюс 3,0 дБ – минус 7,0 дБ;

- на выходе канала – в пределах плюс 1,0 дБ – минус 8,0 дБ.

  - Амплитудно-частотные искажения остаточного затухания
относительно частоты 1020 Гц имеют следующие значения:

| Частотный диапазон, Гц | Нижняя граница, дБ | Верхняя граница, дБ |
| --- | --- | --- |
| от 300 до 400 | (0,3 | 1,0 |
| от 400 до 600 | (0,3 | 0,75 |
| от 600 до 2400 | (0,3 | 0,35 |
| от 2400 до 3000 | (0,3 | 0,55 |
| от 3000 до 3400 | (0,3 | 1,5 |

  - Амплитудная характеристика (изменение усиления в зависимости 
от входного уровня) на частоте 1020 Гц имеет следующие значения:

- для уровней минус 55 – минус 50 дБм0– ( 1,6 дБ,

- для уровней минусь 50 –минус 40 дБм0 – ( 0,6 дБ,

- для уровней минус 40 – плюс 3 дБм0 – ( 0,3 дБ.

  - Групповое время задержки имеет следующие значения:

- на частотах 500 Гц – 600 Гц – не более 0,9 мс,

- на частотах 600 Гц – 1000 Гц – не более 0,45 мс,

- на частотах 1000 Гц – 2600 Гц – не более 0,15 мс,

- на частотах 2600 Гц – 2800 Гц – не более 0,75 мс.

  - Номинальное сопротивление двухпроводного окончания канала 600 Ом.

  - Затухание отражения относительно номинального сопротивления:

- в полосе частот 300 – 600 Гц – более 12 дБ;

- в полосе частот 600 – 3400 Гц – более 15 дБ.

  - Затухание асимметрии:

- в полосе частот 300 – 600 Гц – не менее 40 дБ;

- в полосе частот 600 – 3400 Гц – не менее 46 дБ.

  - Балансное затухание двухпроводного окончания:

- в полосе частот 300 – 500 Гц – не менее 16 дБ;

- в полосе частот 500 – 2500 Гц – не менее 20 дБ;

- в полосе частот 2500 – 3400 Гц – не менее 16 дБ.

  - Взвешенный шум в незанятом канале не превышает:

  - на входе канала:

- для оборудования с сигнализацией по разговорному каналу  64,5 дБм0п;

- для оборудования с сигнализацией по выделенному каналу 66,0 дБм0п;

  - на выходе канала:

- для оборудования с сигнализацией по разговорному каналу  68,8 дБм0п;

- для оборудования с сигнализацией по выделенному каналу  75,0 дБм0п.

  - Уровень одночастотной помехи в незанятом  канале не превышает минус 50 дБм0.

  - Уровень внятной переходной помехи в соседних каналах
не превышает минус 70 дБм0.

  - Суммарные искажения, включая искажения квантования,
измеренные для синусоидального сигнала:

| Входной уровень, дБм0 | Отношение сигнал/суммарные искажения, дБ, не менее |
| --- | --- |
| (45 | 24 |
| (40 | 29 |
| (30 | 35 |
| (20 | 35 |
| (10 | 35 |
| (0 | 35 |

  - Уровень паразитных внутриполосных сигналов не превышает минус

40 дБм0.

  - Уровень помех от сигнализации не превышает минус 50 дБм0п.

- При принятии декларации о соответствии выполнение требований, указанных в п.п. 1.4, 1.5, 1.7 – 1.14, 2.1 – 2.5, 2.7 – 2.9, 2.11 – 2.14, 3.2, 3.3, 3.5 – 3.7, 3.9 – 3.12, подлежит подтверждению в аккредитованной испытательной лаборатории (центре).

____________

Приложение 3

к Правилам применения

оборудования проводных
и оптических систем передачи

абонентского доступа

Требования к параметрам S/T-интерфейса

- Интерфейс к оконечному оборудованию ISDN (S/T-интерфейс)

удовлетворяет следующим требованиям:

  - Тип цепи – две симметричные пары.

  - Линейный код – AMI.

  - Скорость передачи – 192 кбит/с.

  - Типы соединений:

- «точка-точка»,

- «точка – много точек».

  - Максимальное количество абонентов  в соединении  «точка-точка» – 1.

  - Максимальное затухание линии на частоте 96 кГц в соединении «точка-точка» – не более 7,5 дБ.

  - Максимальное количество абонентов  в соединении «точка – много 
точек» – 8.

  - Длина пассивной S-шины в соединении «точка – много точек» 
(ориентировочно) 150 м.

  - Номинальное нагрузочное сопротивление шины – 100 Ом.

  - Номинальная амплитуда выходного импульса передатчика 
на нагрузке 50 Ом – 750мВ.

  - Затухание асимметрии выходной цепи передатчика на частоте 
96 кГц – не менее 54 дБ.

  - Входное сопротивление приемника в режиме малой и нормальной 
мощности электропитания в полосе частот от 20 до 106 кГц – не менее 2,5 кОм.

  - Затухание асимметрии входной цепи приемника в диапазоне 
10 – 300 кГц – не менее 54 дБ.

- При принятии декларации о соответствии выполнение требований, указанных в п.п. 1.6, 1.9, 1.10, 1.11, 1.13, подлежит подтверждению 
в аккредитованной испытательной лаборатории (центре).

_____________

Приложение 4

к Правилам применения

оборудования проводных
и оптических систем передачи

абонентского доступа

Требования к параметрам U-интерфейса

- Интерфейс поддерживает полнодуплексную передачу сигналов ISDN 
по симметричной кабельной паре.

- Обеспечивается организация двух независимых каналов B  (64 кбит/с) и одного канала D  (16 кбит/с), а также одного служебного канала 
16 кбит/с. Суммарная скорость передачи равна 160 кбит/с.

- Обеспечивается взаимодействие между станционным оборудованием линейного окончания линейного тракта (LT) и периферийным оборудованием –  оборудованием сетевого окончания (NT).

- Обеспечиваться возможность организации дистанционного
электропитания оборудования сетевого окончания NT, включая электропитание одного пользовательского терминала ТЕ (в случае отказа источников местного 
питания ТЕ), а также электропитания промежуточного регенератора
(при необходимости).

- Параметры линейного тракта удовлетворяют следующим требованиям:

  - Линейный код 2B1Q.

  - Номинальное нагрузочное сопротивление – 135 Ом.

  - Затухание асимметрии входной и выходной цепей на частоте 
40 кГц – не менее 55 дБ.

  - Уровень мощности сигнала в полосе частот 0 – 80 кГц –  
не более 14 дБм.

  - Спектральная плотность мощности сигнала на частотах ниже 
50 кГц –  не более минус 30 дБм/Гц.

  - Спектральная плотность мощности допустимого линейного шума
с равномерным спектром (белый шум) в диапазоне частот 10 Гц – 300 кГц 
при максимальном затухании линии 37 дБ на частоте 80 кГц – не менее 
10 мкВ/( Гц.

- При принятии декларации о соответствии выполнение требований, указанных в п.п. 5.1 – 5.6, подлежит подтверждению в аккредитованной
испытательной лаборатории (центре).

_____________

Приложение 5

к Правилам применения

оборудования проводных
и оптических систем передачи

абонентского доступа

Требования к параметрам интерфейса первичного доступа

к оборудованию ISDN

- Интерфейс поддерживает полнодуплексную передачу сигналов ISDN по двум симметричным цепям.

- Обеспечивается организация 30 независимых каналов В (64 кбит/с)
в канальных интервалах (далее – КИ) КИ1 – КИ15 и КИ17 – КИ31 и одного 
канала D (64 кбит/с) в канальном интервале КИ16, а также одного служебного канала 64 кбит/с в канальном интервале КИ0.

- Суммарная скорость передачи равна 2048 кбит/с.

- Электрические параметры интерфейса 2048 кбит/с удовлетворяют 
требованиям, приведенным в таблице 1 приложения 20 к Правилам.

- Затухание асимметрии выходной цепи на частоте 1 МГц – не менее
40 дБ.

- Максимально допустимые значения джиттера  на входе:

- в диапазоне частот 20 Гц – 3,6 кГц – 1,0 ЕИ,

- в диапазоне частот 18 кГц – 100 кГц – 0,2 ЕИ.

- Максимально допустимые значения джиттера на выходе:

- в полосе частот 20 Гц – 100 кГц  – 1,1 ЕИ,

- в полосе частот 700 Гц – 100 кГц  – 0,1 ЕИ.

- При принятии декларации о соответствии выполнение требований, указанных в п.п. 4 – 7, подлежит подтверждению в аккредитованной
испытательной лаборатории (центре).

_____________

Приложение 6

к Правилам применения

оборудования проводных
и оптических систем передачи

абонентского доступа

Требования к параметрам интерфейса V5 к цифровым

телефонным станциям

- Интерфейс обеспечивает передачу информации абонентской
сигнализации между системой передачи абонентского доступа и цифровой
коммутационной станцией.

- Интерфейс поддерживает следующие типы доступа:

- аналоговый телефонный доступ;

- базовый доступ ISDN BRI;

- первичный доступ ISDN PRI (интерфейс V5.2);

- доступ по полупостоянной арендованной линии (Semi-Permanent Leased Line) с использованием одного или двух В-каналов, аналоговой или цифровой линии без выделенного сигнального канала (далее – ВСК).

- Интерфейс V5 обеспечивает передачу:

  - информации несущих каналов (интерфейс V5.1 и V5.2);

  - информации D-каналов ISDN (интерфейс V5.1 и V5.2);

  - информации протокола телефонной сети общего пользования (интерфейс V5.1 и V5.2);

  - информации протокола управления (интерфейс V5.1 и V5.2);

  - информации протокола управления трактами (интерфейс V5.2);

  - информации протокола защиты (интерфейс V5.2);

  - информации протокола назначения несущих каналов (интерфейс V5.2).

- Интерфейс V5.1 обеспечивает поддержку одного тракта 2048 кбит/с
с организацией до 30 телефонных портов или до 15 портов ISDN (с поддержкой базового доступа ISDN 2B+D).

- Интерфейс V5.2 обеспечивает поддержку группы трактов 2048 кбит/с (не более 16) с поддержкой функции концентрации абонентских линий,
поддержкой базового (2B+D) и первичного (30B+D) доступов ISDN, поддержкой функций управления трактами, резервирования трактов и динамического
назначения канальных интервалов.

- Для передачи сигнализации в трактах 2048 кбит/с используются предназначенные для этой цели канальные интервалы: КИ16, КИ15 или КИ31.

- Электрические параметры цифрового тракта 2048 кбит/с
соответствуют данным, приведенным в таблице 1 приложения 20 к Правилам.

- При принятии декларации о соответствии выполнение требований, указанных в п.п. 2, 6, 7, подлежит подтверждению в аккредитованной испытательной лаборатории (центре).

_____________

Приложение 7

к Правилам применения

оборудования проводных
и оптических систем передачи

абонентского доступа

Требования к параметрам интерфейсов передачи данных

- Значение электрических параметров интерфейса V.24/V.28 приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Тип входной/выходной цепей | несимметричный |
| Скорость передачи, кбит/с, не более | 20 |
| Сопротивление нагрузки, Ом | от 3000 до 7000 |
| Напряжение на выходе на нагрузке, В: при логическом нуле при логической единице | от 3,0 до 15,0 от минус 3,0 до минус 15,0 |
| Напряжение на входе приемника, В: при логическом нуле при логической единице | более 3 менее минус 3 |

- Значения электрических параметров интерфейса X.21/V.11 приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Тип входной/выходной цепей | симметричный |
| Скорости передачи, Мбит/с, не более | 10 |
| Номинальное сопротивление нагрузки, Ом | 100 |
| Напряжение на выходе на номинальной нагрузке, В: при логическом нуле при логической единице | более 2,0 менее минус 2,0 |
| Токи в выходных цепях при замыкании этих цепей на нулевой потенциал, мА, не более | 150 |
| Напряжение на входе приемника, В: при логическом нуле при логической единице | более плюс 0,3 менее минус 0,3 |

- Значения электрических параметров интерфейса V.35/V.28 приведены в таблице 3.

Таблица 3

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Тип входной/выходной цепей | симметричный |
| Номинальное сопротивление нагрузки, Ом | 100 |
| Напряжение на выходе генератора на номинальной нагрузке, В: при логическом нуле при логической единице | от плюс 0,44 до 0,66 от минус 0,66 до минус 0,44 |
| Входное сопротивление приемника, Ом | от 90 до 110 |
| Напряжение на входе приемника, В: при логическом нуле при логической единице | более 0,3 менее минус 0,3 |

- Значение электрических параметров интерфейса V.36/V.11 приведены в таблице 4.

Таблица 4

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Тип входной/выходной цепей | несимметричный |
| Скорости передачи, кбит/с, не более | 100 |
| Номинальное сопротивление нагрузки, Ом | 450 |
| Модуль величины напряжения на выходе в режиме холостого хода (на сопротивлении 3,9 кОм), В | от 4 до 6 |
| Ток на выходе генератора при коротком замыкании при любом выходном состоянии, мА | не более 150 |
| Напряжение на входе приемника, В: при логическом нуле при логической единице | более 0,3 менее минус 0,3 |

- Во всех случаях предусматривается возможность:

- изменения номинальной скорости передачи сигналов;

- выбора режима работы  –  синхронного или асинхронного.

- При принятии декларации о соответствии выполнение требований, указанных в п.п. 1 – 4, подлежит подтверждению в аккредитованнойиспытательной лаборатории (центре).

_____________

Приложение 8

к Правилам применения

оборудования проводных
и оптических систем передачи

абонентского доступа

Требования к параметрам линейного интерфейса модемов

# с физическими линиями связи

- Параметры линейного интерфейса модемов с физическими линиями при передаче сигнала низкого уровня (постоянного тока в первичном коде),
биимпульсного сигнала, квазитроичного сигнала или сигнала в коде Миллера (код Миллера – метод кодирования передачи данных сигналами постоянного тока) удовлетворяют следующим требованиям:

  - Амплитудное значение сигнала передачи в точках подключения
к линии на нагрузочном сопротивлении 150 Ом ( 1 %:

# для сигнала низкого уровня – не более 990 мВ;

# для биимпульсного сигнала и сигнала в коде Миллера –  не более 1100 мВ;

# для квазитроичного сигнала –  не более 3300 мВ.

  - Диапазон амплитудных значений сигнала на приеме в точках
подключения к линии:

# для сигнала низкого уровня составляет 20 – 990 мВ;

# для биимпульсного сигнала, сигнала в коде Миллера и квазитроичного сигнала диапазон амплитудных значений сигнала составляет 20 – 1000 мВ.

  - Затухание асимметрии входных и выходных цепей в точках
подключения к линии на частоте, численно равной максимальной скорости работы, – не менее 43 дБ.

  - Выходное сопротивление (на линейном  интерфейсе), Ом:

# для сигнала низкого уровня в диапазоне частот 0 – ( Гц  –  20 – 150;

# для биимпульсного сигнала в диапазоне частот 0 – ( Гц –  150 ( 20 %;

# для сигнала в коде Миллера в диапазоне частот 0 – ( Гц –  150 ( 20 % ;

# для квазитроичного сигнала в диапазоне частот 0 – ( Гц – 150 ( 20 % или 120 ( 20 %.

  - Входное сопротивление в точках подключения  к  линии, Ом:

# для сигнала низкого уровня в диапазоне частот 0 – ( Гц –  от 50 до 300;

# для биимпульсного сигнала в диапазоне частот 0 – ( Гц   –  150 ( 20 % ;

# для сигнала в коде Миллера в диапазоне частот 0 – ( Гц  –    150 ( 20 % ;

# для квазитроичного сигнала в диапазоне частот 0 – ( Гц   –  150 ( 20 %.

- При принятии декларации о соответствии выполнение требований, указанных в п.п. 1.1 – 1.3, подлежит подтверждению в аккредитованнойиспытательной лаборатории (центре).

_____________

Приложение 9

к Правилам применения

оборудования проводных
и оптических систем передачи

абонентского доступа

Требования к параметрам линейного интерфейса оборудования передачи данных, работающего в надтональном диапазоне частот

- В состав оборудования передачи данных, работающего в надтональном диапазоне частот, входит модем для передачи данных и разделительный фильтр цепей передачи данных и речи.

- В модемах, входящих в состав оборудования передачи данных,
работающего в надтональном диапазоне частот, в качестве исходного 
(преобразуемого) сигнала используется один из следующих сигналов:

# сигнала низкого уровня (постоянного тока в первичном коде),

# биимпульсный сигнал,

# квазитроичный сигнал,

# сигнала в коде Миллера.

- Нижняя граница спектра передаваемого (преобразованного) 
сигнала − не ниже 30 кГц.

- Полоса частот, предоставляемая для передачи речевого сигнала, −
в пределах 0,3 – 4,0 кГц.

- При принятии декларации о соответствии выполнение требований, указанных в п.п. 1 – 4, подлежит подтверждению в аккредитованной
испытательной лаборатории (центре).

_____________

Приложение 10

к Правилам применения

оборудования проводных
и оптических систем передачи

абонентского доступа доступа

Требования к параметрам оборудования формирования в надтональном диапазоне частот дополнительного двухпроводного
телефонного канала

- Линейный тракт организуется по двухполосной схеме с передачей несущих и боковых полос модуляции.

- Частота несущего тока в направлении передачи от абонентского 
(периферийного) оборудования к центральному оборудованию − не ниже 6 кГц.

- Частота несущего тока в направлении передачи от центрального оборудования к периферийному оборудованию − не выше 70 кГц.

- Номинальный относительный уровень передачи сигнала тональной частоты на входе канала − не  менее:

# в абонентском оборудовании – минус 3 дБ;

# в центральном оборудовании – минус 6 дБ.

- Номинальный уровень передачи несущей частоты на линейных
выходах абонентского и центрального оборудования  – не более 6 дБм.

- Относительный уровень передачи сигнала одной боковой частоты
на линейном выходе ниже уровня несущей:

# в абонентском оборудовании  –  не менее, чем на 13 дБ;

# в центральном оборудовании  –  не менее, чем на 12 дБ.

- Номинальные сопротивления на входе и выходе канала равны 
600 Ом.

- Номинальное значение остаточного затухания канала на частоте 
1000 Гц  – в пределах:

# в направлении передачи от абонентского оборудования:   от 2 до 5 дБ;

# в направлении передачи к абонентскому оборудованию:   от 3 до 6 дБ.

- Амплитудно-частотные искажения остаточного затухания находятся в следующих пределах:

- в диапазоне 0, 3 – 0,4 кГц – минус 0,9 – плюс 3,5 дБ;

- в диапазоне 0, 4 – 0,6 кГц –  минус 0,9 – плюс 1,7 дБ;

- в диапазоне 0, 6 – 2,4 кГц – минус 0,9 – плюс 0,9 дБ;

- в диапазоне 2,4 – 3,0 кГц – минус 0,9 – плюс 1,7 дБ;

- в диапазоне 3,0 – 3,4 кГц – минус 0,9 – плюс 3,5 дБ.

- Амплитудная характеристика прямолинейна с точностью ± 1,0 дБ

до уровня на  4 дБ выше номинального относительного.

- Коэффициент нелинейных искажений на частоте 1000 Гц 
при номинальном уровне сигнала – не более 3%.

- Взвешенное значение напряжения шума – не более 0,5 мВпсоф.

- Напряжение вызывного сигнала на нагрузке 1500 Ом + 1,0 мкФ –

не менее 35 В.

- Ток питания абонентских устройств, обеспечиваемый абонентским
оборудованием, – не менее 20 мА.

- При принятии декларации о соответствии выполнение требований, указанных в п.п. 1 – 14, подлежит подтверждению в аккредитованной испытательной лаборатории (центре).

Приложение 11

к Правилам применения

оборудования проводных
и оптических систем передачи

абонентского доступа

Требования к параметрам линейного интерфейса

низкоскоростной цифровой абонентской линии

- Параметры линейного интерфейса низкоскоростной цифровой
абонентской линии (LDSL или IDSL) удовлетворяют следующим требованиям:

  - Номинальная скорость передачи − 160 кбит/с.

  - Линейный код  − 2B1Q.

  - Номинальное нагрузочное сопротивление − 135 Ом.

  - Затухание асимметрии входной и выходной цепей, дБ на частоте 
40 кГц – не менее 55 дБ.

  - Уровень мощности  сигнала в полосе частот 0 – 80 кГц − 
не более 14 дБм.

  - Спектральная плотность мощности сигнала на частотах ниже 
50 кГц − не более минус 30 дБм/Гц.

  - Допустимый линейный шум с равномерным спектром (белый шум) в диапазоне частот 10 Гц – 300 кГц при максимальном затухании линии 37 дБ на частоте 80 кГц − не менее 10 мкВ/( Гц.

- При принятии декларации о соответствии выполнение требований, указанных в п.п. 1.3 – 1.7, подлежит подтверждению в аккредитованной испытательной лаборатории (центре).

_____________

Приложение 12

к Правилам применения

оборудования проводных
и оптических систем передачи

абонентского доступа

Требования к параметрам высокоскоростной

цифровой абонентской линии HDSL

- Параметры линейного интерфейса высокосокоростной цифровой
абонентской линии HDSL при использовании линейного кода 2B1Q 
удовлетворяют следующим требованиям:

  - Линейный код – 2B1Q.

  - Скорость передачи информации, кбит/с:

- при передаче по 3 парам кабеля − 784;

- при передаче по 2 парам кабеля − 1168;

- при передаче по 1 паре кабеля − 2320.

  - Номинальное нагрузочное сопротивление − 135 Ом.

  - Затухание асимметрии входной и выходной цепей, дБ, не менее:

- для скорости 784 кбит/с, на частоте 196 кГц − 50;

- для скорости 1168 кбит/с, на частоте 292 кГц − 50;

- для скорости 2320 кбит/с, на частоте 485 кГц − 50.

  - Уровень мощности  сигнала, дБм, не более − 14.

  - Спектральная плотность мощности сигнала, дБм/Гц, не более:

- для скорости 784 кбит/с, на частотах ниже 196 кГц − минус 37;

- для скорости 1168 кбит/с, на частотах ниже 292 кГц − минус 39;

- для скорости 2320 кбит/с, на частотах ниже 485 кГц − минус 41.

  - Допустимый линейный шум с равномерным спектром (белый шум) в диапазоне частот 0,3 – до 1500 кГц при максимальном затухании линии не менее 10 мкВ/( Гц.

- Параметры линейного интерфейса высокоскоростной цифровой
абонентской линии HDSL при использовании линейного кода CAP удовлетворяют следующим требованиям:

  - Линейный код − САР.

  - Скорость передачи информации:

- при передаче по 2 парам кабеля − 1168 кбит/с;

- при передаче по 1 паре кабеля − 2320 кбит/с.

  - Номинальное нагрузочное сопротивление − 135 Ом.

  - Затухание асимметрии входной и выходной цепей, дБ, не менее:

- для скорости  1168 кбит/с, в диапазоне  21,5 – 255 кГц − 50;

- для скорости 2320 кбит/с, в диапазоне от 33 до 420 кГц − 50.

  - Уровень мощности сигнала, дБм, не более − 14.

  - Спектральная плотность мощности сигнала, дБм/Гц:

- для скорости 1168 кбит/с:

- на частотах от 39 кГц до 238 кГц − минус 40;

- на частоте 4 кГц − минус 60;

- для скорости 2320 кбит/с:

- на частотах от 62 кГц до 390 кГц − минус 40;

- на частоте 4 кГц − минус 60.

  - Допустимый линейный шум с равномерным спектром (белый шум) в диапазоне частот 0,3 – 1500 кГц при максимальном затухании линии 
не менее 10 мкВ/( Гц.

- При принятии декларации о соответствии выполнение
требований, указанных в п.п. 1.3 – 1.7, 2.3 – 2.7, подлежит подтверждению 
в аккредитованной испытательной лаборатории (центре).

_____________

Приложение 13

к Правилам применения

оборудования проводных
и оптических систем передачи

абонентского доступа

Требования к параметрам среднескоростной цифровой

абонентской линии MDSL

- Параметры линейного интерфейса среднескосокоростной цифровой абонентской линии MDSL удовлетворяют следующим требованиям:

  - Пределы номинальной скорости X передачи информации – 
240 – 700 кбит/с.

  - Линейный код – 2B1Q.

  - Номинальное нагрузочное сопротивление – 135 Ом.

  - Затухание асимметрии входной и выходной цепей на частотах ниже 0,25Х кГц – не менее 50 дБ.

  - Уровень мощности  сигнала – не более  15 дБм.

  - Допустимый линейный шум с равномерным спектром (белый шум) в диапазоне частот 0,3 – 1,5 МГц при максимальном затухании линии – 
не менее 10 мкВ/( Гц.

- При принятии декларации о соответствии выполнение требований, указанных в п.п. 1.1 – 1.6, подлежит подтверждению в аккредитованной испытательной лаборатории (центре).

_____________

Приложение 14

к Правилам применения

оборудования проводных
и оптических систем передачи

абонентского доступа

Требования к параметрам асимметричной ADSL

- Параметры линейного интерфейса асимметричной цифровой 
абонентской линии ADSL (ADSL.dmt)/ADSL2 удовлетворяют следующим 
требованиям:

  - Линейный код − DMT.

  - Интервал между поднесущими частотами, кГц − 4,3125.

  - Скорость передачи в интервале, кбит/с − 32.

  - Максимальная скорость передачи нисходящего канала, кбит/с −  144 (до 8000).

  - Максимальная скорость передачи двустороннего канала, кбит/с − 640 (до 800).

  - Номинальное нагрузочное сопротивление 100 Ом.

  - Затухание асимметрии входа и выхода линейного интерфейса
в диапазоне 30 – 1104 кГц − не менее 40 дБ.

  - Уровень мощности выходного сигнала − не более 18 дБм,.

  - Спектральная плотность мощности выходного сигнала
(при низкочастотном канале 0 ÷  4кГц), дБм/Гц, не более:

- в диапазоне частот  25,9 ÷ 1104 кГц − минус 35;

- в диапазоне частот 0 ÷ 4 кГц − минус 97.

  - Спектральная плотность мощности выходного сигнала
(при совместной работе с оборудованием U-интерфейса ЦСИС с линейным кодом 
2B1Q), дБм/ Гц, не более:

- в диапазоне частот 80 (90) ÷  1104 кГц − минус 35;

- в диапазоне частот 0 ÷ 50 (70) кГц − минус 90.

  - Допустимый линейный шум с равномерным спектром (белый шум) в диапазоне частот 1,0 – 1500 кГц при максимальном затухании линии:

- в диапазоне 1,0 – 700 кГц – не менее минус 100 дБм/Гц;

- в диапазоне 700 – 1500 кГц – не менее минус 115 дБм/Гц.

  - Максимальное затухание линии на частоте 300 кГц – 
не менее 25 дБ.

- Параметры линейного интерфейса асимметричной цифровой
абонентской линии ADSL.lite  удовлетворяют следующим требованиям:

  - Линейный код − DMT.

  - Максимальная скорость передачи нисходящего канала − 
1536 кбит/с.

  - Максимальная скорость передачи двустороннего канала − 
512 кбит/с.

  - Номинальное нагрузочное сопротивление 100 Ом.

  - Затухание асимметрии входа и выхода линейного интерфейса
в диапазоне 30 – 552 кГц,  дБ, − не менее 40.

  - Уровень мощности выходного сигнала, дБм, − не более	15.

  - Спектральная плотность мощности выходного сигнала, дБм/ Гц,

не более:

- в диапазоне частот 26 – 552 кГц − минус 34;

- в диапазоне частот 0 – 4 кГц − минус 92.

  - Допустимый линейный шум с равномерным спектром (белый шум) в диапазоне частот 1,0 – 1500 кГц при максимальном затухании линии:

  - в диапазоне частот 1,0 – 550 кГц – не менее минус 105 дБм/Гц;

  - в диапазоне частот 550 – 1500 кГц – не менее минус 115 дБм/Гц

  - Максимальное затухание линии на частоте 300 кГц не менее
40  дБ.

- Параметры линейного интерфейса асимметричной цифровой 
абонентской линии ADSL2/2+ удовлетворяют следующим требованиям:

  - Линейный код − DMT.

  - Максимальная скорость передачи нисходящего/восходящего
канала – 16000/800 кбит/с (до 27000/1536 кбит/с).

  - Номинальное нагрузочное сопротивление − 100 Ом.

  - Затухание асимметрии входной и выходной цепей в диапазоне 
от 25 до 2208 кГц − не менее 40 дБ.

  - Уровень мощности выходного сигнала − не более 18 дБм.

  - Спектральная плотность мощности выходного сигнала, дБм/ Гц:

- в диапазоне частот 25,9 − 1104  кГц − не более  35;

- в диапазоне частот 120 − 1104 кГц − не более 35;

- в диапазоне частот 1622 − 2208 кГц − не более 46;

- на частотах 0 − 4 кГц −  не более 97;

- на частотах 50 − 80 кГц − не более 82;

- на частотах от 0 до 50 кГц − не более 90.

  - Допустимый линейный шум с равномерным спектром (белый шум) в диапазоне частот 1,0 − 3000 кГц при максимальном затухании линии
22  дБ на частоте 300 кГц – не менее минус 140 дБм/Гц.

- При совместном использовании на обоих концах линии оборудования одного производителя допускается применение других скоростей и других вариантов кодирования.

- При принятии декларации о соответствии выполнение требований, указанных в п.п. 1.4, 1.6 – 1.12, 2.2, 2.4 – 2.9, 3.2 – 3.7, подлежит подтверждению
в аккредитованной испытательной лаборатории (центре).

______________

Приложение 15

к Правилам применения

оборудования проводных
и оптических систем передачи

абонентского доступа

Требования  к параметрам симметричной цифровой

абонентской линии SHDSL

- Параметры линейного интерфейса высокосокоростной
симметричной цифровой абонентской линии SHDSL удовлетворяют требованиям таблицы 1.

Таблица 1

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Количество используемых пар в одной системе | от 1 до 4 |
| Линейный код* | 16-TCPAM | 32-TCPAM |
| Максимальная линейная скорость передачи по одной паре, B, кбит/с, не более | 3856 | 5704 |
| Номинальное нагрузочное сопротивление, Ом | 135 |
| Затухание асимметрии входной/выходной цепей на частоте F, соответствующей максимальной линейной скорости передачи, дБ, не менее | 40 |
| Уровень мощности сигнала, дБм, не более | 20 |
| Спектральная плотность мощности сигнала в диапазоне частот ниже F, дБм/Гц, не более | -40 | -42 |
| Допустимый линейный шум (белый шум в диапазоне от 0,3 до 1500 кГц) в точке приема при максимальном затухании линии, мкВ/( Гц, не менее | 10 |

  - При совместном использовании на обоих концах линии
оборудования одного производителя допускается применение других скоростей 
и других вариантов кодирования.

  - При принятии декларации о соответствии выполнение требований, указанных в п. 1, подлежит подтверждению в аккредитованной испытательной лаборатории (центре).

______________

Приложение 16

к Правилам применения

оборудования проводных
и оптических систем передачи

абонентского доступа

Требования к параметрам сверхскоростной цифровой

абонентской линии VDSL

- Параметры линейного интерфейса сверхскоростной цифровой 
абонентской линии VDSL удовлетворяют требованиям таблиц 1 −2.

Таблица 1

| Линейный код | QAM |
| --- | --- |
| Максимальная скорость передачи, кбит/с нисходящий поток (D); восходящий поток (U) | 36000/28288 36000/28288 |
| Номинальное нагрузочное сопротивление, Ом | 135 |
| Затухание асимметрии входной и выходной цепей, дБ, не менее: в диапазоне 138 − 12000 кГц; на частоте 25 кГц | 43 55 |
| Уровень мощности выходного сигнала в диапазоне частот 138 − 12000 кГц, дБм, не более | 20 |
| Спектральная плотность мощности выходного сигнала, дБм/Гц, не более: в диапазоне частот 0 − 4 кГц; в диапазоне частот 1100 − 2999 кГц (нисходящий поток)4 в диапазоне частот 3001 − 5099 кГц (восходящий поток)4 в диапазоне частот 5101 − 7049 кГц (нисходящий поток)4 в диапазоне частот 7050 − 12000 кГц (восходящий поток) | минус 110 минус 50 минус 53 минус 55 минус 57 |
| Допустимый линейный шум (белый шум) в диапазоне частот 140 − 12000 кГц при затухании линии согласно таблице 2, дБм/Гц, не менее | минус 140 |

Таблица 2

| VDSL | Скорость передачи, кбит/с | Затухание линии А, дБ (на частоте F, МГц) |
| --- | --- | --- |
| Тип | S | Нисходящий поток (D) | Восходящий поток (U) |  |
| 1 | S1 | 6×1024 | 6×1024 | 39 (F = 3,5) |
|  | S2 | 12×1024 | 12×1024 | 27 (F = 5,5) |
|  | S3 | 24×1024 | 24×1024 | 18 (F = 8,0) |
|  | S4 | 36×1024 | 36×1024 | 14 (F = 9,0) |
| 2 | S1 | 100×64 = 6 400 | 100×64 = 6 400 | 55 (F = 2,5) |
|  | S2 | 134×64 = 8 576 | 134×64 = 8 576 | 46 (F = 4,0) |
|  | S3 | 226×64 = 14 464 | 226×64 = 14 464 | 36 (F = 6,0) |
|  | S4 | 362×64 = 23 168 | 362×64 = 23 168 | 26 (F = 8,0) |
|  | S5 | 442×64 = 28 288 | 442×64 = 28 288 | 19 (F = 10) |

- При совместном использовании на обоих концах линии 
оборудования одного производителя допускается применение других скоростей 
и других вариантов кодирования.

- При принятии декларации о соответствии выполнение требований, указанных в п. 1, подлежит подтверждению в аккредитованной испытательной лаборатории (центре).

______________

Приложение 17

к Правилам применения

оборудования проводных
и оптических систем передачи

абонентского доступа

Требования к параметрам развязывающего устройства

цифровой абонентской линии для организации

низкочастотного канала 0 − 4 кГц

- Параметры низкочастотного канала, организованного
с использованием развязывающего устройства (сплиттера) в одной паре совместно с оборудованием асимметричной цифровой абонентской линии ADSL/ADSL2/ADSL2+, соответствуют следующим требованиям:

  - Номинальное значение сопротивления нагрузки двухпроводного окончания канала: 600 Ом или 220+820/115 нФ, или 430+100/750 нФ,
или 82+600/68 нФ.

  - Вносимое затухание на частоте 1000 Гц − не более 1 дБ.

  - Амплитудно-частотные искажения в полосе 0,2 – 4,0 кГц относительно частоты 1000 Гц − в пределах (1 дБ.

  - Затухание отражения относительно номинального значения
сопротивления − не менее 14 дБ.

  - Затухание продольных токов − не менее 40 дБ.

  - Номинальный уровень на входе канала − 0 дБм.

  - Псофометрическая мощность шума в канале − не более минус 60 дБм0п.

  - Вносимое сопротивление по постоянному току − не более 100 Ом.

  - Постоянная составляющая тока при посылке вызывного сигнала напряжением 110 Вэфф −  не более 4 мА.

- Параметры низкочастотного канала, организованного
с использованием развязывающего устройства (сплиттера) в одной паре совместно с оборудованием сверхскоростной цифровой абонентской линии VDSL,
соответствуют следующим требованиям:

  - Номинальное значение сопротивления нагрузки двухпроводного окончания канала: 600 Ом или 220+820/115 нФ, или 430+100/750 нФ, 
или 82+600/68 нФ.

  - Вносимое затухание (нагрузочные сопротивления 200 Ом):

- на частоте 1000 Гц  − не более 1 дБ;

- на частоте 16000 Гц −  не более 5 дБ.

  - Амплитудно-частотные искажения в полосе 0,2 – 4,0 кГц относительно частоты 1000 Гц −  не более (1 дБ.

  - Затухание отражения относительно номинального значения
сопротивления:

- в диапазоне 300 – 3400 кГц  не менее 14 дБ;

- в диапазоне 3400 – 4000 кГц не менее 8 дБ.

  - Затухание продольных токов − не менее 40 дБ.

  - Номинальный уровень на входе  − 0 дБм.

  - Псофометрическая мощность шума в канале − не более  минус 60 дБм0п.

  - Вносимое сопротивление по постоянному току −  не более 50 Ом.

  - Постоянная составляющая тока при посылке вызывного сигнала напряжением 110 Вэфф − не более 4 мА.

- При принятии декларации о соответствии выполнение требований, указанных в п.п. 1.1 − 1.9, 2.1 − 2.9, подлежит подтверждению в аккредитованной испытательной лаборатории (центре).

Приложение 18

к Правилам применения

оборудования проводных
и оптических систем передачи

абонентского доступа

Требования к параметрам развязывающего устройства

для организации совместной передачи сигналов U-интерфейса ISDN и ADSL

- Параметры тракта для передачи сигналов U-интерфейса ISDN,
организованного с использованием развязывающего устройства (сплиттера)
в одной паре совместно с оборудованием асимметричной цифровой абонентской линии ADSL/ADSL2 /ADSL2+, соответствуют следующим требованиям:

  - Номинальное значение сопротивления нагрузки двухпроводного окончания:

- при использовании кода 2B1Q – 135 Ом;

- при использовании кода 4B3T – 150 Ом.

  - Вносимое затухание:

- в диапазоне частот 1 – 60 кГц – не более 1,5 дБ;

- в диапазоне частот 60 – 80 кГц – не более 2,5 дБ.

  - Затухание отражения относительно номинального значения
сопротивления, дБ, не менее:

- в диапазоне частот 1 – 60 кГц – 16;

- в диапазоне частот 60 – 80 кГц – 14.

  - Затухание асимметрии, дБ, не менее:

- в диапазоне частот 4 – 30 кГц – 40;

- в диапазоне частот 0,03 – 1,1 МГц – 50.

  - Уровень помех, вносимых  ADSL в тракт ISDN (в диапазоне 
1 – 80 кГц), дБм/Гц, не более:

- на станционной стороне – минус 92;

- на абонентской стороне – минус 100.

  - Вносимое сопротивление по постоянному току – не более 15 Ом.

- При принятии декларации о соответствии выполнение
требований, указанных в п.п. 1.1, 1.2, 1.4, 1.6, подлежит подтверждению 
в аккредитованной испытательной лаборатории (центре).

_____________

Приложение 19

к Правилам применения

оборудования проводных
и оптических систем передачи

абонентского доступа

Требования к параметрам интерфейса 64 кбит/с

- Интерфейс обеспечивает передачу в обоих направлениях следующих сигналов:

- информационного сигнала 64 кбит/с;

- хронирующего сигнала 64 кбит/с;

- хронирующего сигнала 8 кбит/с.

- В сонаправленном интерфейсе 64 кбит/с передача информационного и хронирующих сигналов в каждом из направлений производится в общей
симметричной цепи.

- В противонаправленном интерфейсе 64 кбит/с передача
информационного и хронирующих сигналов производится по разным симметричным цепям.

- Параметры интерфейса соответствуют следующим требованиям:

  - Номинальная скорость передачи  –  64 кбит/с.

  - Допустимое относительное отклонение скорости передачи от номинального значения – ±100×10-6..

  - Среда передачи:

- для сонаправленного интерфейса – одна симметричная пара;

- для противонаправленного интерфейса – две симметричные пары.

  - Номинальное пиковое значение посылки (импульса) –  1,0 В.

  - Длительность одиночного импульса данных, мкс:

- в сонаправленном интерфейсе – 3,9(0,39;

- в противонаправленном интерфейсе – 15,6(1,6.

  - Длительность сдвоенного импульса (сонаправленный интерфейс) составляет – 7,8(0,39 мкс.

  - Длительность хронирующего импульса: (противонаправленный интерфейс) –  7,8(0,8 мкс.

  - Номинальное сопротивление нагрузки – 120 Ом.

  - Допустимое соотношение сигнал/помеха (помеха – псевдослучайная последовательность импульсов с двоичным содержанием 211-1 битов) –  не более 20 дБ.

  - Размах фазового дрожания (джиттер) на выходе 64 кбит/с – 
не более 0,025 ЕИ (ЕИ– единичный интервал, равен 15,6 мкс ).

  - Допустимые фазовые дрожания на входе, не менее:

- в диапазоне от 12×10-6 до 4,3 Гц  – 18 мкс;

- в диапазоне от 4,3 до 20 Гц  – 77F-1 мкс;

- в диапазоне от 20 до 600 Гц  – 0,25 ЕИ;

- в диапазоне от 600 до 3000 Гц  – 150F-1 ЕИ;

- в диапазоне от 3000 до 20000 Гц – 0,05 ЕИ,

где 	F – частота дрожаний,

ЕИ - единичный интервал.

  - Устойчивость к перенапряжениям 500 В.

- При принятии декларации о соответствии выполнение требований, указанных в п.п. 4.1, 4.4, 4.8, 4.9, подлежит подтверждению в аккредитованной испытательной лаборатории (центре).

_____________

Приложение 20

к Правилам применения

оборудования проводных
и оптических систем передачи

абонентского доступа

Требования к параметрам электрических интерфейсов

оборудования плезиохронной (PDH) и синхронной (SDH)

цифровых иерархий

- Параметры интерфейсов соответствуют значениям, приведенным 
в таблицах 1 − 6. Перечень интерфейсов в конкретном оборудовании определяется его назначением.

Таблица 1. Параметры электрического интерфейса 2048 кбит/с (Е12)

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Скорость передачи, кбит/с | 2048 ( 0,102 |
| Код | HDB3 |
| Номинальное значение входного/выходного сопротивления, Ом симметричная пара; коаксиальная пара | 120 75 |
| Номинальное напряжение импульса на передаче, В: симметричная пара4 коаксиальная пара | 3 2,37 |
| Допустимое затухание соединительной линии на частоте 1024 кГц, дБ | от 0 до 6 |
| Допустимый относительный уровень помех на входе, дБ, не менее | минус 18 |
| Максимально допустимые значения джиттера на входе | Таблица 7 |
| Устойчивость к перенапряжениям, В | 500 |

Таблица 2. Параметры электрического интерфейса 8448 кбит/с (Е22)

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Скорость передачи, кбит/с | 8448( 0,253 |
| Код | HDB3 |
| Номинальное значение входного/выходного сопротивления, Ом | 75 |
| Номинальное напряжение импульса на передаче, В | 2,37 |
| Допустимое затухание соединительной линии на частоте 4224 кГц, дБ | от 0 до 6 |
| Допустимый относительный уровень помех на входе, дБ, не менее | минус 20 |
| Максимально допустимые значения джиттера на входе | Таблица 7 |
| Устойчивость к перенапряжениям, В | 500 |

Таблица 3. Параметры электрического интерфейса 34368 кбит/с (Е31)

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Скорость передачи, кбит/с | 34368 ( 0,688 |
| Код | HDB3 |
| Номинальное значение входного/выходного сопротивления, Ом (коаксиал) | 75 |
| Номинальное напряжение импульса на передаче, В | 1,0 |
| Допустимое затухание соединительной линии на частоте 17184 кГц, дБ | от 0 до 12 |
| Максимально допустимые значения джиттера на входе | Таблица 7 |
| Допустимый относительный уровень помех на входе, дБ, не менее | минус 20 |
| Устойчивость к перенапряжениям, В | 500 |

Таблица 4. Параметры электрического интерфейса 139264 кбит/с (Е4)

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Частота, кГц | 139264 ( 2,089 |
| Код | CMI |
| Номинальное значение входного/выходного сопротивления, Ом (коаксиал) | 75 |
| Номинальное напряжение импульса на передаче, В | 1,0 ( 0,1 |
| Допустимое затухание соединительной линии на частоте 70 МГц, дБ | от 0 до 12 |
| Затухание отражения на входе/выходе в полосе 7 – 210 МГц, дБ, не менее | 15 |
| Максимально допустимые значения джиттера на входе | Таблица 7 |
| Устойчивость к перенапряжениям, В | 500 |

Таблица 5. Параметры электрического интерфейса 51840 кбит/с (STM-0)

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Скорость передачи, кбит/с | 51840 ( 1,037 |
| Код | CMI, HDB2, HDB3 |
| Номинальное значение входного/выходного сопротивления, Ом (коаксиал) | 75 |
| Номинальное напряжение импульса на передаче, В | 1,0 |
| Допустимое затухание соединительной линии на частоте 25920 кГц, дБ | от 0 до 12 |
| Максимально допустимые значения джиттера на входе | Таблица 7 |
| Устойчивость к перенапряжениям, В | 500 |

Таблица 6. Параметры электрического интерфейса 155520 кбит/с

(STM-1, ES1)

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Скорость передачи, кбит/с | 155520 ( 3,111 |
| Код | CMI |
| Номинальное значение входного/выходного сопротивления, Ом (коаксиал) | 75 |
| Номинальное напряжение импульса на передаче, В | 1,0 ( 0,1 |
| Допустимое затухание соединительной линии на частоте 78 МГц, дБ | от 0 до 12,7 |
| Затухание отражения на входе/выходе в полосе 8 – 240 МГц, дБ, не менее | 15 |
| Максимально допустимые значения джиттера на входе | Таблица 7 |
| Устойчивость к перенапряжениям, В | 500 |

- Допустимые значения фазовых дрожания (джиттера) на входе цифровых интерфейсов соответствуют таблице.

Таблица 7. Допустимые значения джиттера на входе цифровых интерфейсов

| № п/п | Диапазоны Частот/ джиттер | Интерфейсы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2М (E12) | 8М (E22) | 34М (E31) | 140М (E4) | STM-1 (ES1) | STM-0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Частота f11, Гц | 12 ( 10-6 | 20 | 10 ( 10-3 | 10 ( 10-3 | 10 | 10 |
|  | Частота f12, Гц | 4,88 ( 10-3 | 400 | 32 ( 10-3 | 32 ( 10-3 | 19,3 | 41,3 |
|  | Джиттер | 18 мкс | 1,5 ЕИ | 4 мкс | 4 мкс | 38,9 ЕИ | 3,63 ЕИ |
| 2 | Частота f21, Гц | 4,88 ( 10-3 | 400 | 32 ( 10-3 | 32 ( 10-3 | 19,3 | 41,3 |
|  | Частота f22, Гц | 10 ( 10-3 | 3 ( 10-3 | 130 ( 10-3 | 130 ( 10-3 | 500 | 100 |
|  | Джиттер | 0,088 f –1 мкс | 600 f –1 ЕИ | 0,13 f –1 мкс | 0,13 f –1 мкс | 750 f –1 ЕИ | 150 f –1 ЕИ |
| 3 | Частота f31, Гц | 10 ( 10-3 | 3 ( 10-3 | 130 ( 10-3 | 130 ( 10-3 | 500 | 100 |
|  | Частота f32, Гц | 1,67 | 400 ( 10-3 | 4,4 | 2,2 | 3,3 ( 103 | 2 ( 103 |
|  | Джиттер | 8,8 мкс | 0,2 ЕИ | 1 мкс | 1 мкс | 1,5 ЕИ | 1,5 ЕИ |
| 4 | Частота f41, Гц | 1,67 | - | 4,4 | 2,2 | 3,3 ( 103 | 2 ( 103 |
|  | Частота f42, Гц | 20 | - | 100 | 200 | 65 ( 103 | 20 ( 103 |
|  | Джиттер | 15 f –1 мкс | - | 4,4 f –1 мкс | 2,2 f –1 мкс | 4,9(103f –1 ЕИ | 3(103f –1 ЕИ |
| 5 | Частота f51, Гц | 20 | - | 100 | 200 | 65 ( 103 | 20 ( 103 |
|  | Частота f52, Гц | 2,4 ( 103 | - | 1 ( 103 | 500 | 1,3 ( 106 | 400 ( 103 |
|  | Джиттер | 1,5 ЕИ | - | 1,5 UI | 1,5 ЕИ | 0,075 ЕИ | 0,15 ЕИ |
| 6 | Частота f61, Гц | 2,4 ( 103 | - | 1 ( 103 | 500 | - | - |
|  | Частота f62, Гц | 18 ( 103 | - | 10 ( 103 | 10 ( 103 | - | - |
|  | Джиттер | 3,6×103 f –1 ЕИ | - | 1,5×103 f –1 ЕИ | 750 f –1 ЕИ | - | - |
| 7 | Частота f71, Гц | 18 ( 103 | - | 10 ( 103 | 10 ( 103 | - | - |
|  | Частота f72, Гц | 100 ( 103 | - | 800 ( 103 | 3,5 ( 106 | - | - |
|  | Джиттер | 0,2 ЕИ | - | 0,15 ЕИ | 0,075 ЕИ | - | - |
| Единичный интервал, ЕИ , нс | 488 | 118 | 29,1 | 7,18 | 6,43 | 19,3 |

- При принятии декларации о соответствии выполнение требований, указанных в п.п. 1 (исключая требование по устойчивости к перенапряжениям) 
и 2 (п.п. 4 – 7), подлежит подтверждению в аккредитованной испытательной лаборатории (центре).

_____________

Приложение 21

к Правилам применения

оборудования проводных
и оптических систем передачи

абонентского доступа

Требования к параметрам линейного тракта 2048 кбит/с
(код HDB3)

- Параметры линейного интерфейса тракта удовлетворяют следующим требованиям:

  - Тип линии – 2 симметричные пары.

  - Номинальная скорость передачи в каждом направлении –
2048 бит/с.

  - Код – HDB3.

  - Номинальное сопротивление нагрузки – 135 Ом.

  - Номинальное пиковое напряжение посылки (импульса) равно 3 В.

  - Пиковое напряжение пробела (при отсутствии импульса) равно
 0(0,3 В.

  - Номинальная длительность импульса – 244 нс.

  - Затухание отражения входной цепи относительно номинального сопротивления, дБ, не менее:

- в диапазоне 51 – 102 кГц – 15;

- в диапазоне 102 – 1024 кГц – 15;

- в диапазоне 1024 – 2048 кГц – 12.

  - Допустимое отношение сигнал/помеха при максимальном
затухании линии на частоте 1024 кГц дБ не более 18 дБ.

  - Затухание линии на частоте 1024 кГц составляет 0 – 36 дБ.

  - Затухание асимметрии на частоте 1024 кГц – не менее 40 дБ.

- При принятии декларации о соответствии выполнение требований, указанных в п.п. 1.4, 1.5, 1.9 − 1.11, подлежит подтверждению в аккредитованной испытательной лаборатории (центре).

_____________

Приложение 22

к Правилам применения

оборудования проводных
и оптических систем передачи

абонентского доступа

Требования к параметрам оптического линейного 
интерфейса плезиохронной цифровой иерархии PDH систем передачи

абонентского доступа

- Параметры оптического линейного интерфейса соответствуют

таблице 1.

Таблица 1

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Длина волны: для окна прозрачности 850 нм для окна прозрачности 1310 нм для окна прозрачности 1550 нм | 820 – 880 1260 – 1360 1480 – 1580 |
| Уровень мощности оптического излучения на выходе передатчика, дБм, не более | 0 |
| Максимальное затухание линии для диапазона 850 нм, дБ, не более: для трактов 2 Мбит/с для трактов 8 Мбит/с для трактов 34 Мбит/с для трактов 140 Мбит/с | 51 47 41 35 |
| Максимальное затухание линии для диапазонов 1310/1550 нм, дБ, не более: для трактов 2 Мбит/с для трактов 8 Мбит/с для трактов 34 Мбит/с для трактов 140 Мбит/с | 46 40 35 28 |
| Уровень перегрузки приемника, дБм, не менее | –8 |

- При принятии декларации о соответствии выполнение требований, указанных в п. 1 подлежит подтверждению в аккредитованной испытательной лаборатории (центре).

Приложение 23

к Правилам применения

оборудования проводных
и оптических систем передачи

абонентского доступа

Требования к параметрам оптических интерфейсов

к оборудованию синхронной цифровой иерархии

- Оптические интерфейсы к оборудованию синхронной цифровой 
иерархии (далее – SDH) обеспечивают формирование, передачу и прием 
информационных структур SDH: синхронных транспортных модулей STM 
и содержащихся в них виртуальных контейнеров VC и их сцепок. Перечень 
транспортных модулей STM и VC в конкретном оборудовании определяется 
его назначением.

- В составе каждого STM и VC выделено поле для размещения 
служебной информации – заголовок.

- Характеристики синхронных транспортных модулей STM 
приведены в таблице 1.

- Характеристики виртуальных контейнеров VC и их сцепок 
приведены в таблице 2.

- В качестве среды передачи используются волоконно-оптические 
линии связи, а также оптические тракты передачи, образованные в различных 
системах передачи данных: спутниковых, радиорелейных и других.

- Параметры оптического интерфейса 1-го уровня SDH STM-1) 
соответствуют таблице 3.

- Параметры оптического интерфейса 4-го уровня SDH STM-4) 
соответствуют таблице 4.

- Параметры оптического интерфейса 16-го уровня SDH (STM-16) 
соответствуют таблице 5.

- Параметры оптического интерфейса 64-го уровня SDH (STM-64) 
соответствуют таблице 6.

- Приведенные в таблицах параметры обеспечивают возможность 
совместной работы оборудования разных производителей. При использовании 
на одной линии оборудования одного производителя допускается отклонение 
от приведенных выше показателей при условии согласования параметров передачи и приема (метод "Joint engineering”).

- Допустимое дрожание фазы (джиттер) на входе интерфейсов STM-N соответствует таблицах 7 − 11.

Таблица 1. Характеристики синхронных транспортных модулей STM

| STM-N | sSTM-2n | sSTM-1k |
| --- | --- | --- |
| N | Скорость, кбит/с | n | Скорость, кбит/с | k | Скорость, кбит/с |
| 0 | 51840 | 1 | 7488 | 1 | 2880 |
| 1 | 155520 | 2 | 14400 | 2 | 5184 |
| 4 | 622080 | 4 | 28224 | 4 | 9792 |
| 16 | 2488320 |  |  | 8 | 19008 |
| 64 | 9953280 |  |  | 16 | 37440 |
| 256 | 39813120 |  |  |  |  |

Таблица 2. Характеристики виртуальных контейнеров VC и их сцепок

| Тип виртуального контейнера | Скорость нагрузки, кбит/с | Тип сцепки виртуальных контейнеров | X | Скорость нагрузки, кбит/с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VC-12 | 2176 | Последовательная сцепка VC-4-Xc | 4, 16, 64, 256 | от 599040 до 38338560 |
| VC-2 | 6784 | Виртуальная сцепка VC-12-Xv | 1 – 63 | от 2176 до 137088 |
| VC-3 | 48384 | Виртуальная сцепка VC-2-Xv | 1 – 21 | от 6784 до 142464 |
| VC-4 | 149760 | Виртуальная сцепка VC-3-Xv | 1 – 256 | от 48384 до 12386304 |
|  |  | Виртуальная сцепка VC-4-Xv | 1 – 256 | от 149760 до 38338560 |

Таблица 3. Параметры оптических интерфейсов SDH уровня 1 (STM-1)

| Код применения | I-1 | S-1.1 | S-1.2/ S-1.3 | L-1.1 | L-1.2/ L-1.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Номинальная длина волны, нм | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 |
| Номинальная скорость передачи, кбит/с | 155520 |
| Уровень излучаемой мощности на передаче, дБм: |  |  |  |  |  |
| максимальный | (8 | (8 | (8 | 0 | 0 |
| минимальный | (15 | (15 | (15 | (5 | (5 |
| Уровень чувствительности приемника, дБм, не более | (23 | (28 | (28 | (34 | (34 |
| Уровень перегрузки приемника, дБм, не менее | (8 | (8 | (8 | (10 | (10 |

Таблица 4. Параметры оптических интерфейсов SDH  уровня 4 (STM-4)

| Код применения | I-4 | S-4.1 | S-4.2/ S-4.3 | L-4.1 | L-4.2/ L-4.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальная длина волны, нм | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 |
| Номинальная скорость передачи, кбит/с | 622080 |
| Уровень излучаемой мощности на передаче, дБм: |  |  |  |  |  |
| максимальный | (8 | (8 | (8 | (2 | (2 |
| минимальный | (15 | (15 | (15 | (3 | (3 |
| Уровень чувствительности приемника, дБм, не более | (23 | (28 | (28 | (28 | (28 |
| Уровень перегрузки приемника, дБм, не менее | (8 | (8 | (8 | (8 | (8 |
| Код применения | V-4.1 | V-4.2/V-4.3 | U-4.2 | U-4.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Номинальная длина волны, нм | 1310 | 1550 |
| Номинальная скорость передачи, кбит/с | 622080 |
| Уровень излучаемой мощности на передаче, дБм: |  |  |  |  |
| максимальный | 4 | 4 | 15 | 15 |
| минимальный | 0 | 0 | 12 | 12 |
| Уровень чувствительности приемника, дБм, не более | (34 | (34 | (34 | –33 |
| Уровень перегрузки приемника, дБм, не менее | (18 | (18 | (18 | (18 |

Таблица 5. Параметры оптических интерфейсов SDH уровня 16 (STM-16)

| Код применения | I-16 | S-16.1 | S-16.2/ S-16.3 | L-16.1 | L-16.2 | L-16.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальная длина волны, нм | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 |
| Номинальная скорость передачи, кбит/с | 2488320 |
| Уровень излучаемой мощности на передаче, дБм: |  |  |  |  |  |  |
| максимальный | (3 | 0 | 0 | (3 | (3 | (3 |
| минимальный | (10 | (5 | (5 | (2 | (2 | (2 |
| Уровень чувствительности приемника, дБм, не более | (18 | (18 | (18 | (27 | (28 | (27 |
| Уровень перегрузки приемника, дБм, не менее | (3 | 0 | 0 | (9 | (9 | (9 |
| Код применения | V-16.2 | V-16.3 | U-16.2 | U-16.3 |
| Номинальная длина волны, нм | 1550 |
| Номинальная скорость передачи, кбит/с | 2488320 |
| Уровень излучаемой мощности на передаче, дБм: |  |  |  |  |
| максимальный | 13 | 13 | 15 | 15 |
| минимальный | 10 | 10 | 12 | 12 |
| Уровень чувствительности приемника, дБм, не более | (25 | (24 | (34 | (33 |
| Уровень перегрузки приемника, дБм, не менее | (9 | (9 | (18 | (18 |

Таблица 6. Параметры оптических интерфейсов SDH  уровня 64 (STM-64)

| Код применения | I-64.1r | I-64.1 | I-64.2r | I-64.2 | I-64.3 | I-64.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Номинальная длина волны, нм | 1310 | 1550 |
| Номинальная скорость передачи, кбит/с | 9953280 |
| Уровень излучаемой мощности на передаче, дБм: |  |  |  |  |  |  |
| максимальный | (1 | (1 | (1 | (1 | (1 | (1 |
| минимальный | (6 | (6 | (5 | (5 | (5 | (5 |
| Уровень чувствительности приемника, дБм, не более | (11 | (11 | (14 | (14 | (13 | (13 |
| Уровень перегрузки приемника, дБм, не менее | (1 | (1 | (1 | (1 | (1 | (1 |

| Код применения | S-64.1 | S-64.2a | S-64.2b | S-64.3a | S-64.3b | S-64.5a | S-64.5b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальная длина волны, нм | 1310 | 1550 |
| Номинальная скорость передачи, кбит/с | 9953280 |
| Уровень излучаемой мощности на передаче, дБм: |  |  |  |  |  |  |  |
| максимальный | 5 | (1 | 2 | (1 | 2 | (1 | 2 |
| минимальный | 1 | (5 | (1 | (5 | (1 | (5 | (1 |
| Уровень чувствительности приемника, дБм, не более | (11 | (18 | (14 | (17 | (13 | (17 | (13 |
| Уровень перегрузки приемника, дБм, не менее | (1 | (8 | (1 | (8 | (1 | (8 | (1 |

| Код применения | L-64.1 | L64.2a | L-64.2b | L-64.2c | L-64.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Номинальная длина волны, нм | 1550 |
| Номинальная скорость передачи, кбит/с | 9953280 |
| Уровень излучаемой мощности на передаче, дБм: |  |  |  |  |  |
| максимальный | 7 | 2 | 13 | 2 | 13 |
| минимальный | 4 | (2 | 10 | (2 | 10 |
| Уровень чувствительности приемника, дБм, не более | (19 | (26 | (14 | (26 | (13 |
| Уровень перегрузки приемника, дБм, не менее | (10 | (9 | (3 | (9 | (3 |

| Код применения | V-64.2a | V-64.2b | V-64.3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Номинальная длина волны, нм | 1550 |
| Номинальная скорость передачи, кбит/с | 9953280 |
| Уровень излучаемой мощности на передаче, дБм: |  |  |  |
| максимальный | 13 | 15 | 13 |
| минимальный | 10 | 12 | 10 |
| Уровень чувствительности приемника, дБм, не более | (25 | (23 | (24 |
| Уровень перегрузки приемника, дБм, не менее | (9 | (7 | (9 |

Таблица 7. Допустимый входной джиттер интерфейса STM-1

| Частота f, Гц | Допустимый джиттер в единичных интервалах (ЕИ) |
| --- | --- |
| 10 < f ≤ 19,3 | 38,9 ЕИ |
| 19,3 < f ≤ 500 | 750 f (1 ЕИ |
| 500 < f ≤ 6,5× 103 | 1,5 ЕИ |
| 6,5× 103 < f ≤ 65× 103 | 9,8 × 103 f (1 ЕИ |
| 65 × 103 < f ≤ 1,3 × 106 | 0,15 ЕИ |

Таблица 8. Допустимый входной джиттер интерфейса STM-1e

| Частота f, Гц | Допустимый джиттер в единичных интервалах (ЕИ) |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 10 < f ≤ 19,3 | 38,9 ЕИ |
| 19,3 < f ≤ 500 | 750 f (1 ЕИ |
| 500 < f ≤ 3,3 × 103 | 1,5 ЕИ |
| 3,3 × 103 < f ≤ 65× 103 | 4,9 × 103 f (1 ЕИ |
| 65 × 103 < f ≤ 1,3 × 106 | 0,075 ЕИ |

Таблица 9. Допустимый входной джиттер интерфейса STM-4

| Частота f, Гц | Допустимый джиттер в единичных интервалах (ЕИ) |
| --- | --- |
| 9.65 < f ≤ 100 | 1500 f (1 ЕИ |
| 100 < f ≤ 1000 | 1500 f (1 ЕИ |
| 1 × 103 < f ≤ 25 × 103 | 1,5 ЕИ |
| 25 × 103 < f ≤ 250 × 103 | 3.8 × 104 f (1 ЕИ |
| 250 × 103 < f ≤ 5 × 106 | 0,15 ЕИ |

Таблица 10. Допустимый входной джиттер интерфейса STM-16

| Частота f, Гц | Допустимый джиттер в единичных интервалах (ЕИ) |
| --- | --- |
| 10 < f ≤ 12,1 | 622 ЕИ |
| 12,1 < f ( 5 × 103 | 7500 f (1 ЕИ |
| 5 × 103 < f ≤ 100 × 103 | 1,5 ЕИ |
| 100 × 103 < f ≤ 1 × 106 | 1.5 × 105 f (1 ЕИ |
| 1 × 106 < f ≤ 20 × 106 | 0,15 ЕИ |

Таблица 11. Допустимый входной джиттер интерфейса STM-64

| Частота f, Гц | Допустимый джиттер в единичных интервалах (ЕИ) |
| --- | --- |
| 10 < f ≤ 12,1 | 2490 UI (0.25 мкс) |
| 12,1 < f ≤ 20 × 103 | 3,0 × 104f (1 ЕИ |
| 20 × 103 < f ≤ 400 × 103 | 1,5 UI |
| 400 × 103 < f ≤ 4 × 106 | 6.0 × 105 f (1 ЕИ |
| 4 × 106 < f ≤ 80 × 106 | 0,15 ЕИ |

- При принятии декларации о соответствии выполнение требований, указанных в п.п. 3, 6 − 9, 11, подлежит подтверждению в аккредитованной испытательной лаборатории (центре).

_____________

Приложение 24

Правилам применения

оборудования проводных
и оптических систем передачи

абонентского доступа

Требования к параметрам интерфейсов

к оборудованию оптических  систем со спектральным разделением (WDM)

- Номинальные длины волн оптических интерфейсов к WDM-системам определяются соотношением λ = С / F, где С = 2.99792458 ( 108 м/с
(скорость света в вакууме), F - номинальная частота оптического канала.

- Номинальные частоты оптических каналов  многоканальных систем с плотным спектральным разделением (DWDM) определяются соотношениями (значения указаны в ТГц):

- при межканальном интервале 12,5 ГГц  – F12.5 = 193.1 + n × 0.0125,

- при межканальном интервале 25 ГГц – F25 = 193.1 + n × 0.025,

- при межканальном интервале 50 ГГц – F50 = 193.1 + n × 0.05,

- при межканальном интервале 100 ГГц и более – F100 = 193.1 + n × 0.1,

где  n – действительное целое число (положительное, отрицательное или ноль).

- Номинальные длины волн оптических каналов  многоканальных
систем с грубым спектральным разделением (CWDM) соответствуют сетке, приведенной  в таблице 1.

- Допускается расширение диапазона в обе стороны с тем же 
шагом 20 нм.

Таблица 1. Номинальные длины волн оптических каналов CWDM

| 1270 | 1390 | 1510 |
| --- | --- | --- |
| 1290 | 1410 | 1530 |
| 1310 | 1430 | 1550 |
| 1330 | 1450 | 1570 |
| 1350 | 1470 | 1590 |
| 1370 | 1490 | 1610 |

- При принятии декларации о соответствии выполнение требований, указанных в п.п. 2, 3, подлежит подтверждению в аккредитованной испытательной лаборатории (центре).

_____________

Приложение 25

к Правилам применения

оборудования проводных
и оптических систем передачи

абонентского доступа

Требования к параметрам интерфейсов к сети передачи данных с использованием контроля несущей и обнаружением коллизий

- Параметры интерфейсов удовлетворяют требованиям, приведенным 
в таблицах 1 − 11.

Таблица 1. Параметры оптических интерфейсов 10GBASE-S

| Параметр | 10GBASE-SW | 10GBASE-SR |
| --- | --- | --- |
| Топология | Точка-точка | Точка-точка |
| Линейная скорость, ГБод | 9,95328 (1(20(10-6) | 10,3125 (1(100(10-6) |
| Диапазон центральных длин волн, нм | 840 – 860 | 840 – 860 |
| Тип волокна | MMF | MMF |
| Код | Кодовые группы 64B/66B | Кодовые группы 64B/66B |
| Уровень средней мощности на передаче, дБм: максимальный минимальный | ( (1,0 (7,3 | (( 1,0 (7,3 |
| Уровень средней мощности на приеме, дБм: максимальный минимальный | (1,0 (9,9 | (1,0 (9,9 |
| Максимальная протяженность линии, м: для MMF62,5 мкм для MMF50,0 мкм | 33 300 | 33 300 |
| Примечание: Интерфейс 10GBASE-SW согласован с сетью SDH для передачи сигнала в сцепке VC-4-64c |

Таблица 2. Параметры оптических интерфейсов 10GBASE-L

| Параметр | 10GBASE-LW | 10GBASE-LR |
| --- | --- | --- |
| Топология | Точка-точка | Точка-точка |
| Линейная скорость, ГБод | 9,95328 (1(20(10-6) | 10,3125 (1(100(10-6) |
| Диапазон центральных длин волн, нм | 1260 – 1355 | 1260 – 1355 |
| Тип волокна | SMF | SMF |
| Код | Кодовые группы 64B/66B | Кодовые группы 64B/66B |
| Уровень средней мощности на передаче, дБм: максимальный минимальный | 0,5 (8,2 | 0,5 (8,2 |
| Уровень средней мощности на приеме, дБм: максимальный минимальный | 0,5 (14,4 | 0,5 (14,4 |
| Максимальная протяженность линии, м | 10000 | 10000 |
| Примечание: Интерфейс 10GBASE-LW согласован с сетью SDH для передачи сигнала в сцепке VC-4-64c |

Таблица 3. Параметры оптических интерфейсов 10GBASE-E

| Параметр | 10GBASE-EW | 10GBASE-ER |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Топология | Точка-точка | Точка-точка |
| Линейная скорость, ГБод | 9,95328 (1(20(10-6) | 10,3125 (1(100(10-6) |
| Диапазон центральных длин волн, нм | 1530 – 1565 | 1530 – 1565 |
| Тип волокна | SMF | SMF |
| Код | Кодовые группы 64B/66B | Кодовые группы 64B/66B |
| Уровень средней мощности на передаче, дБм максимальный минимальный | 4,0 (4,7 | 4,0 (4,7 |
| Примечание: Интерфейс 10GBASE-EW согласован с сетью SDH для передачи сигнала в сцепке VC-4-64c |
| Уровень средней мощности на приеме, дБм максимальный минимальный | (1,0 (15,8 | (1,0 (15,8 |
| Максимальная протяженность линии, м | 40000 | 40000 |

Таблица 4. Параметры оптических интерфейсов 10GBASE-LX4

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Топология | Точка-точка |
| Линейная скорость, ГБод | 3,125 (1(100(10-6) |
| Компонентные длины волн оптического мультиплексирования, нм | 1269,0 – 1282,4 1293,5 – 1306,9 1318,0 – 1331,4 1342,5 – 1355,9 |
| Тип волокна | MMF или SMF (одно волокно в каждом направлении) |
| Код | Кодовые группы 8B/10B |
| Уровень средней мощности на передаче, дБм: максимальный для каждой компонентной длины волны максимальный суммарный | (0,5 5,5 |
| Уровень средней мощности на приеме, дБм: максимальный для каждой компонентной длины волны максимальный суммарный | (0,5 5,5 |
| Максимальная протяженность линии, м: MMF SMF | 300 10000 |
| Примечания: Для интерфейса 10GBASE-LX4 используется технология передачи с разделением по длинам волн (WDM) |

Таблица 5. Параметры электрических интерфейсов 10GBASE-CX4

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Среда передачи | 4 экранированные пары в каждом направлении |
| Топология | Точка-точка |
| Код | Кодовые группы 8B/10B |
| Линейная скорость передачи данных, ГБод | 3,125 (1(100(10-6) |
| Максимальная длина сегмента, м | 15 |

Таблица 6. Параметры оптических интерфейсов 1000 BASE-X

| Параметр | 1000 BASE-SX | 1000 BASE-LX | 1000 BASE-ZX |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Топология | Точка-точка | Точка-точка | Точка-точка |
| Линейная скорость, ГБод | 1,25(1(100(10-6) | 1,25(1(100(10-6) | 1,25(1(100(10-6) |
| Диапазон центральных длин волн, нм | 770 – 860 | 1270 – 1355 | 1520 – 1580 |
| Тип волокна | MMF | SMF | SMF |
| Код | Двоичный NRZ, 8B/10B |
| Уровень средней мощности на передаче, дБм: максимальный минимальный | 0,0 (9,5 | (3,0 (11,0 | 5,0 (4,0 |
| Уровень средней мощности на приеме, дБм максимальный минимальный | 0,0 (17,0 | (3,0 (19,0 | (23,0 (3,0 |
| Максимальная протяженность линии, м | 550 | 5000 | 70000 |

Таблица 7. Параметры электрических интерфейсов GBE

| Параметр | 1000BASE-T | 1000BASE-CX |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Среда передачи | 4 симметричные пары категории 5 | 2 симметричные пары категории 5 |
| Топология | Точка-точка | Точка-точка |
| Код | 4D-PAM5 | NRZ, 8B/10B |
| Линейная скорость передачи данных, Мбит/с | 1000 | 1250 |
| Максимальная длина сегмента, м | 100 | 25 |

Таблица 8. Параметры оптических интерфейсов 100BASE-X

| Параметр | 100BASE-FX | 100BASE-LX10 | 100BASE-BX10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Топология | Точка-точка | Точка-точка | Точка-точка |
| Линейная скорость, Мбит/с | 125 | 125 | 125 |
| Диапазон центральных длин волн, нм | 770 – 860 | 1260 – 1360 | 1480 – 1580 (DS) 1260 – 1360 (US) |
| Тип волокна | MMF | SMF | SMF |
| Код | NRZI, 4B/5B |
| Уровень средней мощности на передаче, дБм: максимальный минимальный | (14 (20 | (8 (15 | (8 (14 |
| Минимальный коэффициент экстинкции, дБ | 10 | 5 | 6,6 |
| Уровень средней мощности на приеме, дБм: максимальный минимальный | (14 (31 | (8 (25 | (8 (28,2 |
| Максимальная протяженность линии, м | 100 | 10000 | 10000 |

Таблица 9. Параметры электрических интерфейсов 100BASE-T

| Параметр | 100BASE-TX | 100BASE-T4 |
| --- | --- | --- |
| Среда передачи | 2 симметричные пары (STP или UTP) категории 5 | 4 симметричные пары категории 3 |
| Топология | Звездообразная | Звездообразная |
| Код | MLT3, 4B/5B | 8B/6T |
| Линейная скорость передачи данных, Мбит/с | 125 | 100 |
| Максимальная длина сегмента, м | 100 | 100 |

Таблица 10. Параметры оптических интерфейсов 10BASE-F

| Параметр | 10BASE-FP | 10BASE-FL |
| --- | --- | --- |
| Топология | Точка-точка | Точка-точка |
| Линейная скорость, Мбит/с | 100 | 100 |
| Диапазон центральных длин волн, нм | 800 – 910 | 800 – 910 |
| Тип волокна | MMF | MMF |
| Код | Манчестерский | Манчестерский |
| Уровень средней мощности на передаче, дБм: максимальный минимальный | (11 (15 | (12 (20 |
| Минимальный коэффициент экстинкции, дБ | 13 | 13 |
| Уровень средней мощности на приеме, дБм: максимальный минимальный | (27 (41 | (12,0 (32,5 |
| Максимальная протяженность линии, м | 2000 | 2000 |

Таблица 11. Параметры электрических интерфейсов Ethernet

| Параметр | 10BASE-5 | 10BASE-2 | 10BASE-T |
| --- | --- | --- | --- |
| Среда передачи | Коаксиальный кабель 0,5 дюйма (50 Ом) | Коаксиальный кабель 0,25 дюйма (50 Ом) | Неэкранированная симметричная пара категории 3 |
| Топология | Шинная | Шинная | звездообразная |
| Код | Манчестерский | Манчестерский | Манчестерский |
| Линейная скорость передачи данных, Мбит/с | 10 | 10 | 10 |
| Максимальная длина сегмента, м | 500 | 185 | 100 |

- При принятии декларации о соответствии выполнение требований, указанных в п. 1, подлежит подтверждению в аккредитованной испытательной лаборатории (центре).

_____________

Приложение 26

к Правилам применения

оборудования проводных
и оптических систем передачи

абонентского доступа

Требования к параметрам интерфейсов к оборудованию, использующему режим асинхронного переноса

- Система передачи абонентского доступа обеспечивает услуги 
по меньшей мере одной из следующих категорий: CBR, rt-VBR, nrt-VBR, ABR, UBR.

- Система передачи абонентского доступа обеспечивает реализацию по меньшей мере одного из уровней адаптации АТМ: AAL1, AAL2, AAL3/4, AAL5.

- Уровень адаптации AAL1 обеспечивает:

- передачу блоков SDU от источника с постоянной скоростью и доставка их приемнику с той же самой скоростью;

- передачу информации синхронизации между источником и приемником;

- передачу данных о структуре информации между источником
и приемником;

- индикацию о потере или искажении информации в случае невозможности ее восстановления средствами AAL1.

- Уровень адаптации AAL2 обеспечивает:

- передачу данных CPS-SDU, размер блоков до 45 (по умолчанию)
или 64 октет;

- мультиплексирование/демультиплексирование каналов AAL2;

- поддержку целостности последовательности CPS-SDU на каждом канале AAL2.

- Уровни адаптации AAL3/4 и AAL5 поддерживают режимы:

  - сообщений,

  - потока.

- Демультиплексирование на приеме и мультиплексирование
на передаче виртуальных путей осуществляется в соответствии со значением поля идентификаторов виртуального пути и виртуального канала.

- На приеме отбрасываются незначащие  ячейки и ячейки 
с недействительными значениями идентификаторов виртуального пути
и виртуального канала.

- Структура ячеек АТМ соответствует таблице 1.

Таблица 1

| Интерфейс –"абонент-сеть" |
| --- |
| Номера битов | Номера байтов |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
| Общее управление потоком | Идентификатор виртуального пути | 1 |
| Идентификатор виртуального пути | Идентификатор виртуального канала | 2 |
| Идентификатор виртуального канала | 3 |
| Идентификатор виртуального канала | Тип полезной нагрузки | ППЯ | 4 |
| Контроль ошибок заголовка | 5 |
| Интерфейс – "абонент-сеть" |
| Номера битов | Номера байтов |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
| Идентификатор виртуального пути | 1 |
| Идентификатор виртуального пути | Идентификатор виртуального канала | 2 |
| Идентификатор виртуального канала | 3 |
| Идентификатор виртуального канала | Тип полезной нагрузки | ППЯ | 4 |
| Контроль ошибок заголовка | 5 |

- При принятии декларации о соответствии выполнение требований, указанных в п.п. 1, 2, 5, 8, подлежит подтверждению в аккредитованной испытательной лаборатории (центре).

_____________

Приложение 27

к Правилам применения

оборудования проводных
и оптических систем передачи

абонентского доступа

Требования к параметрам интерфейсов к оборудованию,

использующему режим ретрансляции кадров (Frame Relay)

- Оборудование системы передачи абонентского доступа 
обеспечивает выполнение следующих функций:

- формирование кадров Frame Relay (FR);

- поддержку прозрачной передачи кадров;

- мультиплексирование/демультиплексирование кадров;

- обнаружение ошибок в передаче;

- уничтожение поврежденных кадров;

- взаимодействие с пользователями (сетями), не работающими в режиме Frame Relay.

- Форматы кадров соответствуют структуре, приведенной в таблице

- Поддерживается процедура мультиплексирования и демультиплексирования кадров различных пользователей с использованием идентификаторов соединений канала данных.

- Обеспечивается обнаружение ошибок в передаче с помощью 
контрольной последовательности, размещенной в заголовке кадра.

- Принятые поврежденные кадры отбрасываются без оповещения 
пользователей.

- Оборудование обеспечивает возможность предотвращения 
перегрузки в сети, приводящей к необходимости отбрасывания кадров, 
посредством передачи в прямом и/или обратном направлении специальных 
сообщений.

- Оборудование при наступлении перегрузки и переполнении 
накопителей отбрасывает в первую очередь кадры, имеющие установленный бит индикатора приоритета кадра.

- Электрические параметры интерфейсов соответствуют одному 
или более интерфейсам сетей передачи данных или плезиохронной цифровой 
иерархии.

Таблица 1

| Биты | Октеты |
| --- | --- |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
| Флаг | 1 |
| Первый октет адресного поля* | 2 |
| Второй октет адресного поля | 3 |
| Информационное поле | 4 N - 6 |
| Контрольная последовательность (первый октет) | N - 2 |
| Контрольная последовательность (второй октет) | N - 1 |
| Флаг | N |

- При принятии декларации о соответствии выполнение требований, указанных в п.п. 2, 3, 4, 6, подлежит подтверждению в аккредитованной испытательной лаборатории (центре).

Приложение 28

к Правилам применения

оборудования проводных
и оптических систем передачи

абонентского доступа

Требования к параметрам интерфейсов

к сетям передачи данных, поддерживающим протоколы IP

- Обмен данными осуществляется пакетами, имеющими структуру
и формат согласно таблице 1 для протокола Ipv4 и таблице 2 для протокола IPv6.

Таблица 1

| Наименование поля | Длина поля, бит |
| --- | --- |
| Версия | 4 |
| Длина заголовка | 4 |
| Тип сервиса | 8 |
| Полная длина | 16 |
| Идентификатор | 16 |
| Флаги | 3 |
| Указатель фрагмента | 13 |
| Время жизни | 8 |
| Протокол | 8 |
| Контрольная сумма заголовка | 16 |
| IP-адрес отправителя | 32 |
| IP-адрес получателя | 32 |
| IP-опции (если имеются) | кратно 32 |
| Заполнитель |  |
| Данные | Полная длина пакета с данными не превышает 65535 октетов. |

Таблица 2

| Наименование поля | Длина поля, бит |
| --- | --- |
| Версия | 4 |
| Приор. | 4 |
| Метка потока | 24 |
| Размер поля данных | 16 |
| Следующий заголовок | 8 |
| Предельное число шагов | 8 |
| Адрес отправителя | 128 |
| Адрес получателя | 128 |
| Данные | Полная длина пакета с данными не превышает 65535 октетов. |

- Если оборудование системы передачи абонентского доступа к IP-сети предназначается для передачи речевой, видео и мультимедиа информации, оно обеспечивает взаимодействие оконечного (пользовательского) оборудования

с IP-сетью.

- Оборудование системы передачи абонентского доступа
(или оконечное оборудование пользователя, включая персональные компьютеры со специальным программным обеспечением или специализированные 
телефонные аппараты) обеспечивает в зависимости от своего назначения 
выполнение следующих функций:

- преобразование аналогового  сигнала в цифровой поток в соответствии 
с используемым стандартом кодирования;

- разбиение цифрового потока на пакеты и последующую передачу по сети передачи данных с использованием протокола IP;

- прием из сети передачи данных пакетов IP и восстановление цифрового потока;

- преобразование цифрового потока в аналоговый электрический сигнал 
в соответствии с используемым стандартом кодирования.

- При передаче речевой информации оборудование обеспечивает 
выполнение следующих основных функций:

- установление соединения абонентов;

- поддержание соединения;

- разъединение установленного соединения абонентов.

- В устройствах, обеспечивающих преобразование речевых сигналов, реализован кодек импульсно-кодовой модуляции со скоростью преобразования
64 кбит/с (PCM).

- Оборудование передачи речевых сигналов оснащается эхоподавляющими устройствами, независимыми или входящими в состав оборудования систем передачи абонентского доступа.

- Эхоподавляющие устройства, входящие в состав оборудования систем передачи абонентского доступа, удовлетворяют следующим требованиям:

  - Групповые эхоподавляющие устройства обеспечивают независимое обслуживание каждого канала.

  - Дополнительное затухание, вносимое в тракт распространения 
сигналов эха, в диапазоне частот 300 – 3400 Гц при балансном затухании эхотракта

не менее 6 дБ при уровне в тракте приема минус 10 дБм0 – не менее 20 дБ.

  - Обеспечивается возможность отключения эхоподавления:

- по сигналу оператора, передаваемому по цепи управления;

- управляющим сигналом 2100 Гц, поступающим по каналу;

- сигналом, передаваемым по канальному интервалу КИ 16.

- При принятии декларации о соответствии выполнение требований, указанных в п.п. 1, 4 − 6, 7.1, 7.2, подлежит подтверждению в аккредитованной испытательной лаборатории (центре).

_____________

Приложение 29

Правилам применения

оборудования проводных
и оптических систем передачи

абонентского доступа

Требования к параметрам интерфейсов к сетям передачи данных, поддерживающей многопротокольную коммутацию

по меткам (MPLS )

- Интерфейс поддерживает функции пограничного узла сети 
(MPLS edge node или LER - Label Edge Router).

- Обеспечивается возможность формирования информационной базы меток (LIB – Label Information Base).

- Обеспечивается возможность присвоения класса эквивалентности пересылки пакетов (FEC – Forwarding Equivalency Class).

- Обеспечивается возможность формирования стека MPLS-меток.

- Длина метки равна 32 битам (4 байтам).

- Структура метки соответствует таблице 1.

Таблица 1

| Наименование поля | Длина поля, бит |
| --- | --- |
| Метка | 20 |
| Класс обслуживания | 3 |
| Дно стека | 1 |
| Время жизни | 8 |

- При принятии декларации о соответствии выполнение требований, указанных в п.п. 2 – 6, подлежит подтверждению в аккредитованной испытательной лаборатории (центре).

_____________

Приложение 30

к Правилам применения

оборудования проводных
и оптических систем передачи

абонентского доступа

Требования к параметрам интерфейса

передачи сигналов видеосервиса

- Интерфейсы к оборудованию передачи сигналов видеосервиса 
удовлетворяют следующим требованиям:

  - Параметры асинхронного последовательного интерфейса для цифрового компрессированного сигнала изображения (ASI MPEG-2) соответствуют таблице 1.

Таблица 1. Параметры асинхронного последовательного интерфейса для цифрового компрессированного сигнала изображения (ASI MPEG-2)

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Тип интерфейса | Электрический или оптический |
| Число байтов в пакете | 188 или 204 |
| Скорость передачи, Мбит/с | 270 |
| Максимальное относительное отклонение скорости передачи | ( 100×(10-6 |
| Эффективная скорость передачи, Мбит/с | до 43 |

  - Параметры синхронного параллельного интерфейса для цифрового компрессированного сигнала изображения (SPI MPEG-2) соответствуют таблице 2.

Таблица 2. Параметры синхронного параллельного интерфейса для цифрового компрессированного сигнала изображения (SPI MPEG-2)

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Число байтов в пакете | 204 |
| Скорость передачи, Мбит/с | до 43 |

  - Параметры последовательного электрического интерфейса для цифрового компонентного сигнала изображения соответствуют таблице 3.

Таблица 3. Параметры последовательного электрического интерфейса для цифрового компонентного сигнала изображения

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Выходное сопротивление, Ом | 75, коаксиальная пара |
| Размах сигнала на нагрузке 75 Ом, мВ | 800 ( 10% |
| Входное сопротивление, Ом | 75, коаксиальная пара |
| Затухание несогласованности на входе и выходе в диапазоне частот 10 – 270 МГц, дБ, не менее | 15 |
| Цифровые ошибки при подключении приемника через кабель с затуханием 40 дБ на частоте 270 МГц и размахе сигнала на входе кабеля не менее 720 мВ. | Отсутствуют |

  - Параметры оптического интерфейса цифрового компонентного сигнала изображения соответствуют таблице 4.

Таблица 4. Параметры оптического интерфейса цифрового компонентного

сигнала изображения

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Длина волны, нм | 1300 ± 150 |
| Выходная мощность, дБм, не более | 8 |
| Отношение мощности отраженной волны к выходной мощности, %, не более | 10 |

  - Параметры параллельного электрического интерфейса для цифрового компонентного сигнала изображения соответствуют таблице 5.

Таблица 5. Параметры параллельного электрического интерфейса для цифрового компонентного сигнала изображения

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Частота дискретизации, МГц: |  |
| сигнал яркости каждый цветоразностный сигнал | 13,5 6,75 |
| Вид кодирования | ИКМ с использованием 8 или 10 битов на отсчет для сигналов яркости и каждого цветоразностного сигнала |
| Выходное сопротивление, Ом, не более | 110, симметричная пара |
| Размах сигнала на нагрузке 110 Ом, В | 0,8 ( 2,0 |
| Входное сопротивление, Ом | 110 ( 10, симметричная пара |
| Размах максимального входного сигнала, В | 2,0 |
| Размах минимального входного сигнала, В | 0,185 |
| Максимальная задержка между сигналами данных и тактовым сигналом, нс | ( 11 |

  - Параметры интерфейса для аналогового полного цветового видеосигнала соответствуют таблице 6.

Таблица 6. Параметры интерфейса для аналогового полного цветового видеосигнала

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Номинальное входное/выходное сопротивление, Ом | 75, коаксиальная пара |
| Номинальный размах полного видеосигнала, В | 1 |
| Затухание несогласованности в диапазоне 0 – 6 МГц, дБ, не менее | 30 |
| Максимальное отклонение размаха полного видеосигнала на входе, дБ | ( 1,0 |
| Системы цветного телевидения | SECAM, PAL, NTSC |

  - Параметры интерфейса для аналогового сигнала звукового сопровождения соответствуют таблице 7.

Таблица 7. Параметры интерфейса для аналогового сигнала звукового  сопровождения

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Полоса частот, кГц | 0,02 – 20 |
| Выходное сопротивление, Ом | ( 20 или 600, симметричная пара |
| Уровень выходного сигнала, дБн | от 0 до + 24 |
| Входное сопротивление, кОм | 0,6 или > 18, симметричная пара |
| Уровень входного сигнала, дБн | от минус 3 до 21 |

- При принятии декларации о соответствии выполнение требований, указанных в п.п. 1.1 – 1.7, подлежит подтверждению в аккредитованной испытательной лаборатории (центре).

_____________

Приложение 31

к Правилам применения

оборудования проводных
и оптических систем передачи

абонентского доступа

Требованиям к параметрам интерфейса внешней

синхронизации

- В оборудовании систем передачи абонентского доступа предусмотрен интерфейс внешней синхронизации, параметры которого соответствуют таблице 1.

Таблица 1. Параметры интерфейса внешней синхронизации

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Входные параметры |
| Номинальная частота, МГц и/или Мбит/с | 2,048 |
| Относительная полоса входа и выхода из синхронизма, не менее | ±4,6×10-6 (SDH) ±50×10-6(PDH) |
| Максимальное затухание входного соединительного кабеля на частоте 2,048 МГц, дБ | 6 |
| Номинальное входное сопротивление, Ом: симметричная пара; коаксиальная пара | 120 75 |
| Максимальное затухание на частоте 1,024 МГц, дБ | 6 |
| Устойчивость к перенапряжениям, В | 500 |
| Выходные параметры: |
| Номинальная частота, МГц и/или Мбит/с | 2,048 |
| Максимальное пиковое напряжение, В: симметричная пара; коаксиальная пара | 1,9 1,5 |
| Номинальное выходное сопротивление, Ом: симметричная пара; коаксиальная пара | 120 75 |
| Устойчивость к перенапряжениям, В | 500 |

- При принятии декларации о соответствии выполнение требований, указанных в п. 1, подлежит подтверждению в аккредитованной испытательной лаборатории (центре).

Приложение 32

к Правилам применения

оборудования проводных
и оптических систем передачи

абонентского доступа

Требования к параметрам защиты оборудования от опасных и мешающих влияний на линейных интерфейсах

- Линейные интерфейсы оборудования без линейных регенераторов выдерживают следующие воздействия и остаются работоспособными:

- после воздействия импульсов:

- для станционного оборудования:

между проводами а/b и землей –  	амплитудой напряжения 1,0 кВ;

длительностью переднего фронта 10 мкс;

длительностью полуспада 700 мкс;

между проводами а/b  –  		амплитудой напряжения 0,8 кВ;

длительностью переднего фронта 1,2 мкс;

длительностью полуспада 50 мкс;

- для абонентского оборудования:

между проводами а/b и землей –  	амплитудой напряжения 2,0 кВ;

длительностью переднего фронта 10 мкс;

длительностью полуспада 700 мкс;

между проводами а/b  –   		амплитудой напряжения 0,8 кВ;

длительностью переднего фронта 1,2 мкс;

длительностью полуспада 50 мкс;

- после кратковременных (0,2 с) воздействий продольной электродвижущей силы (далее –ЭДС) с частотой 50 Гц и напряжением 300 Вэфф, индуктируемой в рабочих парах кабеля на участке сближения с линией высокого напряжения любой длины в пределах гальванически неразделенного участка дистанционного питания;

- при длительно действующей (15 мин) продольной ЭДС с частотой 50 Гц и напряжением 220 Вэфф, индуктируемой в рабочих парах кабеля на участке сближения с линией высокого напряжения любой длины в пределах гальванически неразделенного участка дистанционного питания.

- Линейные интерфейсы оборудования при наличии линейных регенераторов выдерживает следующие воздействия и остаются работоспособными:

- после воздействия импульсов:

амплитудой напряжения до 5 кВ и тока до 40 А;

длительностью переднего фронта от 10 до 100 мкс;

длительностью полуспада до 700 мкс;

- после кратковременных (0,5 с) воздействий продольной ЭДС с частотой

50 Гц и напряжением 650 Вэфф, индуктируемой в рабочих парах кабеля на участке сближения с линией высокого напряжения любой длины в пределах гальванически неразделенного участка дистанционного питания;

- при длительно действующей (15 мин) продольной ЭДС с частотой 50 Гц и напряжением 150 Вэфф, индуктируемой в рабочих парах кабеля на участке сближения с линией высокого напряжения любой длины в пределах гальванически неразделенного участка дистанционного питания.

_____________

Приложение 33

к Правилам применения

оборудования проводных
и оптических систем передачи

абонентского доступа

Требования к параметрам электропитания

- Требования к параметрам электропитания  приведены в таблицах 1 − 5.

Таблица 1. Виды источников электропитания

| Вид источника электропитания | Номинальное напряжение Uном, В |
| --- | --- |
| Источник постоянного тока с заземленным положительным полюсом | 24, либо 48, либо 60 |
| Источник переменного тока | 220 |

Таблица 2. Пределы изменения напряжения источников электропитания постоянного тока

| Номинальное напряжение Uном, В | Допустимые изменения напряжения, В |
| --- | --- |
| 24 | от 20,4 до 28,0 |
| 48 | от 40,5 до 57,0 |
| 60 | от 48,0 до 72,0 |
| Примечание: В случае снижении напряжения источника электропитания ниже допустимых пределов и при последующем восстановлении напряжения характеристики средства связи восстанавливаются автоматически |

Таблица 3. Допустимые помехи источника электропитания постоянного тока

| Вид помехи | Значение |
| --- | --- |
| Допустимое отклонение напряжения от номинального значения, %: длительностью 50 мс длительностью 5 мс | (20 40 |
| Пульсации напряжения гармонических составляющих, мВэфф в диапазоне до 300 Гц в диапазоне выше 300 Гц до 150 кГц | 50 7 |

Таблица 4. Допустимые напряжения помех, создаваемых средством связи в цепи источника электропитания постоянного тока

| Вид помехи | Значение |
| --- | --- |
| Суммарные помехи в диапазоне от 25 Гц до 150 Гц, мВэфф | 50 |
| Селективные помехи в диапазоне от 300 Гц до 150 кГц | 7 |
| Взвешенное (псофометрическое) значение помех, мВпсоф | 2 |

Таблица 5. Характеристики источников электропитания переменного тока

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Допустимые изменения напряжения сети переменного тока, В | от 187 до 242 |
| 2. Допустимая частота переменного тока, Гц | от 47,5 до 52,5 |
| 3. Допустимый коэффициент нелинейных искажений напряжения, % | 10 |
| 4. Допустимое отклонение напряжения от номинального значения, %: длительностью до 1,3 с длительностью до 3 с | 80 ±40 |
| 5. Допустимое импульсное перенапряжение (длительность фронта/ длительность импульса – 1/50 мкс), В | 2000 |
| Допустимая прочность изоляции цепей электропитания переменного тока относительно корпуса, кВ пик, не менее: для первого класса защиты (с элементами заземления); для второго класса защиты (без элементов заземления) | 1,5 3,0 |
| Примечания: При изменениях по п.п. 1 – 3 параметры средств связи соответствуют заданным требованиям; после воздействий по п.п. 4 – 6 средство связи не повреждается. В случае снижения напряжения источника электропитания за допустимые пределы и при последующем восстановлении напряжения характеристики средства связи восстанавливаются автоматически |

- При принятии декларации о соответствии выполнение требований, указанных в таблицах 2 − 4, 5 (п.п. 1 – 3), подлежит подтверждению 
в аккредитованной испытательной лаборатории (центре).

Приложение 34

к Правилам применения

оборудования проводных
и оптических систем передачи

абонентского доступа

Требования к параметрам дистанционного электропитания

- Параметры дистанционного электропитания (далее – ДП) 
периферийного и промежуточного оборудования  систем передачи цифровых 
абонентских линий  удовлетворяет следующим требованиям:

  - Максимально допустимое напряжение ДП –  не более 500 В.

  - В оборудовании, предназначенном для применения на многопарных кабелях существующих телефонных сетей, допустимое напряжение ДП соответствует допустимому рабочему напряжению линейных сооружений, 
но не превышает  315 В.

  - При максимальном напряжении ДП более 120 В источник 
дистанционного электропитания оснащается устройством защитного отключения (УЗО).

  - УЗО удовлетворяет следующим требованиям:

- в случае обрыва линии ДП автоматически отключается или снижается 
до напряжения 15 В . При отсутствии регенераторов допускается кратковременное включение ДП для диагностики повреждения на линии;

- в случае присоединения одного провода цепи ДП к земле через сопротивление 1 кОм дистанционное питание автоматически отключается
или напряжение ДП автоматически снижается до напряжения не более 15 В:

  - при напряжении ДП до 200 В  – в течение не более 1,0 с;

  - при напряжении ДП до 250 В – в течение не более 0,5 с;

  - при напряжении ДП до 315 В – в течение не более 0,35 с.

  - Прочность изоляции цепей ДП относительно корпуса 
выдерживает (в нормальных условиях), В пик, не менее:

- при напряжении ДП до 200 В – 1000;

- при напряжении ДП до 315 В – 1500;

- при напряжении ДП до 500 В – 1700.

- Дистанционное электропитание  периферийного и промежуточного оборудования цифровой сети с интеграцией служб удовлетворяет следующим 
требованиям:

  - Оборудование сетевого окончания NT обеспечивает 
электропитание оконечных устройств ТЕ по фантомной цепи  S/T-интерфейса 
в двух режимах:

- нормальный режим – питание до 4-х ТЕ (при питании NT  от  сети  220 В );

- режим ограниченного питания – питание одного ТЕ (в аварийной 
ситуации – при отключении сети 220 В и дистанционном питании NT
от центральной станции через U- интерфейс).

  - Напряжение дистанционного питания NT –  от 28 до 115 В.

  - Напряжение питания на S/T-интерфейсе – от 34 до 42 В.

  - Выходная мощность на S/T-интерфейсе в нормальном режиме – не менее 4500 мВт.

- При принятии декларации о соответствии выполнение требований, указанных в п.п. 1.1 − 1.4, 2.2, подлежит подтверждению в аккредитованной испытательной лаборатории (центре).

_____________

Приложение 35

к Правилам применения

оборудования проводных
и оптических систем передачи

абонентского доступа

Требования  к параметрам электромагнитной совместимости оборудования

- Требования к электромагнитным влияниям приведены в таблицах 1 – 3.

Таблица 1. Несимметричное напряжение Uc индустриальных радиопомех (далее – ИРП), создаваемых оборудованием на зажимах сети электропитания

| Полоса частот, МГц | Напряжение ИРП, Uc, дБ (мкВ) |
| --- | --- |
|  | Квазипиковое значение | Среднее значение |
| Средства связи класса А |
| от 0,15 до 0,5 вкл. | 79 | 66 |
| св. 0,5 до 30 вкл. | 73 | 60 |
| Средства связи класса Б |
| от 0,15 до 0,5 вкл. | 66 – 56 | 56 – 46 |
| св. 0,5 до 5 вкл. | 56 | 46 |
| св. 5 до 30 вкл. | 60 | 50 |
| Примечания: Все значения указаны в дБ относительно напряжения 1 мкВ (0 дБ). Для средств связи класса Б в полосе частот 0,15 – 0,5 МГц напряжения ИРП вычисляются по формулам: Uc = 66 - 19,1 lgF/0,15 для квазипиковых значений и Uc = 56 - 19,1 lgF/0,15 для средних значений, где F – частота измерений, МГц |

Таблица 2. Общее несимметричное напряжение Uд индустриальных радиопомех, создаваемых на портах связи

| Полоса частот, МГц | Напряжение ИРП, Uд, дБ (мкВ) |
| --- | --- |
|  | Квазипиковое значение | Среднее значение |
| 1 | 2 | 3 |
| Средства связи класса А |
| от 0,15 до 0,5 вкл. | 97 – 87 | 84 – 74 |
| 1 | 2 | 3 |
| от 0,5 до 30 вкл. | 87 | 74 |
| Средства связи класса Б |
| от 0,15 до 0,5 вкл. | 84 – 74 | 74 – 64 |
| св. 0,5 до 30 вкл. | 74 | 64 |
| Примечания: Все значения указаны в дБ относительно напряжения 1 мкВ (0 дБ). Для средств связи класса А в полосе частот 0,15 – 0,5 МГц напряжения ИРП вычисляются по формулам: Uд = 97 - 19,1 lgF/0,15 для квазипиковых значений и Uд = 84 - 19,1 lgF/0,15 для средних значений, где F – частота измерений, МГц. Для средств связи класса Б в полосе частот 0,15 – 0,5 МГц напряжения ИРП вычисляются по формулам: Uд = 84 - 19,1 lgF/0,15 для квазипиковых значений и Uд = 74 - 19,1 lgF/0,15 для средних значений, где F – частота измерений, МГц. Допускается снижение нормы на 10 дБ в полосе частот 6 – 30 МГц для средств связи, использующих сигналы, имеющие значительную спектральную плотность в этой полосе частот |

Таблица 3. Квазипиковое значение напряженности поля индустриальных радиопомех на расстоянии  10 м от корпуса оборудования

| Полоса частот, МГц | Напряженность поля радиопомех, дБ (мкВ/м) |
| --- | --- |
| Средства связи класса А |
| от 30 до 230 вкл. | 40 |
| св. 230 до 1000 | 47 |
| Средства связи класса Б |
| от 30 до 230 вкл. | 30 |
| св. 230 до 1000 | 37 |
| Примечание: Все значения указаны в дБ относительно напряженности 1 мкВ/м (0 дБ) |

_____________

Справочно

Список используемых сокращений

- АТМ – Asynchronous Transfer Mode.

- ADSL – Asymmetric Digital Subscriber Line.

- ABR – Available Bit Rate.

- AAL1 – ATM Adaptation Layer.

- ASI MPEG-2 – Asynchronous Serial Interface Moving Pictures Expert Group-2.

- CWDM – Coarse Wavelength-Division Multiplexing.

- CPS – Common Part Sublayer.

- CBR – Constant Bit Rate.

- DTMF – Dual Tone Multi Frequency.

- DWDM – Dense Wavelength-Division Multiplexing).

- FXO – Foreign Exchange Office.

- FXS – Foreign Exchange Station.

- FR – Frame Relay.

- HDSL – High Bit Rate Digital Subscriber Line.

- IP –  Internet Protocol.

- ISDN – Integrated Service Digital Network.

- IDSL – ISDN Digital Subscriber Line.

- ISDN BRI – ISDN Basic Rate Interface.

- ISDN PRI – ISDN Primary Rate Interface.

- MPLS – Multi Protocol Label Switching.

- MDSL – Middle Speed Digital Subscriber Line

- NTSC – National Television System Committee.

- PDH – Plesiochronous Digital Hierarchy.

- PCM – Pulse Code Modulation of Voice  Frequencies.

- PAL – Phase Alternation Line.

- SDH – Synchronous Digital Hierarchy.

- SHDSL – Single-pair high-speed DSL.

- SPI MPEG-2 – Synchronous Parallel Interface Moving Pictures Expert Group-2.

- SECAM – Sequential a Memory.

- UBR – Unspecified Bit Rate.

- VDSL– Very High Speed DSL.

- VBR – Variable Bit Rate.

- WDM – Wavelength-Division Multiplexing.

- xDSL – Family of the Digital Subscriber Line.

# Footnotes

Значение ( (Гц) численно равно скорости передачи данных в бит/с для биимпульсного сигнала и сигналов кода Миллера и половине скорости передачи для сигнала низкого уровня и квазитроичного сигнала.

Максимальное затухание линии на частоте 150 кГц:

- для скорости 784 кбит/с − 31 дБ;

- для скорости 1168 кбит/с − 27 дБ;

- для скорости 2320 кбит/с − 22 дБ.

Максимальное затухание линии на частоте 150 кГц:

  - для скорости 1168 кбит/с − 31 дБ;

  - для скорости 2320 кбит/с − 23 дБ.

Для линейного кода 4B3T.

Только для варианта совместной работы с каналом 0 – 4 кГц.

Только для варианта совместной работы с оборудованием U-тракта ISDN 160 кбит/с.

Только для варианта совместной работы с каналом 0 – 4 кГц.

Только для варианта совместной работы с оборудованием U-тракта ISDN 160 кбит/с.

Только для варианта совместной работы с оборудованием U-тракта ISDN 160 кбит/с.

Значение частоты F численно равно, кГц:

- при использовании линейного кода 16-ТСРАМ − B/6;

- при использовании линейного кода 32-ТСРАМ − B/8.

Значение частоты F численно равно, кГц:

  - при использовании линейного кода 16-ТСРАМ − B/6;

  - при использовании линейного кода 32-ТСРАМ − B/8.

При использовании линейного кода 16-ТСРАМ:

- для скорости 384 кбит/с − 43 дБ на частоте 150 кГц;

- для скорости 512 кбит/с − 37 дБ на частоте 150 кГц;

- для скорости 1024 кбит/с − 26 дБ на частоте 150 кГц;

- для скорости 2048 кбит/с − 18 дБ на частоте 200 кГц;

- для скорости 3072 кбит/с − 12,5 дБ на частоте 250 кГц.

При использовании линейного кода 32-ТСРАМ:

- для скорости 1024 кбит/с  − 20,5 дБ на частоте 100 кГц;

- для скорости 2048 кбит/с − 12,5 дБ на частоте 150 кГц;

- для скорости 3072 кбит/с − 8,5 дБ на частоте 150 кГц;

- для скорости 4096 кбит/с − 6,2 дБ на частоте 250 кГц;

- для скорости 5120 кбит/с − 4,3 дБ на частоте 300 кГц.

При увеличении максимальной протяженности линии свыше 40 км уровень средней мощности на передаче больше 4 дБм.

При увеличении максимальной протяженности линии свыше 40 км уровень средней мощности на передаче больше 4 дБм

При протяженности линии свыше 70 км уровень средней мощности на передаче больше 5 дБм.

ППЯ – бит приоритета потери ячеек.

Средства связи класса А – средства связи, которые эксплуатируются вне жилых домов и не подключаются к электрическим сетям жилых домов.

Средства связи класса Б – средства связи, которые эксплуатируются в жилых домах и подключаются к электрическим сетям жилых домов.