Приказ № 166 от 11.12.2006 г.

Главная / Мининформсвязь / Нормативные документы / Приказы Мининформсвязи России /

Версия для печати

"Об утверждении Правил применения средств связи, используемых для обеспечения доступа к информации информационно-телекоммуникационных сетей, передачи сообщений электронной почтой и факсимильных сообщений"

МИНИСТЕРСТВО ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П Р И К А З

| 11.12.2006 | г. Москва | № 166 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении Правил применения средств связи, используемых для обеспечения доступа к информации информационно-телекоммуникационных сетей, передачи сообщений электронной почтой и факсимильных сообщений

В соответствии со статьей 41 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 28, ст. 2895; № 52 (часть I), ст. 5038; 2004, № 35, ст. 3607; № 45, ст. 4377; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 10, ст. 1069; № 31 (часть I), ст. 3452; № 6, ст. 636) и пунктом 4 Правил организации и проведения работ по обязательному подтверждению соответствия средств связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 апреля 2005 г. № 214 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 16, ст. 1463),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые Правила применения средств связи, используемых для обеспечения доступа к информации информационно-телекоммуникационных сетей, передачи сообщений электронной почтой и факсимильных сообщений.

2. Направить настоящий приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра информационных технологий и связи Российской Федерации Б.Д. Антонюка.

| Министр | Л.Д. Рейман |
| --- | --- |

Зарегистрирован в Минюсте России
21 декабря 2006 г. Регистрационный № 8653

УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом Министерства
информационных технологий и 
связи Российской Федерации
от «___»___________2006г. №___

П Р А В И Л А
применения средств связи, используемых для обеспечения доступа к информации информационно-телекоммуникационных сетей, передачи сообщений электронной почтой и факсимильных сообщений

I. Общие положения.

1. Правила применения средств связи, используемых для обеспечения доступа к информации информационно-телекоммуникационных сетей, передачи сообщений электронной почтой и факсимильных сообщений (далее – Правила) разработаны в соответствии со статьей 41 Федерального закона от 07 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, №28, ст.2895) в целях обеспечения целостности, устойчивости функционирования и безопасности единой сети электросвязи Российской Федерации.
2. Настоящие Правила устанавливают обязательные требования к средствам связи, используемым для обеспечения доступа к информации информационно-телекоммуникационных сетей, передачи сообщений электронной почтой и факсимильных сообщений в сети связи общего пользования и технологических сетях связи в случае их присоединения к сети связи общего пользования.
3. Под средствами связи, используемыми для обеспечения доступа к информации информационно-телекоммуникационных сетей, передачи сообщений электронной почтой и факсимильных сообщений, понимаются технические и программные средства, включающие любое из перечисленных технических средств (ТС) либо их комбинацию (два и более):
3.1. ТС обмена электронными сообщениями, включая ТС электронной почты, ТС передачи голосовой информации электронной почтой, ТС коротких текстовых сообщений, ТС мультимедийных сообщений;
3.2. Информационные ТС в части ТС доменных имен, ТС доступа к информационным ресурсам, ТС управления;
3.3. ТС удаленного доступа, включая туннелирование;
3.4. ТС аутентификации и идентификации;
3.5. ТС передачи факсимильных сообщений.
4. Средства связи, используемые для обеспечения доступа к информации информационно-телекоммуникационных сетей, передачи сообщений электронной почтой и факсимильных сообщений, подлежат обязательному декларированию соответствия.

II. Требования к средствам связи, используемым для обеспечения доступа к информации информационно-телекоммуникационных сетей, передачи сообщений электронной почтой и факсимильных сообщений

5. Взаимодействие средств связи, используемых для обеспечения доступа к информации информационно-телекоммуникационных сетей, передачи сообщений электронной почтой и факсимильных сообщений с внешними системами осуществляется по протоколам транспортного уровня TCP или UDP.
6. ТС обмена электронными сообщениями обеспечивают выполнение следующих функций:
6.1. обмен электронными сообщениями;
6.2. идентификацию по введенным идентификационным параметрам;
6.3. проверку наличия свободного дискового пространства.
7. Информационные ТС обеспечивают выполнение следующих функций:
7.1. выдачу информации по запросам;
7.2. идентификацию по введенным идентификационным параметрам.
8. ТС удаленного доступа обеспечивают выполнение следующих функций:
8.1. индикацию работающих процессов;
8.2. добавление нового регистрационного имени и соответствующего ему набора параметров;
8.3. изменение набора параметров, соответствующих регистрационному имени;
8.4. удаление регистрационного имени и соответствующего ему набора параметров;
8.5. аутентификацию по введенным идентификационным параметрам и выдачу набора параметров;
8.6. авторизацию по введенным идентификационным параметрам;
8.7. обеспечение доступа к информации в соответствии с правами доступа.
9. ТС аутентификации и идентификации обеспечивают выполнение следующих функций:
9.1. проверку наличия свободного дискового пространства;
9.2. индикацию выполняемых ТС задач;
9.3. добавление нового регистрационного имени и соответствующего ему набора параметров;
9.4. изменение набора параметров, соответствующих регистрационному имени;
9.5. удаление регистрационного имени и соответствующего ему набора параметров;
9.6. аутентификацию по введенным идентификационным параметрам и выдачу набора параметров.
10. ТС передачи факсимильных сообщений обеспечивают выполнение следующих функций:
10.1. контроль доступа к оказываемым услугам;
10.2. передачу одноадресного сообщения;
10.3. обеспечение идентификации сообщений;
10.4. передачу сообщений в соответствии с их классами доставки (срочное, обыкновенное, несрочное);
10.5. извещение о недоставке;
10.6. повторную попытку доставки сообщения при недоступности ТС передачи факсимильных сообщений;
10.7. регистрацию вызовов.
11. При реализации ТС электронной почты выполняются следующие функции:
11.1. аутентификация по введенным идентификационным параметрам;
11.2. выдача сообщений на устройство отображения в соответствии с введенным регистрационным именем (адресом);
11.3. отправка сообщений в соответствии с введенным адресом (несколькими адресами);
11.4. добавление нового адреса электронной почты;
11.5. удаление адреса электронной почты;
11.6. блокировка адреса электронной почты;
11.7. организация очереди для отправки сообщений;
11.8. прием, хранение, передача в сообщениях электронной почты файлов, соответствующих формату MIME.
12. При реализации ТС передачи голосовой информации электронной почтой выполняются следующие функции:
12.1. аутентификация по введенным идентификационным параметрам;
12.2. добавление нового регистрационного имени (адреса) электронной почты;
12.3. удаление адреса электронной почты;
12.4. обслуживание входящих вызовов;
12.5. организация доступа к почтовому ящику;
12.6. прием, хранение и выдача сообщений электронной почты;
12.7. управление почтовым ящиком.
13. При реализации ТС мультимедийных сообщений (ТСМС) выполняются следующие функции:
13.1. Обработка входящих и исходящих мультимедийных сообщений (МС), включая:
13.1.1. прием и доставку МС;
13.1.2. повторную доставку МС в случае недоставки сообщения с первой попытки до тех пор, пока сообщение не будет доставлено, или пока не истечет срок его хранения;
13.1.3. временное хранение МС, пока оно не будет доставлено получателю, или пока не истечет срок его хранения, или пока сообщение не будет принудительно удалено (в том числе в случае, если оно отклонено получателем);
13.1.4. посылку извещения о поступившем МС получателю МС;
13.1.5. генерацию отчета о доставке;
13.1.6. отправку МС и уведомления о прочтении;
13.1.7. трансляцию адресов;
13.1.8. доставку МС с приоритетом;
13.1.9. отложенную доставку МС;
13.1.10. перенаправление МС;
13.1.11. преобразование входящих сообщений от внешних систем в формат МС, при условии поддержки взаимодействия с внешними системами;
13.1.12. преобразование исходящих МС в формат сообщений внешних систем при условии поддержки взаимодействия с внешними системами;
13.1.13. контроль возможности оплаты ответа получателя отправителем МС;
13.1.14. длительное хранение сообщений в хранилище мультимедийных сообщений (ХМС);
13.1.15. хранение результатов передачи МС, получения МС, извещения получателей о полученном МС, отправки МС;
13.1.16. загрузку и сохранение МС в ящике ХМС;
13.1.17. отправку МС из ХМС одному или более получателям (групповая рассылка МС);
13.1.18. удаление МС из ХМС;
13.1.19. получение списка хранимых сообщений и связанных с ними информационных элементов;
13.1.20. обработку состояния хранимого МС (сообщение загружено в ящик ХМС и сохранено, сообщение предоставлено для передачи и сохранено, входящее сообщение получено данным ТСМС, сообщение передано по запросу, сообщение было отправлено);
13.1.21. обеспечение возможности хранения сообщения в ХМС после его доставки для повторного просмотра через Web–интерфейс;
13.1.22. доставку сообщения из ХМС по запросу;
13.1.23. выбор возможностей терминала.
13.2. Административное обслуживание ТСМС, включая:
13.2.1. активизацию услуги "передача мультимедийных сообщений";
13.2.2. блокировку услуги "передача мультимедийных сообщений";
13.2.3. просмотр и изменение параметров обработки мультимедийных сообщений.
13.3. Сбор и обработка учетных и статистических данных, включая ведение внутреннего учета оказанных услуг и возможность передачи этой информации во внешние системы.

Набор учетных и статистических данных, фиксируемых системой, включает: идентификатор сообщения; адрес получателя; адрес отправителя; размер сообщения (количество переданной информации в байтах); временные метки предоставления, доставки и истечения срока хранения; статус сообщения (доставлено, отвергнуто, удалено, незавершенная доставка).
Если учетные и статистические данные передаются в автоматизированную систему расчета, то набор этих данных должен формироваться по каждому обслуженному ТС.
13.4. Диагностика работы ТСМС, включая регистрацию и хранение информации о режимах работы и загруженности ресурсов.
Набор диагностических данных, фиксируемых системой, включает: время поступления сообщения в ТСМС; время отправки сообщения из ТСМС; максимальное время жизни сообщения; отправитель сообщения; адресат; количество попыток отправки сообщения; причина не отправки; размер сообщения; приоритет сообщения.
13.5. Администрирование ТСМС, включая:
13.5.1. управление оборудованием ТСМС;
13.5.2. разграничение доступа;
13.5.3. настройку параметров (конфигурирование) оборудования ТСМС;
13.5.4. проведение профилактических мероприятий;
13.5.5. архивирование данных;
13.5.6. восстановление данных после аварийных ситуаций;
13.5.7. синхронизацию внутренних часов оборудования с сигналами единого учетно-отчетного времени - московского.
13.6. Для автоматизированных систем расчета информация об оказанных услугах содержит следующий набор данных: продолжительность передачи (в секундах); продолжительность хранения (в секундах); используемый тип переноса; информацию о содержимом (аудио, рисунок, видео, текст); класс сообщения (персональное, рекламное, информационное); запрос отчета о доставке; запрос уведомления о прочтении; индикатор расчета (предоплата, оплата ответа, частичная оплата); код дополнительной услуги; статус сообщения (доставлено, отвергнуто, удалено, незавершенная доставка); индикацию отправки; преобразование типа; приоритет сообщения; идентификатор связи; идентификатор дополнительной услуги; расчет ответа; тип содержимого; идентификатор ответа.
14. При реализации ТС коротких текстовых сообщений (ТСКС) выполняются следующие функции:
14.1. Административное обслуживание ТСКС, включая:
14.1.1. активизацию услуги “передача коротких сообщений”;
14.1.2. блокировку услуги “передача коротких сообщений”;
14.1.3. просмотр и изменение параметров обработки коротких текстовых сообщений.
14.2. Прием и доставка коротких текстовых сообщений, включая:
14.2.1. получение (доставку) коротких текстовых сообщений;
14.2.2. доставку коротких текстовых сообщений по списку рассылки;
14.2.3. групповую доставку коротких текстовых сообщений;
14.2.4. уведомление о доставке;
14.2.5. отложенную доставку коротких текстовых сообщений;
14.2.6. промежуточное хранение коротких текстовых сообщений;
14.2.7. повторную доставку короткого текстового сообщения в случае недоставки сообщения с первой попытки;
14.2.8. уведомление о наличии коротких текстовых сообщений;
14.2.9. обеспечение конфиденциальности коротких текстовых сообщений;
14.2.10. получение (отправку) сообщений в формате электронной почты;
14.2.11. переадресацию коротких текстовых сообщений;
14.2.12. доставку с приоритетом;
14.2.13. роуминг;
14.2.14. информирование о пропущенных звонках;
14.2.15. прием коротких сообщений, преобразование в голосовое и (или) факсимильное сообщение и доставка по указанному адресу;
14.2.16. предоставление информации для находящихся в роуминге при помощи коротких текстовых сообщений;
14.2.17. маршрутизацию коротких текстовых сообщений;
14.2.18. двунаправленную сеансовую передачу неструктурированных данных.
14.3. Сбор и обработка учетных и статистических данных, включая ведение внутреннего учета оказанных услуг и возможность передачи этой информации во внешние системы.
Набор учетных и статистических данных, фиксируемых системой, включает: отправитель сообщения; адресат; размер короткого сообщения; содержимое короткого сообщения; дата поступления сообщения в ТСКС; время поступления сообщения в ТСКС; дата отправки сообщения из ТСКС; время отправки сообщения из ТСКС; максимальное время жизни сообщения; категория сообщения (приоритет); число попыток отправки короткого сообщения; причина недоставки.
14.4. Диагностика работы ТСКС, включая регистрацию и хранение информации о режимах работы и загруженности ресурсов.
Набор диагностических данных, фиксируемых системой, включает: время поступления сообщения в СКС; время отправки сообщения из СКС; максимальное время жизни сообщения; отправитель сообщения; адресат; количество попыток отправки сообщения; причина неотправки; размер сообщения; приоритет сообщения.
14.5. Администрирование системы, включая:
14.5.1. управление системой;
14.5.2. настройку параметров (конфигурирование) системы;
14.5.3. поддержку мультиязычности и транслитерации;
14.5.4. генерацию сообщений на основе шаблонов;
14.5.5. проведение профилактических мероприятий;
14.5.6. архивирование данных;
14.5.7. восстановление данных после аварийных ситуаций.
15. При реализации ТС доменных имен выполняются следующие функции:
15.1. реинициализация ТС;
15.2. создание новой зоны;
15.3. добавление имени нового узла в зоне;
15.4. удаление имени узла в зоне;
15.5. добавление IP адреса в реверсной зоне;
15.6. отмена преобразования IP-адреса в доменное имя узла;
15.7. выдача набора параметров, связанных с запрошенным доменным именем;
15.8. выдача доменного имени, связанного с запрошенным адресом.
16. При реализации ТС FTP выполняются следующие функции:
16.1. добавление нового регистрационного имени;
16.2. удаление регистрационного имени;
16.3. контроль свободного места на диске;
16.4. установление квот места на диске для регистрационных имен;
16.5. аутентификация по введенным идентификационным параметрам;
16.6. разграничение доступа к ресурсам накопителя подсистемы в соответствии с введенным регистрационным именем;
16.7. управление файлами (передача файла с накопителя автоматизированного рабочего места (АРМ) на накопитель подсистемы, передача файла с накопителя подсистемы на накопитель АРМ, выдача содержимого текущей директории накопителя подсистемы, изменение имени файла на накопителе подсистемы).
17. При реализации ТС HTTP выполняются следующие функции:
17.1. добавление нового виртуального Web-сервера;
17.2. удаление виртуального Web-сервера;
17.3. просмотр статистики обращений к Web-серверу;
17.4. проверка наличия свободного дискового пространства;
17.5. индикация работающих процессов;
17.6. получение файлов в соответствии с введенным URL и выдача на экран Web-приложения соответствующего изображения;
17.7. получение файлов в соответствии с командой перехода по гиперссылке, введенной с Web-приложения, и выдача на экран соответствующего изображения.
18. При реализации ТС электронных справочников выполняются следующие функции:
18.1. формирование структуры каталогов справочной ТС;
18.2. выдача информации по запросу;
18.3. добавление информации;
18.4. удаление информации;
18.5. редактирование информации.
19. При реализации ТС управления выполняются следующие функции:
20.1. передача и изменение параметров по запросу управляющего сервера сети;
20.2. передача сообщений асинхронного прерывания SNMP (Trap-сообщений) управляющему серверу сети;
20.3. контроль и изменение параметров внешних сетевых элементов;
20.4. отображение функционирования группы сетевых элементов;
20.5. прием сообщений асинхронного прерывания SNMP (Trap-сообщений) от узлов сети;
20.6. ведение журнала событий сети.
20. При реализации ТС электронных новостей выполняются следующие функции:
20.1. проверка наличия свободного дискового пространства;
20.2. добавление нового сервера новостей – источника;
20.3. удаление сервера новостей – источника;
20.4. прием и выдача на экран АРМ сообщений, накопленных по выбранной тематике.
21. При реализации ТС синхронизации времени выполняются следующие функции:
21.1. добавление нового сервера – источника синхронизации;
21.2. удаление сервера – источника синхронизации;
21.3. опрос сервера – источника (серверов – источников) с заданной периодичностью для осуществления синхронизации работы;
21.4. изменение временных меток серверов сети;
21.5. ведение журнала событий синхронизации.
22. При реализации ТС управления подсистемой динамического назначения IP–адресов элементам сети выполняются следующие функции:
22.1. выдача IP–адреса по запросу;
22.2. формирование списка доступных IP–адресов.
23. При реализации оборудованием интерфейсов к сети передачи данных с использованием контроля несущей и обнаружением коллизий (Ethernet) выполняются требования, приведенные в приложениях №№ 6-9 к Правилам применения оконечного оборудования, выполняющего функции систем коммутации, утвержденным приказом Мининформсвязи России от 24 августа 2006 года № 113 (зарегистрирован в Минюсте России 04 сентября 2006 года. Регистрационный № 8196).
24. При реализации оборудованием интерфейсов базового доступа (2B+D) и/или первичного доступа (30B+D) выполняются требования, приведенные в приложениях №№ 2 - 5 к Правилам применения оконечного оборудования, выполняющего функции систем коммутации, утвержденным приказом Мининформсвязи России от 24 августа 2006 года № 113 (зарегистрирован в Минюсте России 04 сентября 2006 года. Регистрационный № 8196).
25. При реализации оборудованием двухпроводного аналогового стыка с телефонной сетью связи общего пользования выполняются требования, приведенные в пунктах 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 20, 25 раздела II Правил применения оконечного оборудования, подключаемого к двухпроводному аналоговому стыку телефонной сети связи общего пользования, утвержденных приказом Мининформсвязи России от 29 августа 2005года № 114 (зарегистрирован в Минюсте России 02 сентября 2005 года. Регистрационный № 6982).
26. Требования к параметрам электропитания ТС приведены в Приложении № 1 к Правилам. 
27. Требования к параметрам устойчивости к климатическим воздействиям ТС приведены в Приложении № 2 к Правилам.

Приложение № 1 к Правилам применения средств связи, используемых для обеспечения доступа к информации информационно-телекоммуникационных сетей, передачи сообщений электронной почтой и факсимильных сообщений. Требования к параметрам электропитания

Приложение № 2 к Правилам применения средств связи, используемых для обеспечения доступа к информации информационно-телекоммуникационных сетей, передачи сообщений электронной почтой и факсимильных сообщений Требования к параметрам устойчивости к климатическим воздействиям

Справочно

Перечень используемых сокращений

1. FTP - File Transfer Protocol
2. HTTP - Hypertext Transfer Protocol
3. IP - Internet Protocol
4. MIME - Multipurpose Internet Mail Extensions (многоцелевое расширение электронной почты Интернет) 
5. SNMP - Simple Network Management Protocol
6. TCP - Transmission Control Protocol (протокол управления передачей)
7. UDP - User Datagram Protocol (протокол переноса дейтаграмм)
8. URL - Universal Resource Location
9. Web - World Wide Web

## Приложение № 1

## к Правилам применения  средств связи, используемых для обеспечения доступа к информации информационно-телекоммуникационных сетей, передачи сообщений электронной почтой и факсимильных сообщений

Требования к параметрам электропитания

- Требования к параметрам электропитания  приведены в таблицах 1 −5.

Таблица № 1. Виды источников электропитания.

| Вид источника электропитания | Номинальное напряжение Uном, В |
| --- | --- |
| Источник постоянного тока с заземленным положительным полюсом | 24, либо 48, либо 60 |
| Источник переменного тока | 220 |

Таблица № 2. Пределы изменения напряжения источников электропитания постоянного тока.

| Номинальное напряжение Uном, В | Допустимые изменения напряжения, В |
| --- | --- |
| 24 | от 20,4 до 28,0 |
| 48 | от 40,5 до 57,0 |
| 60 | от 48,0 до 72,0 |
| Примечание: В случае снижения напряжения источника электропитания ниже допустимых пределов и при последующем восстановлении напряжения характеристики средства связи восстанавливаются автоматически |

Таблица № 3. Допустимые помехи источника электропитания постоянного тока.

| Вид помехи | Значение |
| --- | --- |
| Допустимое отклонение напряжения от номинального значения, %: длительностью 50 мс длительностью 5 мс | (20 40 |
| Пульсации напряжения гармонических составляющих, мВэфф в диапазоне до 300 Гц в диапазоне выше 300 Гц до 150 кГц | 50 7 |

Таблица № 4. Допустимые напряжения помех, создаваемых средством связи в цепи источника электропитания постоянного тока.

| Вид помехи | Значение |
| --- | --- |
| Суммарные помехи в диапазоне от 25 Гц до 150 Гц, мВэфф | 50 |
| Селективные помехи в диапазоне от 300 Гц до 150 кГц | 7 |
| Взвешенное (псофометрическое) значение помех, мВпсоф | 2 |

Таблица № 5. Характеристики источников электропитания переменного тока.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| 1. Допустимые изменения напряжения сети переменного тока, В | от 187 до 242 |
| 2. Допустимая частота переменного тока, Гц | от 47,5 до 52,5 |
| 3. Допустимый коэффициент нелинейных искажений напряжения, % | 10 |
| 4. Допустимое отклонение напряжения от номинального значения, %: длительностью до 1,3 с длительностью до 3 с | 80 ±40 |
| 5. Допустимое импульсное перенапряжение (дли-тельность фронта/ длительность импульса – 1/50 мкс), В | 1000 |
| 6. Допустимая прочность изоляции цепей электропитания переменного тока относительно корпуса, кВ пик, не менее: а) для первого класса защиты (с элементами заземления); б) для второго класса защиты (без элементов заземления) | 1,5 3,0 |
| Примечания: При изменениях по пунктам 1–3 параметры средств связи соответствуют заданным требованиям; после воздействий по пунктам 4–6 средство связи не повреждается. В случае снижения напряжения источника электропитания за допустимые пределы и при последующем восстановлении напряжения характеристики средства связи восстанавливаются автоматически |

___________

## Приложение № 2

## к Правилам применения  средств связи, используемых для обеспечения доступа к информации информационно-телекоммуникационных сетей, передачи сообщений электронной почтой и факсимильных сообщений

Требования к параметрам устойчивости к климатическим воздействиям

Устройства сохраняют работоспособность с заданными характеристиками при климатических воздействиях, значения которых приведены в таблице №  1.

Таблица № 1.

| Воздействующие факторы | Единица измерения параметров | Значения параметров |
| --- | --- | --- |
|  |  | Нормальные | Предельные |
| Повышенная температура среды | ˚С | + 25 | + 40 |
| Пониженная температура среды | ˚С | + 15 | + 5 |
| Относительная влажность | % | 60+15 при + 20˚С | 80 при + 25˚С |
| Повышенное атмосферное давление | мм.рт.ст | 800 | 800 |
| Пониженное атмосферное давление | мм.рт.ст | 630 | 630 |

___________