Правила технической эксплуатации

первичных сетей взаимоувязанной сети связи российской федерации.

Книга 1. Основные принципы построения и организации технической эксплуатации

(утв. приказом Госкомсвязи РФ от 19.10.1998 № 187)

(Текст документа по состоянию на июль 2011 года)

Утверждены

Приказом

Госкомсвязи России

от 19 октября 1998 г. N 187

ПРАВИЛА

ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕРВИЧНЫХ СЕТЕЙ

ВЗАИМОУВЯЗАННОЙ СЕТИ СВЯЗИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КНИГА ПЕРВАЯ

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ

ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Предисловие

Настоящие Правила:

1. Разработаны Центральным научно - исследовательским институтом связи.

2. Внесены Управлением электросвязи Госкомсвязи России.

3. Приняты решением ГКЭС России от 25.06.97 N 188.

4. Утверждены Госкомсвязи России.

5. Введены в действие Приказом Госкомсвязи России от 19.10.98 N 187.

6. Введены взамен "Правил технической эксплуатации магистральной и внутризоновых первичных сетей ЕАСС", 1987.

Введение

Первичные сети связи, охватывающие всю территорию страны, являются важнейшей составной частью Взаимоувязанной сети связи (ВСС) России. Эти сети, отличающиеся широкой разветвленностью и предназначенные для передачи всех видов информации, в настоящее время базируются на кабельных (коаксиальных, симметричных и волоконно - оптических), радиорелейных (прямой видимости и тропосферных), спутниковых и воздушных линиях передачи.

За время, прошедшее после издания предыдущих Правил технической эксплуатации в 1987 году, на первичных сетях связи Российской Федерации произошли существенные структурные и технические изменения. Эти изменения вызваны совершенствованием организационно - экономической структуры предприятий связи, широкой цифровизацией сетей на всех уровнях, использованием на сетях связи современных технических средств электросвязи, а также появлением на сетях связи России операторов с разными формами собственности.

Настоящие Правила разработаны с учетом Федерального закона "О связи", руководящего документа "Основные положения развития ВСС России на перспективу до 2005 года", вновь разработанных нормативно - технических документов, государственных стандартов России, рекомендаций Международного союза электросвязи (МСЭ-Т), современных условий функционирования первичных сетей и накопленного опыта их эксплуатации.

В состав Правил входят следующие книги:

книга 1 - Основные принципы построения и организации технической эксплуатации;

книга 2 - Указания по технической эксплуатации аппаратуры и оборудования, трактов и каналов передачи;

книга 3 - Правила технической эксплуатации линейно - кабельных сооружений междугородных линий передачи;

книга 4:

часть 1 - Правила технической эксплуатации радиорелейных линий передачи прямой видимости;

часть 2 - Правила технической эксплуатации тропосферных радиорелейных линий передачи;

часть 3 - Правила технической эксплуатации спутниковых линий передачи;

книга 5 - Правила технической эксплуатации линейных сооружений междугородных воздушных линий передачи;

книга 6 - Правила технической эксплуатации электроустановок предприятий первичных сетей.

Указанные Правила не распространяются на местные первичные сети.

В тексте Правил приведено большое число ссылок на рекомендации МСЭ-Т и различные нормативные документы министерств и ведомств Российской Федерации. В их число входят также и нормативные документы министерств и ведомств СССР, изданные после 1972 года. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.91 N 351 эти документы в настоящее время имеют законную силу, если нет аналогичных документов в Российской Федерации. К указанным документам следует обращаться за официальными справками и более полными сведениями.

Перечень основных действующих нормативно - технических документов в части основных принципов построения и организации технической эксплуатации первичных сетей приведен в Приложении А.

Основные термины и определения, используемые в тексте Правил, приведены в Приложении Б.

Правила разработаны ЦНИИС и НИИР совместно с ГЦУМС ОАО "Ростелеком" и ГП "Космическая связь" с учетом замечаний и предложений специалистов Госкомсвязи России, ОАО "Ростелеком" и ряда региональных эксплуатационных предприятий связи.

Замечания и предложения к Правилам следует направлять в Управление электросвязи Госкомсвязи России по адресу: 103375, Москва, ул. Тверская, 7.

1. Область применения

Правила регламентируют организацию и порядок технической эксплуатации первичных сетей ВСС России в целях обеспечения бесперебойной и высококачественной работы, нормального сетевого взаимодействия первичных сетей разных операторов: федерального и регионального уровней, ведомственных сетей и др.

Настоящие Правила регулируют отношения операторов связи, работающих в рамках сети связи общего пользования.

Правила обязательны для операторов ОАО "Ростелеком", региональных ОАО "Электросвязь", созданных в субъектах Российской Федерации на базе ГПСИ "Россвязьинформ", а также операторов других сетей, работающих в рамках сети связи общего пользования.

Правила могут быть использованы также при эксплуатации ведомственных сетей связи для производственных и специальных нужд и сетей связи, организуемых в интересах государственного управления, обороны, безопасности и охраны правопорядка, с учетом их специфики.

Невыполнение настоящих Правил считается упущением в работе технического персонала предприятий первичных сетей.

2. Обозначения и сокращения

АМТС - автоматическая междугородная телефонная станция

АО - акционерное общество

АОП - аппаратура оперативного переключения

АРП - асинхронный режим переноса (информации)

АСОТУ - автоматизированная система оперативно - технического управления

АСП - аналоговая система передачи

АСТ - аналоговый сетевой тракт

АТС - автоматическая телефонная станция

АЦО-ЧД - аналого - цифровое оборудование с частотным разделением каналов

ВЗГ - ведомый задающий генератор

ВзПС - внутризоновая первичная сеть

ВК-n (VC-n) - виртуальный контейнер

ВРК - временное разделение каналов

ВРС - вспомогательная руководящая станция

ВСС - Взаимоувязанная сеть связи Российской Федерации

ВзСС - внутризоновая сетевая станция

ВзСУ - внутризоновый сетевой узел

ГКЭС - Государственная комиссия по электросвязи России

ГОЗ - график обходов и замен

ГОСТ - межгосударственный стандарт

ГОСТ Р - государственный стандарт Российской Федерации

ГП - государственное предприятие

ГПСИ - государственное предприятие связи и информатики

ГРС - главная руководящая станция

ГРС-Д - главная руководящая станция с документированием

ГСИ - Государственная система обеспечения единства измерений

ГСН РФ - служба Государственного надзора за связью в Российской Федерации (Госсвязьнадзор России)

ГТ - групповой тракт

ГЦУМС - Главный центр управления междугородными связями и телевидением

ДП - дистанционное питание

ЗВ - звуковое вещание

ЗИП - запасное имущество и принадлежности

ЗС - земная станция

ИКМ - импульсно - кодовая модуляция

ИСЗ - искусственный спутник Земли

ИП - информационно - исполнительный пункт

ИС ПД - информационная сеть передачи данных

КБЛТ - комбинированный линейный тракт

КО - контролируемый объект

КПТС - комплекс программно - технических средств

КЧ - контрольная частота

КЧС - Комиссия по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Госкомсвязи России

КЭ - комплекс электросвязи

ЛАЦ - линейно - аппаратный цех

ЛКС - линейно - кабельные сооружения

ЛП - линия передачи

ЛТ - линейный тракт

ЛТЦ - линейно - технический цех

МСП - местная первичная сеть

МСС - магистральная сетевая станция

МСУ - магистральный сетевой узел

МСЭ-Т - Международный союз электросвязи (сектор стандартизации электросвязи)

МТС - междугородная телефонная станция

МЧС - Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий

НД - нормативный документ

НИИР - Научно - исследовательский институт радио

НРП - необслуживаемый регенерационный пункт

НТД - нормативно - технический документ

НУП - необслуживаемый усилительный пункт

НЦУ - Национальный центр управления

ОгП - ограниченного пользования

ОП - общего пользования

ОРП - обслуживаемый регенерационный пункт

ОРС - оконечная радиорелейная станция

ОТЭ - объект технической эксплуатации

ОУП - обслуживаемый усилительный пункт

ОЦК - основной цифровой канал

ОЭК - объект эксплуатационного контроля

ПО - программное обеспечение

ПОРП - полуобслуживаемый регенерационный пункт

ПОУП - полуобслуживаемый усилительный пункт

ПРС - промежуточная радиорелейная станция

ПС - первичная сеть

ПСС - постанционная служебная связь

ПСТ - простой сетевой тракт

ПТК - программно - технический комплекс

ПТЭ - правила технической эксплуатации

ПУСС - постанционно - участковая служебная связь

ПЧ - промежуточная частота

ПЦИ - плезиохронная цифровая иерархия

ПЭГ - первичный эталонный генератор

РВР - ремонтно - восстановительные работы

РД - руководящий документ

РНР - ремонтно - настроечные работы

РРЛ - радиорелейная линия

РРЛП - радиорелейная линия передачи

РРСП - радиорелейная система передачи

РСС - Региональное содружество в области связи

РТМ - руководящий технический материал

РУЭС - районный узел электросвязи

РЦУЧС - региональный центр управления ЧС

СИ - средства измерений

СЛ - соединительная линия

СМП - магистральная первичная сеть

СОТУ - система оперативно - технического управления

СОТУВзС - система управления внутризоновой и местной первичными и зоновыми вторичными (телефонной и телеграфной) сетями

СОТУМС - система оперативно - технического управления междугородными связями

СП - система передачи

СПГ - система передачи газет

СПД - система передачи данных

СРПЗВ - система распределения программ звукового вещания

СРПТВ - система распределения программ телевизионного вещания

СС - сетевая станция

ССП - спутниковая система передачи

ССС - сетевая служебная связь

ССТ - составной сетевой тракт

ССУ - служебная связь системы управления

СТ - сетевой тракт

СТгС - система телеграфной связи

СТМ-N - синхронный транспортный модуль

СТО-ИП - секция технического обслуживания - информационно - исполнительный пункт

СТфС - система телефонной связи

СТЭ - система технической эксплуатации

СУ - сетевой узел

СУ-П - сетевой узел пограничный

СУ-С - сетевой узел совмещенный

СУВ - сетевой узел выделения

СУП - сетевой узел переключения

СУЭ (TMN) - сеть управления электросвязью

СФС - система факсимильной связи

СЦИ - синхронная цифровая иерархия

ТВ - телевизионное вещание

ТРРЛП - тропосферная радиорелейная линия передачи

ТСС - тактовая сетевая синхронизация

ТСЭ - технические средства электросвязи

ТУСМ - технический узел магистральных связей и телевидения

ТЦКУ - территориальный центр контроля и управления междугородной телефонной сетью

ТЦМС - территориальный центр магистральных связей и телевидения

ТЧ - тональные частоты

ТЭО - технико - экономическое обоснование

УАК - узел автоматической коммутации

УАТС - учрежденческая автоматическая телефонная станция

УБП - устройство бесперебойного питания

УДП - устройство дистанционного питания

УГП - устройство гарантированного питания

УМПЧС - Управление по мобилизационной подготовке и ЧС Госкомсвязи России

УПУ - узловой пункт управления

УРС - узловая радиорелейная станция

УСС - участковая служебная связь

ЦЛКС - цех линейно - кабельных сооружений

ЦНИИС - Центральный научно - исследовательский институт связи

ЦСП - цифровая система передачи

ЦСТ - цифровой сетевой тракт

ЦТЭ - центр технической эксплуатации

ЦУ - центр управления

ЧРК - частотное разделение каналов

ЧС - чрезвычайная ситуация

ЭПУ - электропитающая установка

ЭС – электросвязь

ЭУ – электроустановка

3. Построение взаимоувязанной сети связи Российской Федерации

3.1. Состав и принципы построения ВСС России

3.1.1. Основой электросвязи Российской Федерации является Взаимоувязанная сеть связи (ВСС России), обеспечивающая предоставление услуг электросвязи пользователям на территории России.

Взаимоувязанная сеть связи Российской Федерации - это комплекс технологически сопряженных сетей электросвязи на территории Российской Федерации, обеспеченный общим централизованным управлением, независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности на средства связи и организационно - правовой формы операторов сетей.

3.1.2. Состав ВСС России вытекает из определения, данного в Федеральном законе "О связи": это сети общего пользования, ведомственные сети и сети связи, организуемые в интересах управления, обороны, безопасности и охраны правопорядка. Общим признаком сетей ВСС России является охват их общим централизованным управлением. Состав ВСС России представлен на рисунке 1.

ВЗАИМОУВЯЗАННАЯ СЕТЬ СВЯЗИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

-------------¬ -------------------------¬

¦Сети связи ¦ ¦ Сети связи ¦

¦общего поль-¦ ¦ ограниченного ¦

¦зования ¦ ¦ пользования ¦

¦ ¦ ¦ -------------------¬ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Ведомственные сети¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦связи для произ- ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦водственных и спе-¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦циальных нужд ¦ ¦

¦ ¦ Взаимосвязь ¦ L------------------- ¦

¦ +----------------------+ -------------------¬ ¦

¦ +----------------------+ ¦Сети связи для ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦нужд управления, ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦обороны, безопас- ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ности и охраны ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦правопорядка ¦ ¦

¦ ¦ ¦ L------------------- ¦

L------------- L-------------------------

Открыты для С ограничением на

пользования всем предоставление услуг

физическим и абонентам

юридическим лицам

Рисунок 1. Состав ВСС России

3.1.3. Сеть связи общего пользования (сеть связи ОП) - составная часть ВСС России, открытая для пользования всем физическим и юридическим лицам, в услугах которой этим лицам не может быть отказано.

Сеть связи общего пользования отличается широкой разветвленностью, охватывает всю территорию страны, обслуживает основной контингент населения, органы управления народным хозяйством, обороной, а также любых других потребителей без каких-либо ограничений. Сеть ОП обладает наибольшей устойчивостью по сравнению с другими сетями.

Сеть связи общего пользования имеет территориальное деление: магистральный участок, внутризоновый и местный.

3.1.4. Входящие в ВСС России ведомственные сети связи и сети связи, организуемые в интересах государственного управления, обороны, безопасности и охраны правопорядка, относятся к сетям ограниченного пользования (ОгП), имеющим ограничения на предоставление услуг абонентам.

3.1.5. Ведомственные сети связи, которые являются сетями электросвязи федеральных органов исполнительной власти, создаются и функционируют для обеспечения производственных и специальных нужд этих органов, находятся в их ведении, эксплуатируются ими и имеют выход на сеть связи общего пользования.

3.1.6. Сети связи, организуемые в интересах государственного управления, обороны, безопасности и охраны правопорядка, создаются на базе каналов сети связи ОП и ведомственных сетей, которые предоставляются спецпотребителям на арендной основе в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Наряду с этими сетями у федеральных ведомств обороны, безопасности и охраны правопорядка имеются специализированные сети, которые не входят в ВСС России.

3.1.7. В ВСС России не входят внутрипроизводственные, технологические и выделенные сети.

Внутрипроизводственные и технологические сети связи - это сети электросвязи федеральных органов исполнительной власти, а также предприятий, учреждений и организаций, создаваемые для управления внутрипроизводственной деятельностью и технологическими процессами, не имеющие выхода на сеть связи ОП.

Выделенные сети связи - это сети электросвязи физических и юридических лиц, не имеющие выхода на сеть связи ОП.

3.1.8. Сети связи ОП и ОгП, входящие в ВСС, в процессе функционирования взаимодействуют друг с другом в интересах их комплексного использования, повышения эффективности и устойчивости ВСС.

Взаимодействие двух сетей между собой включает в себя три аспекта: технологический, экономический и правовой.

Под технологическим взаимодействием сетей понимается совместное их функционирование с целью выполнения общих задач, под экономическим - взаимные финансовые расчеты между операторами сетей, под правовым - правовые отношения между операторами сетей.

Экономическое взаимодействие основывается на принципе взаимной выгоды и принципе возмещения затрат операторов связи при передаче сообщений по технологически взаимодействующим сетям.

Правовое взаимодействие операторов сетей основывается на существующей и разрабатываемой нормативной базе.

Технологическое взаимодействие сетей характеризуется большим разнообразием выполняемых общих задач. Среди этих задач могут быть выделены следующие:

- использование свободного канального ресурса одной сети в интересах создания другой сети (аренда каналов);

- использование канального ресурса одной сети для повышения надежности (создания обходных резервных путей) другой сети;

- использование совместного канального ресурса сетей в условиях чрезвычайных ситуаций (ЧС) и в особый период;

- обеспечение общего или взаимосогласованного управления сетями, а также общей технической эксплуатации;

- организация связи между отдельными абонентами сетей ограниченного пользования и абонентами сетей общего пользования.

3.1.9. Технологический вид взаимодействия сетей, основанный на организации связи между отдельными абонентами сетей ограниченного и общего пользования, является наиболее развитым, тесным и называется взаимосвязью сетей. Взаимосвязанные сети с технологической точки зрения представляют собой единое сетевое пространство.

3.1.10. ВСС России базируется на принципе организационно - технического единства, заключающемся в проведении единой технической политики, применении единого комплекса максимально унифицированных технических средств, единой номенклатуры типовых каналов и сетевых трактов.

3.2. Архитектура ВСС России. Статус сетей, служб, систем электросвязи

3.2.1. ВСС России является иерархической системой и включает в себя три уровня. Первый уровень включает первичные сети, второй уровень - вторичные сети, третий уровень образует системы (службы) электросвязи определенного типа в зависимости от вида предоставляемых абонентам услуг электросвязи. Архитектура ВСС России приведена на рисунке 2 <*>.

<*> Не приводится.

3.2.2. Первичные сети ВСС России предназначены для организации и предоставления во вторичные сети типовых сетевых трактов, типовых каналов передачи и типовых физических цепей.

3.2.3. На основе типовых трактов, типовых каналов передачи и типовых физических цепей первичных сетей ВСС России с помощью узлов и станций коммутации организуются различные вторичные сети (телефонная, телеграфная, передачи данных, передачи газет, сети распределения программ ТВ и ЗВ). Вторичные сети обеспечивают транспортировку, коммутацию, распределение сигналов в службах электросвязи.

3.2.4. На базе вторичных сетей организуются системы электросвязи, представляющие собой комплекс технических средств, осуществляющих электросвязь определенного вида, и включающие в себя соответствующую вторичную сеть и подсистемы: нумерации, сигнализации, учета стоимости и расчета с абонентами, технического обслуживания и управления. Система электросвязи может включать в себя одну или несколько служб электросвязи и одну или несколько сетей электросвязи.

3.2.5. Служба электросвязи представляет собой организационно - техническую структуру на базе сети связи (или совокупности сетей связи), обеспечивающую обслуживание связью пользователей с целью удовлетворения их потребностей в определенном наборе услуг электросвязи.

3.2.6. Все сети и службы ВСС России управляются соответствующими системами управления, обеспечивающими выполнение службами и системами связи определенных требований в части устойчивости функционирования.

3.2.7. По территориальному признаку первичные сети подразделяются на магистральную, внутризоновые и местные сети связи.

Создаваемые на базе первичных сетей вторичные сети подразделяются на международные, междугородные, внутризоновые и местные (городские и сельские).

Магистральная первичная и междугородная вторичная сети связи - технологически сопряженные сети электросвязи, образуемые между центром Российской Федерации и центрами субъектов Федерации, а также центрами субъектов Федерации между собой.

Внутризоновые первичные и вторичные сети связи - технологически сопряженные сети электросвязи, образуемые в пределах территории одного субъекта Федерации.

Местные первичные и вторичные сети связи - технологически сопряженные сети электросвязи, образуемые в пределах административной или определенной по иному принципу территории, не относящиеся к региональным сетям связи.

Международные сети связи - сети электросвязи, технологически сопряженные с сетями связи других государств. Международные сети связи создаются на базе магистральной первичной сети и международных центров коммутации.

3.2.8. В настоящее время, учитывая цифровизацию сетей электросвязи, трехуровневое представление первичной сети ОП ВСС все чаще заменяется двухуровневым: на транспортную сеть и сеть доступа (абонентскую сеть).

Магистральная, внутризоновые и часть местных цифровых наложенных первичных сетей являются основой транспортной цифровой сети связи России. Местные первичные сети на участке "местный узел - оконечное устройство" в соответствии с новой терминологией являются сетью доступа (рисунок 3).

Транспортная ----¬

сеть ------------+СМП+------------¬

¦ L-T-- ¦

---+-¬ ---+-¬ ---+-¬

--+ВзПС+¬ -+ВзПС+¬ -+ВзПС+¬

¦ L-----¦ ¦L-----¦ ¦L-----¦

-+--¬ ---+¬ -+--¬ --+-¬ -+--¬ --+-¬

¦МСП¦ ¦МСП¦ ¦МСП¦ ¦МСП¦ ¦МСП¦ ¦МСП¦

L---- L---- L---- L---- L---- LTT—

¦¦

Сеть доступа ¦¦

---------- /-----------¬

СМП - магистральная первичная сеть ¦ к другим МУ ¦

ВзПС - внутризоновая первичная сеть¦ ¦

МСП - местная первичная сеть ¦_ _ _ _ _+-+_ _ _ _ _ _¦

МУ - местный узел ¦ LT- МУ ¦

СПМ - сетевая подстанция местная ¦ ¦ ¦

ОУ - оконечное устройство ¦ -+-¬ СПМ ¦

¦ +--+ ¦

¦ -+¬-+¬ ¦

¦ L--L-- ¦

¦ ОУ ОУ ¦

¦ ¦

¦ Сеть доступа ¦

L------------------------

Рисунок 3. Двухуровневая структура построения первичной сети ОП

3.2.9. В структуру ВСС России входят следующие системы электросвязи ОП: телефонной связи (СТфС), телеграфной связи (СТгС), факсимильной связи (СФС), передачи газет (СПГ), передачи данных (СПД), распределения программ звукового вещания (СРПЗВ), распределения программ телевизионного вещания (СРПТВ).

По мере развития средств связи структура систем связи ВСС России может претерпевать изменения за счет интеграции ряда систем и образования их новых видов.

3.2.10. Сообщения, передаваемые в ВСС России в реальном масштабе времени, в зависимости от степени важности содержащейся в них информации подразделяются на три класса. Класс важности сообщения требует определенной степени надежности соединения при передаче этого сообщения.

Для передачи сообщений 1 класса должна быть обеспечена наивысшая надежность соединений.

Для 2 класса - повышенная надежность соединения.

При сообщениях 3 класса повышенные требования к надежности соединения не предъявляются.

Показатели надежности соединения для указанных классов и конкретных видов сообщений, передаваемых в ВСС России, приведены в РД "Основные положения развития ВСС Российской Федерации на перспективу до 2005 года" (книга 1).

3.2.11. В ВСС России входят следующие основные системы обеспечения функционирования ВСС: управления, восстановления ВСС, синхронизации, метрологического обеспечения, электропитания, сертификации, использования частотных присвоений.

3.3. Основные принципы централизованного управления ВСС России

3.3.1. Комплекс сетей электросвязи, входящих в ВСС России, в соответствии с Федеральным законом "О связи" должен быть обеспечен централизованным управлением.

Централизованное управление ВСС России предназначено для обеспечения эффективного функционирования сетей электросвязи, входящих в состав ВСС, с заданными показателями надежности и качества, рационального использования ресурсов сетей ВСС России в целях максимального удовлетворения пользователей сетей в услугах связи при минимальных затратах в повседневных условиях и в экстремальных ситуациях.

Принципы управления ВСС России разрабатываются на основе сложившейся административно - организационной и технической структуры ВСС России с учетом:

- деления существующих сетей связи на первичные и вторичные сети;

- наличия большого количества независимых операторов сетей ОП и ОгП, ответственных за техническую эксплуатацию и предоставление услуг в закрепленной за каждым из них зоне;

- требований рекомендаций серии М МСЭ-Т в части построения системы управления сетей электросвязи.

Централизованная система управления ВСС России должна осуществлять:

- координацию процессов управления сетями, входящими в ВСС, для обеспечения эффективного взаимодействия сетей операторов при предоставлении услуг пользователям в повседневных режимах эксплуатации, включая взаиморезервирование сетей при отказах, перегрузках и т.д.;

- обеспечение потребностей абонентов федеральных ведомств обороны, безопасности и охраны правопорядка и органов государственного управления в повседневных условиях и при ЧС;

- непосредственное централизованное управление сетями связи в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в целях обеспечения устойчивой связью органов исполнительной власти и абонентов федеральных ведомств обороны, безопасности и охраны правопорядка;

- обеспечение возможности повышения эффективности функционирования самих систем управления операторов путем разработки единых нормативных документов, единых технологических процессов, системы классификации и кодирования и т.д.

3.3.2. Объектами управления системы управления ВСС России должны являться:

- ВСС России в целом;

- первичные и вторичные сети связи ОП;

- сети связи ОгП.

Система управления ВСС России должна обеспечивать интегрированное управление первичными и вторичными сетями.

Взаимодействие системы управления ВСС России с объектами управления должно осуществляться через системы управления операторов сетей.

3.3.3. Общая координация функционирования системы управления ВСС России должна обеспечиваться центральным органом - Национальным центром управления (НЦУ) ВСС, подведомственным Госкомсвязи России.

НЦУ ВСС совместно с операторами сетей должен осуществлять решение организационно - технических вопросов, связанных с управлением ВСС России в целом, планирование развития сетей и услуг связи на территории России, оперативное централизованное управление ресурсами сетей связи страны при ЧС, а также взаимодействие с национальными центрами управления сетями связи стран, администрации связи которых входят в Региональное содружество в области связи (РСС), и других стран мирового сообщества.

3.4. Принципы взаимодействия различных операторов ВСС России при эксплуатации и управлении первичных сетей

3.4.1. В целях эффективного использования ресурсов сетей связи, находящихся в ведении различных операторов ВСС России, должно быть предусмотрено взаимодействие операторов при управлении и эксплуатации сетей.

Взаимодействие должно осуществляться на основе взаимных договоров в соответствии с разработанными и согласованными технологическими процессами функционирования сетей и нормативно - технических документов, утвержденных Госкомсвязи России.

Взаимодействие при управлении и эксплуатации сетей включает в себя вопросы:

- взаимодействия первичных сетей между собой;

- взаимодействия первичных и вторичных сетей друг с другом.

3.4.2. При взаимодействии первичных сетей между собой операторы различных сетей взаимодействуют по вопросам:

- координации и согласования работ по развитию и формированию первичных сетей при взаимной заинтересованности;

- координации работ по проектированию и строительству отдельных линий передачи и сооружений связи при взаимной заинтересованности;

- взаимного использования трактов и каналов передачи (временного и постоянного);

- организации обходных путей;

- внедрения новых средств связи;

- учета предоставляемых и арендуемых средств связи, качества их работы;

- взаимного использования трактов и каналов передачи для организации и резервирования при аварийных ситуациях;

- согласования предложений по оптимизации взаимного использования трактов и каналов передачи.

3.4.3. При взаимодействии первичных и вторичных сетей друг с другом операторы взаимодействуют по вопросам:

- формирования и развития первичных сетей по результатам анализа и прогнозирования потребности вторичных сетей;

- согласования маршрутов обходных путей;

- предоставления дополнительных трактов и каналов передачи по заявкам;

- совместных действий при устранении перегрузок, возникающих при авариях на первичных и вторичных сетях;

- оповещения заинтересованных пользователей о перестройках на первичной сети;

- согласования и координации работ при проведении плановых и неплановых РНР, контрольных измерений и РВР.

4. Построение магистральной и внутризоновых первичных сетей общего пользования

4.1. Основные определения. Структура первичных сетей

4.1.1. Первичная сеть ВСС России представляет собой совокупность типовых физических цепей, типовых каналов передачи и сетевых трактов, образованную на базе сетевых узлов, сетевых станций, оконечных устройств этой сети и соединяющих их линий передачи.

4.1.2. Первичная сеть ВСС России включает в себя первичную сеть общего пользования и первичные сети ограниченного пользования.

Первичная сеть общего пользования открыта для предоставления типовых физических цепей, типовых каналов передачи и сетевых трактов всем физическим и юридическим лицам.

Типовые физические цепи, типовые каналы передачи и сетевые тракты первичных сетей ограниченного пользования предоставляются ограниченному контингенту физических и юридических лиц.

4.1.3. По территориальному признаку, назначению и структуре первичная сеть общего пользования ВСС России подразделяется на магистральную, внутризоновые и местные первичные сети.

Магистральная первичная сеть общего пользования (СМП) - часть первичной сети ОП ВСС России, обеспечивающая соединение между собой типовых каналов передачи и сетевых трактов разных внутризоновых первичных сетей ОП на всей территории Российской Федерации.

Внутризоновая первичная сеть общего пользования (ВзПС) - часть первичной сети ОП ВСС России, обеспечивающая соединение между собой типовых каналов передачи и сетевых трактов разных местных первичных сетей ОП одной зоны нумерации телефонной сети.

Местная первичная сеть общего пользования (МСП) - часть первичной сети ОП ВСС России, ограниченная территорией сельского района или города с пригородами.

4.1.4. Основными элементами СМП и ВзПС общего пользования являются сетевой узел, сетевая станция и линия передачи.

Сетевой узел (СУ) представляет собой комплекс технических средств, обеспечивающий образование и перераспределение типовых сетевых трактов, типовых каналов передачи и типовых физических цепей, а также предоставление их вторичным сетям ОП и другим пользователям.

Сетевая станция (СС) представляет собой комплекс технических средств, обеспечивающий образование и предоставление вторичным сетям типовых физических цепей, типовых каналов передачи и типовых сетевых трактов, а также транзит их между различными участками первичной сети.

Границей местной первичной сети являются оконечные устройства первичной сети. Оконечные устройства первичной сети представляют собой технические средства, обеспечивающие образование типовых физических цепей или типовых каналов передачи для предоставления их абонентам вторичных сетей и другим пользователям.

Линия передачи (ЛП) первичной сети представляет собой совокупность линейных трактов систем передачи и (или) типовых физических цепей, имеющих общие линейные сооружения, устройства их обслуживания и одну и ту же среду распространения в пределах действия устройств обслуживания.

Линии передачи присваивается наименование в зависимости:

- от вида первичной сети, к которой она принадлежит (магистральная, внутризоновая, местная);

- от среды распространения сигналов (кабельная, радиорелейная, спутниковая, воздушная).

Линия передачи, соединяющая между собой СУ и СС, является соединительной линией. Соединительная линия передачи входит в состав той первичной сети, к которой относятся рассматриваемые СУ и СС.

4.1.5. Все технические средства электросвязи (ТСЭ), приобретенные предприятиями первичных сетей после 1993 г. для применения на СУ, СС и ЛП, должны иметь сертификаты соответствия их параметров требованиям ВСС России, выданные Госкомсвязи России.

Не требуются сертификаты Госкомсвязи России на:

- технические средства электросвязи, введенные в эксплуатацию на первичных сетях до 1994 г. и продолжающие эксплуатироваться в настоящее время (письмо Минсвязи России от 05.08.94 N 3628);

- предназначенные для ремонтно - восстановительных работ запасное имущество и принадлежности (ЗИП) технических средств электросвязи, производство которых прекращено.

4.1.6. Из первичных сетей во вторичные сети, а также отдельным пользователям могут предоставляться типовые каналы передачи, типовые сетевые тракты и типовые физические цепи.

4.2. Основные элементы магистральной и внутризоновых первичных сетей

4.2.1. Сетевые узлы

4.2.1.1. Сетевые узлы первичной сети являются узловыми точками ее структуры.

На СМП организуются магистральные сетевые узлы (МСУ), а на ВзПС - внутризоновые сетевые узлы (ВзСУ).

4.2.1.2. На сетевой узел возлагаются следующие функции:

- организация и транзит типовых каналов передачи и типовых сетевых трактов;

- организация переключений типовых каналов и сетевых трактов в процессе управления сетью (при формировании и резервировании сети);

- предоставление типовых каналов передачи и сетевых трактов вторичным сетям и другим пользователям;

- оперативно - технический контроль и обслуживание аппаратуры СУ, линий передачи, сетевых и линейных трактов и каналов передачи;

- обеспечение стыка аналоговых и цифровых каналов и трактов в соответствии с требованиями "Норм на электрические параметры сетевых трактов магистральной и внутризоновых первичных сетей", "Норм на электрические параметры каналов тональной частоты магистральной и внутризоновых первичных сетей", ГОСТ 26886 и цифровых групповых сигналов в соответствии с требованиями ГОСТ 27763.

Для выполнения функций СУ в его состав входит оконечное оборудование систем передачи, линейных и сетевых трактов, аппаратура каналообразования и выделения, средства переключения сетевых трактов и каналов передачи, технические и программно - технические средства контроля состояния и технического обслуживания аппаратуры, линий передачи, трактов и каналов передачи, а также другие средства поддержки функционирования СУ.

4.2.1.3. СУ являются общими (по территориальному размещению) для существующей аналоговой и наложенных цифровых первичных сетей.

На СМП часть магистральных сетевых узлов (МСУ) территориально совмещаются с узлами автоматической коммутации телефонной сети (УАК) или с узлами коммутации других вторичных сетей, образуя совмещенный магистральный узел (МСУ-С), а также организуются в виде пограничных сетевых узлов (МСУ-П), обеспечивающих взаимодействие СМП с первичными сетями других стран.

На ВзПС внутризоновые сетевые узлы (ВзСУ), как правило, территориально совмещаются с внутризоновыми сетевыми станциями (ВзСС), образуя единые организационно - технические комплексы.

4.2.1.4. В зависимости от вида выполняемых функций и числа подводимых ЛП сетевые узлы СМП и ВзПС подразделяются на СУ выделения (СУВ) и СУ переключения (СУП).

СУВ имеет два выхода, организованных по кабельным линиям передачи, к другим СУ. В число выходов СУВ не входит соединительная линия, организованная между сетевым узлом и сетевой станцией.

СУП имеет не менее трех выходов к другим географически разнесенным сетевым узлам, организованным по кабельным, радиорелейным и спутниковым ЛП.

4.2.1.5. В отдельных случаях функции МСУ на СМП может выполнять узловая радиорелейная станция (УРС).

Число УРС, наделенных функциями МСУ, по мере внедрения на СМП цифровых РРЛП будет расширяться за счет необходимости организации МСУ в той части СМП, где отсутствуют МСУ или их число незначительно. При этом на УРС должно устанавливаться соответствующее оборудование.

4.2.2. Сетевые станции

4.2.2.1. Сетевые станции являются оконечными точками соответственно СМП и ВзПС.

На СМП организуются магистральные сетевые станции (МСС), а на ВзПС - внутризоновые сетевые станции (ВзСС).

4.2.2.2. На сетевую станцию возлагаются следующие функции:

- организация типовых физических цепей, типовых каналов передачи и сетевых трактов;

- обеспечение транзита некоммутируемых типовых каналов передачи и групповых трактов между разными по иерархии первичными сетями (МСС обеспечивает транзит между СМП и ВзПС, а ВзСС - между ВзПС и местными первичными сетями);

- предоставление типовых физических цепей, типовых каналов передачи и сетевых трактов вторичным сетям и другим пользователям;

- оперативно - технический контроль и обслуживание аппаратуры СС, соединительных линий, линейных и сетевых трактов и каналов передачи.

4.2.2.3. СС являются общими (по территориальному размещению) для существующей аналоговой и наложенных цифровых первичных сетей.

4.2.2.4. На первичной сети ОП организуются в зависимости от принадлежности к СМП или ВзПС магистральные сетевые станции (МСС) и внутризоновые сетевые станции (ВзСС).

4.2.3. Линии передачи и линейные тракты

4.2.3.1. В состав ЛП входит совокупность линейных трактов (ЛТ) однотипных или разнотипных систем передачи, организованных в одной среде распространения, и устройства для ее обслуживания (телемеханика, служебная связь, контроль состояния и др.), которые являются общими для всех ЛТ линии передачи.

Программно - технические средства обслуживания систем передачи, организованных в одних и тех же ЛП, должны быть совместимы.

4.2.3.2. Линии передачи присваивается название магистральная или внутризоновая в зависимости от первичной сети, к которой она принадлежит, а также - кабельная, радиорелейная, спутниковая, воздушная - в зависимости от среды распространения.

4.2.3.3. На линии передачи организуются две оконечные станции ЛП и могут быть организованы промежуточные станции.

Промежуточные станции дополнительно подразделяются в зависимости от типа линии передачи, назначения и режима обслуживания.

Оконечная станция на кабельной или воздушной ЛП называется оконечным пунктом (ОП), на РРЛ - оконечной радиорелейной станцией (ОРС), на спутниковой ЛП - земной станцией (ЗС).

Обслуживаемая промежуточная станция кабельной ЛП называется обслуживаемым усилительным или регенерационным пунктом (ОУП или ОРП), а на радиорелейной в зависимости от назначения - узловой радиорелейной станцией (УРС) и промежуточной радиорелейной станцией (ПРС).

На кабельных аналоговых ЛП могут устанавливаться питающие станции с ограниченным обслуживанием, называемые полуобслуживаемыми усилительными пунктами (ПОУП), питающие необслуживаемые станции, называемые питающими необслуживаемыми усилительными пунктами (ПНУП), и необслуживаемые станции, называемые необслуживаемыми усилительными пунктами (НУП), а на кабельных цифровых ЛП - соответствующие регенерационные пункты (ПОРП, ПНРП и НРП).

4.2.3.4. ЛП между СУ и СС является соединительной линией (СЛ) и входит в состав той первичной сети (СМП, ВзПС), к которой относится СУ.

Соединительные линии передачи организуются:

- между магистральной сетевой станцией и сетевыми узлами СМП (магистральная соединительная линия);

- между сетевыми узлами СМП и оконечными (узловыми) станциями радиорелейных систем передачи, между земными станциями спутниковых систем передачи (магистральная соединительная линия);

- между сетевыми станциями СМП и оконечными радиорелейными станциями, между земными станциями спутниковых систем передачи (магистральная соединительная линия);

- между сетевыми узлами первичной сети ОП и первичными сетями ОгП (в том числе ведомственными);

- между сетевыми узлами и станциями одного класса ведомственных первичных сетей.

4.2.3.5. Линейный тракт линии передачи состоит из оконечной аппаратуры ЛТ, аппаратуры усилительных (регенерационных) пунктов или станций, антенного оборудования радиорелейных систем передачи и среды распространения.

4.2.3.6. Аппаратура ЛТ устанавливается в следующих станциях и пунктах ЛП:

- в ОП, ОРС и ЗС, где, как правило, должны заканчиваться все линейные тракты ЛП;

- в ОУП, ОРП и УРС с круглосуточным дежурством оперативно - технического персонала, где может заканчиваться часть ЛТ;

- в обслуживаемых усилительных и регенерационных пунктах с некруглосуточным дежурством технического персонала (ПОУП и ПОРП);

- в НУП, НРП и необслуживаемых питающих усилительных (регенерационных) пунктах, с которых подается дистанционное питание на НУП (НРП).

В ЛП обеспечивается возможность независимого ввода в эксплуатацию аппаратуры каждого из ее ЛТ.

4.2.3.7. В отличие от проводных систем передачи в радиосистемах образуются параллельно функционирующие радиостволы, на базе которых организуются линейные и типовые сетевые тракты и каналы передачи с использованием оконечной аппаратуры, унифицированной для проводных и радиосистем передачи. Линейные тракты радиосистем совместно с линейными трактами кабельных систем передачи образуют комбинированные линейные тракты. В составе комбинированного линейного тракта допускается последовательное соединение одного радиорелейного или спутникового линейного тракта и двух (одного) линейных трактов, организованных в кабельных соединительных линиях между оконечными станциями радиорелейного или спутникового линейного тракта (ОРС, УРС, ЗС) и сетевыми узлами или сетевыми станциями (СУ, СС). Конкретные положения организации комбинированных линейных трактов определяются электрическими параметрами аппаратуры, применяемой в кабельных, радиорелейных и спутниковых линейных трактах, и особенностями построения первичных сетей.

4.2.3.8. В аппаратуре ЛТ аналоговых систем передачи предусматривается возможность организации ответвления и выделения групп каналов с помощью специальной аппаратуры выделения, а также организация в ОП линейного тракта транзита групп каналов непосредственно в линейном спектре частот.

Выделение цифровых трактов в цифровых системах передачи плезиохронной цифровой иерархии осуществляется в ОРП с помощью специальной аппаратуры. Допускается также выделение цифровых трактов с использованием типового оборудования группообразования и с организацией транзита не выделяемых трактов.

4.3. Принципы построения магистральной и внутризоновых первичных сетей общего пользования

4.3.1. Условия развития первичных сетей

4.3.1.1. Развитие СМП и ВзПС ОП основывается на комплексном использовании как проводных средств (по коаксиальным, симметричным, волоконно - оптическим кабелям и воздушным линиям), так и радиосредств (радиорелейных линий прямой видимости, тропосферных радиорелейных линий, спутниковых линий с космическими аппаратами на геостационарной, эллиптических и низких орбитах).

4.3.1.2. Перспективные СМП и ВзПС ОП включают в себя существующие аналоговые СМП и ВзПС, планомерно перерастающие в аналого - цифровые (конечная цель - перерастание в цифровые) сети, и вновь создаваемые наложенные первичные цифровые сети связи ОП.

4.3.1.3. Перспективными СМП и ВзПС должен обеспечиваться количественный и качественный рост этих сетей.

4.3.1.4. Перспективные СМП и ВзПС должны базироваться на существующих сетевых узлах, т.е. должно сохраняться существующее географическое расположение сетевых узлов и их число. Допускается незначительное увеличение числа сетевых узлов при строительстве новых линий передачи.
4.3.1.5. Существующие аналоговые СМП и ВзПС должны развиваться за счет строительства отдельных цифровых линий передачи, путем реконструкции кабельных и радиорелейных линий передачи с заменой АСП на ЦСП, а также путем установки ЦСП на свободных парах коаксиальных и симметричных кабелей и в незадействованных стволах радиорелейных систем передачи.

По мере цифровизации существующие аналоговые СМП и ВзПС станут аналого - цифровыми. Их эффективное использование должно обеспечиваться путем применения устройств, позволяющих организовывать цифровые каналы передачи и сетевые тракты в АСП и аналоговые каналы передачи и сетевые тракты в ЦСП.

4.3.1.6. Наложенные цифровые СМП и ВзПС являются самостоятельными сетевыми структурами, создаются параллельно существующим СМП и ВзПС и имеют с ними соответственно общие подсистемы обеспечения функционирования сети.

Наложенные цифровые СМП и ВзПС должны строиться, как правило, на основе систем передачи синхронной цифровой иерархии и связываться с существующими сетями на различных иерархических уровнях.

4.3.2. Принципы построения магистральной первичной сети

4.3.2.1. Перспективная магистральная первичная сеть должна строиться на базе существующей первичной магистральной сети, планомерно перерастающей в цифровую сеть, и наложенной магистральной цифровой первичной сети, которые должны взаимодействовать и дополнять друг друга.

Структура СМП должна отвечать требованиям по передаче сообщений с заданными показателями надежности, включающими коэффициент готовности, время наработки на отказ и время восстановления, и предъявляемым к сети требованиям по живучести.

4.3.2.2. Для выполнения требований по живучести к существующей СМП на основных направлениях связи должны организовываться не менее трех независимых путей между СУ, к которым подключаются пользователи основных направлений связи.

При подключении пользователей основных направлений связи к двум СУ (узлам привязки) структура сети должна обеспечивать организацию трех независимых и не проходящих через МСС путей передачи сообщений между узлами привязки.

4.3.2.3. Цифровая сеть должна отвечать требованиям по обеспечению живучести, предъявляемым к существующей СМП.

Для выполнения требований по живучести на цифровой наложенной сети при использовании систем передачи синхронной цифровой иерархии могут организовываться кольцевые структуры, обеспечивающие образование двух независимых путей между сетевыми узлами.

На первых этапах развития цифровой наложенной сети выполнение требований по ее живучести может обеспечиваться путем использования существующей магистральной первичной сети.

4.3.2.4. На СМП допускается использование волоконно - оптических линий передачи на подвесных кабелях, где это технически целесообразно и экономически выгодно.

4.3.2.5. При развитии СМП рекомендуется более широко использовать спутниковые системы передачи.

На СМП допускается использовать пучки только закрепленных спутниковых каналов.

На СМП цифровые спутниковые тракты могут быть использованы для организации каналов между двумя МСС (на прямых путях АМТС-АМТС), между МСС и МСУП-С (на обходных промежуточных путях АМТС - "чужой" УАК) и арендуемых каналов.

ЗС спутниковой системы передачи должны размещаться вблизи сетевого узла СМП, имеющего соединительную линию с МСС.

4.3.2.6. С целью обеспечения технической эксплуатации и оперативного управления магистральной первичной сетью, а также ее взаимодействия со всеми вторичными сетями и другими пользователями СМП должна подразделяться на территориальные образования, обслуживаемые территориальными центрами магистральных связей и телевидения (ТЦМС), с учетом перспективы развития сети.

4.3.2.7. Операторами магистральной первичной сети ОП могут быть коммерческие и некоммерческие организации. Наиболее крупными из них являются ОАО "Ростелеком", ОАО выделенных междугородних телефонных станций (МТС) и государственное предприятие "Космическая связь" (ГПКС).

4.3.3. Принципы построения внутризоновых первичных сетей

4.3.3.1. Перспективные внутризоновые первичные сети должны развиваться на базе существующих аналоговых внутризоновых первичных сетей, планомерно перерастающих в цифровые сети, и наложенных внутризоновых цифровых первичных сетей. Существующие и наложенные первичные внутризоновые сети должны взаимодействовать и дополнять друг друга.

Структура ВзПС должна отвечать требованиям по передаче сообщений с заданными показателями надежности, включающими коэффициент готовности, время наработки на отказ и время восстановления, и предъявляемым к сети требованиям по живучести.

4.3.3.2. Существующие и наложенные цифровые ВзПС должны базироваться на внутризоновых сетевых узлах переключения и выделения (ВзСУП, ВзСУВ), размещаемых в областных (республиканских, краевых) и районных центрах, и соединяющих их линиях передачи.

4.3.3.3. Наложенные цифровые ВзПС рекомендуется создавать на базе перспективных технологий, включая волоконно - оптические линии передачи и системы передачи синхронной цифровой иерархии.

4.3.3.4. На наложенных цифровых ВзПС ответвление сетевых трактов и каналов передачи должно производиться из сетевых узлов.

4.3.3.5. При технико - экономической целесообразности линейные тракты для ВзПС могут организовываться в магистральных линиях передачи.

4.3.3.6. На ВзПС допускается использование волоконно - оптических линий передачи на подвесных кабелях, где это технически целесообразно и экономически выгодно.

4.3.3.7. На ВзПС рекомендуется использовать спутниковые системы передачи для организации арендуемых каналов и каналов между ВзСУ, расположенными в районных центрах и в областном (республиканском, краевом) центре. При оснащении сети электронными коммутационными станциями и средствами многостанционного доступа спутниковые каналы передачи могут использоваться для организации соединительных линий между всеми районными узлами электросвязи (РУЭС), а также между РУЭС и АМТС одной телефонной зоны.

Спутниковые системы передачи должны обеспечивать организацию как закрепленных, так и незакрепленных (для сети ТфОП) каналов.

ЗС должны территориально совмещаться с ВзСУ, размещаемыми в областных (республиканских, краевых) и районных центрах.

Рекомендуется использовать спутниковые системы передачи в первую очередь в тех зонах ВзПС, где не менее 50% линий передачи между областными (республиканскими, краевыми) и районными центрами имеют большую протяженность.

4.3.3.8. Цифровые наложенные внутризоновые первичные сети должны отвечать требованиям по живучести, предъявляемым к существующим ВзПС.

Повышение живучести цифровых наложенных сетей при использовании систем передачи цифровой синхронной иерархии может обеспечиваться путем организации кольцевых сетевых структур, обеспечивающих два и более путей между внутризоновыми сетевыми узлами.

На первых этапах развития цифровых наложенных сетей выполнение требований по их живучести обеспечивается путем использования существующих ВзПС.

4.3.3.9. Номинальная цепь канала ОЦК (ТЧ) на ВзПС (протяженностью 1400 км) должна содержать не более двух транзитов ОЦК (ТЧ) и четырех транзитов цифровых групповых трактов (ЦГТ) (аналоговых групповых трактов). Допускается организация дополнительно двух транзитов ЦГТ (ВЧ) вместо двух транзитов ОЦК (ТЧ). При этом общее число транзитов ЦГТ (аналоговых групповых трактов) не должно быть более шести.

4.3.3.10. Операторами внутризоновых первичных сетей ОП могут быть коммерческие и некоммерческие организации. В большинстве субъектов Российской Федерации операторами региональных внутризоновых первичных сетей ОП являются ОАО (ОАО "Электросвязь", ОАО "Связьинформ", ОАО "Телеком" и т.п.), а также ряд государственных предприятий (Министерство связи Республики Татарстан, ГПСИ "Россвязьинформ" Республики Тыва, ГП "Сахателеком", Государственный комитет Республики Ингушетия по связи, Департамент связи Чеченской Республики).

Далее в тексте Правил в качестве обобщенного обозначения операторов ВзПС ОП принят один - ОАО "Электросвязь" - как наиболее распространенный.

5. Состав и структура систем передачи первичных сетей

5.1. Общие положения

5.1.1. Система передачи (СП) представляет собой комплекс технических средств, обеспечивающий образование типовых трактов и каналов передачи первичных сетей.

Система передачи включает в себя линейный тракт (ЛТ) и аппаратуру оконечной станции системы передачи, в том числе аппаратуру каналообразования, типового преобразования и сопряжения.

Примечание. Системы передачи синхронной цифровой иерархии могут не иметь такого четко выраженного деления на виды аппаратуры.

5.1.2. В зависимости от вида многоканального сигнала, поступающего на вход линейного тракта, СП подразделяются на аналоговые (АСП) и цифровые (ЦСП) системы передачи.

В зависимости от типа линии передачи, для которой предназначена СП, различают проводные системы передачи и радиосистемы передачи.

К проводным СП относятся кабельные и воздушные системы передачи, а к радиосистемам передачи - радиорелейные системы передачи прямой видимости, тропосферные радиорелейные и спутниковые системы передачи.

5.1.3. Цифровые системы передачи, применяемые на первичных сетях, подразделяются на системы передачи плезиохронной (ПЦИ) и синхронной (СЦИ) цифровых иерархий. В дальнейшем на первичных сетях предполагается внедрение ЦСП, основанных на применении асинхронного режима переноса (АРП) информации (в английской терминологии - asynchronous transfer mode (ATM)). Этот режим является пакетно - ориентированным режимом переноса информации, обеспечивающим возможность асинхронного временного разделения сигналов пользователей. За счет статистического уплотнения, осуществляемого АРП, может быть существенно повышена пропускная способность трактов и каналов передачи.

ЦСП СЦИ являются перспективными средствами цифровизации первичных сетей и используются при формировании кольцевых и других сетевых структур при передаче больших потоков информации. ЦСП ПЦИ и ЦСП СЦИ полностью совместимы - это и обеспечивает их сосуществование на любых участках и уровнях сетей и при любых их конфигурациях.

Важным фактором, способствующим гармоничной эволюции ЦСП на первичных сетях, является полная сетевая совместимость технологий ПЦИ, СЦИ и АРП.

5.1.4. Все функциональные части ЦСП имеют нормализованные сетевые стыковые точки, что позволяет обеспечивать взаимное соединение функциональных частей для организации ЦСП различных порядков и осуществлять транзиты сетевых трактов.

5.2. Аналоговые системы передачи

5.2.1. В АСП входит аппаратура ЛТ, аппаратура сопряжения и группового преобразования, образования сетевых трактов, канального преобразования, формирования широкополосных каналов и транзита, а также генераторная аппаратура и аппаратура переключения.

5.2.2. Аппаратура группового преобразования, образования сетевых трактов, канального преобразования и формирования широкополосных каналов, транзита, переключений, узловая генераторная аппаратура является универсальной для однотипных трактов и каналов различных систем передачи.

5.2.3. Подача токов несущих частот для аппаратуры сопряжения и группообразования, как правило, осуществляется от децентрализованной генераторной аппаратуры. Для управления децентрализованной генераторной аппаратурой подаются токи управляющих частот высокой стабильности от узловой (станционной) генераторной аппаратуры.

5.2.4. АСП работают на первичных сетях без принудительной синхронизации задающих генераторов между узлами и станциями.

Стабильность задающих генераторов на СМП позволяет осуществлять нормальную работу трактов и каналов передачи всех типов без применения принудительной синхронизации частот генераторных устройств разных сетевых узлов и станций. На каждом узле или станции генераторная аппаратура всех систем передачи должна быть засинхронизирована от узловой (станционной) генераторной аппаратуры. В аппаратуре АСП и узловой генераторной аппаратуре предусматриваются устройства сличения частот (см. п. 6.1.12).

5.2.5. АСП в пределах пропускной способности обеспечивают передачу сигналов всех видов сообщений, рекомендуемых ВСС России.

АСП рассчитаны на определенную загрузку, поэтому должны соблюдаться определенные количественные соотношения между передаваемыми видами сообщений. Рекомендации по загрузке АСП приведены в "Сборнике указаний и инструкций по снижению загрузки систем передачи и методике распределения каналов ТЧ" (см. Приложение А).

5.2.6. В аппаратуре усилительных пунктов, радиорелейных станций и земных спутниковых станций (ОУП, НУП, УРС, ОРС, ПРС и ЗС) предусматривается возможность ответвления из линейного тракта групп каналов путем параллельного подключения аппаратуры ответвления к линейному тракту.

В аппаратуре ОУП, ПОУП, УРС и ОРС предусматривается выделение групп каналов.

5.2.7. В оконечном пункте ЛТ предусматриваются прямой транзит и выделение, предназначенные для организации транзита групп каналов непосредственно в линейном спектре частот. Группы каналов могут быть переданы прямым транзитом по другим линейным трактам либо подвергнуты преобразованиям в оконечной аппаратуре.

5.3. Цифровые системы передачи плезиохронной цифровой иерархии

5.3.1. ЦСП ПЦИ предусматриваются для применения на волоконно - оптических, коаксиальных, симметричных кабелях, радиорелейных линиях прямой видимости и спутниковых линиях.

5.3.2. В состав комплекса ЦСП ПЦИ входят аппаратура линейного тракта, оконечная аппаратура, включающая аппаратуру временного группообразования, аппаратуру цифрового каналообразования и аппаратуру аналого - цифрового преобразования, и аппаратура переключений.

5.3.3. Аппаратура линейного тракта ЦСП ПЦИ является специализированной для каждого вида среды распространения и каждого вида организуемого с ее помощью группового тракта. Образованные с ее помощью цифровые тракты должны отвечать требованиям "Норм на электрические параметры цифровых каналов и трактов магистральной и внутризоновых первичных сетей".

5.3.4. Аппаратура каналообразования предназначена для образования в ЦСП ПЦИ до 30 каналов тональной частоты или основных цифровых каналов в составе первичного цифрового группового тракта 2048 кбит/с. Аппаратура каналообразования в ЦСП ПЦИ является унифицированной для всех видов ЛТ.

5.3.5. Аппаратура временного группообразования обладает универсальностью и рассчитана на передачу сигналов по любым видам цифровых ЛТ и работу в любых режимах синхронизации.

5.3.6. В ЦСП ПЦИ могут использоваться следующие виды аппаратуры группообразования:

- аппаратура вторичного цифрового группообразования, объединяющая четыре первичных цифровых сигнала 2048 кбит/с и образующая вторичный цифровой сигнал 8448 кбит/с;

- аппаратура третичного цифрового группообразования, объединяющая четыре вторичных цифровых сигнала 8448 кбит/с и образующая третичный цифровой сигнал 34368 кбит/с;

- аппаратура четверичного цифрового группообразования, объединяющая четыре третичных цифровых сигнала 34368 кбит/с и образующая четверичный цифровой сигнал 139264 кбит/с;

- аппаратура цифрового группообразования через ступень, объединяющая шестнадцать первичных цифровых сигналов 2048 кбит/с и образующая третичный цифровой сигнал 34368 кбит/с.

5.3.7. Все виды аппаратуры группообразования, применяемой на первичных сетях, должны быть выполнены с использованием метода положительного цифрового выравнивания и соответствовать требованиям ГОСТ 27763.

5.4. Цифровые системы передачи синхронной цифровой иерархии

5.4.1. Основные особенности ЦСП СЦИ позволяют организовать передачу мощных стандартных цифровых потоков (синхронных транспортных модулей CTM-N) со скоростями передачи 155,520 x N Мбит/с, где N = 1, 4, 16, ..., и обеспечивают ввод и выделение цифровых потоков разной мощности в сетевых узлах, гибкое управление сетью, автоматическое резервирование секций, трактов и блоков аппаратуры.

Основные положения организации ЦСП СЦИ на первичных сетях изложены в "РТМ по применению систем и аппаратуры синхронной цифровой иерархии на сети связи Российской Федерации".

Основной особенностью аппаратуры СЦИ с точки зрения ее технического обслуживания является объединение средств передачи информации и средств автоматизированной технической эксплуатации. Это обеспечивается за счет того, что сигналы средств контроля и управления сетью и аппаратурой СЦИ органически встроены в циклы передачи наряду с информационными сигналами.

ЦСП СЦИ применяются на одномодовых волоконно - оптических и радиорелейных линиях передачи. Для радиорелейных линий передачи допускается организация цифровых потоков со скоростью 51,84 Мбит/с.

5.4.2. Типы аппаратуры ЦСП СЦИ

Основным типом аппаратуры СЦИ является синхронный мультиплексор (СМ). Этот мультиплексор выполняет функции преобразования, оперативного переключения, ввода / вывода цифровых потоков и передачи по линии. В соответствии с высшим уровнем синхронного транспортного модуля, который обрабатывает СМ, различаются CM-1, CM-4 и СМ-16. Мультиплексоры первого уровня обычно формируют из сигналов пользователей сигнал СТМ-1, который либо используется в качестве линейного, либо по внутристанционным соединениям подается в СМ-4 и СМ-16 для дальнейших преобразований. Мультиплексоры высших уровней воспринимают сигналы CTM-N и сигналы ПЦИ и формируют из них новые потоки CTM-N. Мультиплексоры CM-N работают в качестве оконечного мультиплексора и мультиплексора ввода / вывода.

Вторым типом аппаратуры СЦИ является автономная аппаратура оперативного переключения (АОП). Ее функции - переключение цифровых потоков и передача по линии. Кроме того, АОП является также шлюзом между системами СЦИ и ПЦИ, т.е. выполняет функции СМ. Здесь также возможны комбинации функций АОП разных уровней систем СЦИ и ПЦИ.<

Правила технической эксплуатации

первичных сетей взаимоувязанной сети связи Российской Федерации.

Книга 2.

Указания по технической эксплуатации аппаратуры и оборудования, трактов и каналов передачи (утв. приказом Госкомсвязи РФ от 19.10.1998 № 187) (вместе с типовым положением о структурном подразделении - линейно-аппаратном цехе (ЛАЦ) первичной сети общего пользования, инструкцией по содержанию помещений сетевого узла и сетевой станции)

Утверждены

Приказом

Госкомсвязи России

от 19 октября 1998 г. N 187

ПРАВИЛА

ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕРВИЧНЫХ СЕТЕЙ

ВЗАИМОУВЯЗАННОЙ СЕТИ СВЯЗИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КНИГА ВТОРАЯ

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ АППАРАТУРЫ

И ОБОРУДОВАНИЯ, ТРАКТОВ И КАНАЛОВ ПЕРЕДАЧИ

Предисловие

1. Настоящие Правила разработаны Центральным научно - исследовательским институтом связи.

2. Внесены Управлением электросвязи Госкомсвязи России.

3. Приняты решением ГКЭС России от 25.06.97 N 188.

4. Утверждены Госкомсвязи России.

5. Введены в действие Приказом Госкомсвязи России от 19.10.98 N 187.

6. Введены взамен "Правил технической эксплуатации магистральной и внутризоновых первичных сетей ЕАСС", 1987.

Введение

Первичные сети связи, охватывающие всю территорию страны, являются важнейшей составной частью Взаимоувязанной сети связи (ВВС) России. Эти сети, отличающиеся широкой разветвленностью и предназначенные для передачи всех видов информации, в настоящее время базируются на кабельных (коаксиальных, симметричных и волоконно - оптических), радиорелейных (прямой видимости и тропосферных), спутниковых и воздушных линиях передачи.

За время, прошедшее после издания предыдущих Правил технической эксплуатации в 1987 году, на первичных сетях связи Российской Федерации произошли существенные структурные и технические изменения. Эти изменения вызваны совершенствованием организационно - экономической структуры предприятий связи, широкой цифровизацией сетей на всех уровнях, использованием на сетях связи современных технических средств электросвязи, а также появлением на сетях связи России операторов с разными формами собственности.

Настоящие Правила разработаны с учетом Федерального закона "О связи", руководящего документа "Основные положения развития ВСС России на перспективу до 2005 г.", вновь разработанных нормативно - технических документов, государственных стандартов России, рекомендаций Международного союза электросвязи (МСЭ-Т), современных условий функционирования первичных сетей и накопленного опыта их эксплуатации.

Правила разработаны ЦНИИС совместно с ГЦУМС ОАО "Ростелеком" с учетом замечаний и предложений специалистов Госкомсвязи России, ОАО "Ростелеком" и ряда региональных эксплуатационных предприятий связи.

Замечания и предложения к Правилам следует направлять в Управление электросвязи Госкомсвязи России по адресу: 103375, Москва, ул. Тверская, 7.

1. Область применения

Настоящий руководящий документ отрасли устанавливает организацию и порядок технической эксплуатации первичных сетей ВСС России в целях обеспечения бесперебойной и высококачественной работы, нормального сетевого взаимодействия операторов связи.

Настоящие Правила регулируют отношения операторов связи, работающих в рамках сети связи общего пользования.

Правила обязательны для операторов ОАО "Ростелеком", региональных ОАО "Электросвязь", созданных в субъектах Российской Федерации на базе ГПСИ "Россвязьинформ", а также операторов других сетей, работающих в рамках сети связи общего пользования.

Правила могут быть использованы также при эксплуатации ведомственных сетей связи для производственных и специальных нужд и сетей связи, организуемых в интересах государственного управления, обороны, безопасности и охраны правопорядка с учетом их специфики.

Невыполнение настоящих Правил технической эксплуатации считается упущением в работе технического персонала.

2. Обозначения и сокращения

3. Общие положения по технической эксплуатации

3.1. Техническая эксплуатация первичной сети отдельного оператора представляет собой совокупность методов и алгоритмов технического обслуживания (ТО), которые обеспечивают организацию и поддержание в требуемых пределах установленных норм любого объекта технической эксплуатации (ОТЭ).

3.2. К объектам технической эксплуатации (ОТЭ) относятся технические средства электросвязи (ТСЭ), являющиеся составной частью соединения в трактах и каналах передачи и имеющие стык технической эксплуатации для обмена сигналами контроля и управления, а также дополнительное и специальное оборудование и средства, предназначенные для поддержания работоспособности ТСЭ и (или) выполнения специальных функций, например: аккумуляторные батареи, дизели, спецоборудование по защите информации и т.п.

Примерами ОТЭ могут быть: линейные тракты кабельных, радиорелейных, спутниковых и воздушных систем передачи, сетевые тракты, каналы передачи, участки линий передачи и трактов, мультиплексные и регенерационные секции для ЦСП СЦИ, аппаратура и оборудование сетевых узлов (станций), а также их отдельные элементы на первичных сетях ВСС России.

3.3. Техническая эксплуатация на первичных сетях отдельных операторов осуществляется:

- техническим сменным и несменным персоналом ЛАЦ;

- центрами технической эксплуатации (ЦТЭ) для цифровых сетей, функционирующими на каждом иерархическом уровне системы технической эксплуатации (СТЭ) и организованными на основе технических служб операторов сетей;

- подразделениями системы оперативно - технического обслуживания (СОТО) для аналоговых и цифровых наложенных сетей, функционирующими на каждом иерархическом уровне СТЭ и организованными на основе технических служб операторов сетей.

3.4. Техническая эксплуатация производится при:

- вводе в эксплуатацию (паспортизация);

- поддержании в состоянии исправности в процессе эксплуатации (техническое обслуживание);

- восстановлении работоспособности (ремонтно - настроечные и ремонтно - восстановительные работы).

3.5. Процесс технической эксплуатации включает в себя:

- измерение рабочих характеристик;

- обнаружение отказов;

- сигнализацию об отказах и рабочих характеристиках;

- резервирование;

- восстановление работоспособности;

- проверку (после восстановления).

3.6. Рекомендуются следующие методы ТО:

- профилактическое техническое обслуживание (ПТО), выполняемое через определенные временные интервалы или в соответствии с заранее установленными критериями и направленное на своевременное предупреждение возможности появления отказа или ухудшения функционирования ОТЭ;

- корректирующее техническое обслуживание (КТО), выполняемое после обнаружения состояния неработоспособности ОТЭ и направленное на его восстановление в состояние, когда параметры качества ОТЭ находятся в пределах установленных допусков;

- управляемое техническое обслуживание (УТО), выполняемое путем систематического применения методов анализа состояния ОТЭ с использованием средств контроля рабочих характеристик ОТЭ, средств управления качеством передачи и устранением неисправностей и направленное на сведение к минимуму профилактического технического обслуживания и сокращение корректирующего технического обслуживания.

3.7. Используется сочетание этих методов ТО в зависимости от типа оборудования. Для современных ТСЭ основным является применение УТО.

3.8. ПТО включает:

- периодический эксплуатационный контроль;

- плановые измерения рабочих характеристик и ремонтно - настроечные работы (РНР);

- плановую замену компонентов аппаратуры;

- текущее обслуживание оборудования и аппаратуры.

3.9. КТО включает:

- непрерывный эксплуатационный контроль;

- эпизодический эксплуатационный контроль;

- оперативно - технический контроль;

- ремонтно - восстановительные работы (РВР) и РНР;

- измерение рабочих характеристик.

3.10. УТО включает:

- непрерывный эксплуатационный контроль;

- оперативно - технический контроль;

- операции управления и переключения на резерв.

3.11. Для выполнения функций технической эксплуатации ЦТЭ и подразделения СОТО оснащаются, как правило, программно - техническими комплексами (ПТК).

3.12. В зависимости от типа оборудования основные производственные процессы технического обслуживания аппаратуры, трактов и каналов первичной сети (проверка исправности и измерения трактов и каналов передачи, введение и отбой графиков обходов и замен и др.) должны осуществляться через ПТК по существующим программам, а для АСП и ЦСП старого поколения может осуществляться по технологическим картам.

Программы ПТК или технологические карты содержат характеристику производственного процесса: последовательность операций, периодичность, краткое их описание, время, необходимое для выполнения отдельных операций и всего процесса, сравнение результатов с нормами, перечень измерительной аппаратуры.

3.13. Техническое обслуживание оборудования, аппаратуры, трактов и каналов передачи производится техническим персоналом в соответствии с действующими нормативно - техническими документами (НТД), включающими алгоритмы технического обслуживания и инструкции по эксплуатации, изложенными в Приложении Г.

3.14. Техническое обслуживание проводит сменный и несменный технический персонал, в дальнейшем именуемые сменный и несменный персонал.

3.14.1. Сменный персонал обеспечивает:

- выполнение работ по эксплуатационному контролю и текущему обслуживанию аппаратуры трактов и каналов передачи;

- выполнение указаний по перестройке первичной сети общего пользования;

- оперативное устранение неисправностей;

- прием на проверку и сдачу в эксплуатацию после проверки или восстановления трактов и каналов передачи вторичным сетям и другим пользователям;

- обслуживание аппаратуры электропитающих установок (ЭПУ);

- ведение оперативно - технической документации.

Сменный персонал руководствуется алгоритмами и инструкциями основных положений по управлению первичными сетями связи.

Действия сменного персонала при неисправностях ЭПУ изложены в книге 6 ПТЭ.

3.14.2. Несменный персонал обеспечивает:

- выполнение работ по эксплуатационному контролю, текущему ремонту, развитию и формированию сети, оперативно - техническому управлению, выполнению ремонтно - настроечных и ремонтно - восстановительных работ, содержанию оборудования электропитания и электроснабжения, жизнеобеспечения, охранно - пожарной сигнализации;

- приемку, ввод в эксплуатацию трактов и каналов передачи и сдачу вторичным сетям и другим пользователям и письменный доклад в СОТУ о вводе в эксплуатацию трактов и каналов передачи с указанием даты, а при необходимости - о причине задержки ввода;

- подготовку и ведение производственной документации, необходимой для технического обслуживания и оперативно - технического управления первичной сетью общего пользования;

- учет и анализ работы сетевых узлов (СУ), сетевых станций (СС), линий передачи (ЛП), линейных трактов (ЛТ), мультиплексных и регенерационных секций для ЦСП СЦИ, сетевых трактов (СТ) и каналов передачи;

- разработку предложений по повышению качества и надежности работы первичной сети, контроль за ходом их внедрения.

3.14.3. На СУ и СС, где организуется круглосуточное дежурство, работа сменного персонала осуществляется по графику, утвержденному руководителем предприятия (подразделения). График составляется не менее чем на месяц и должен быть доведен до сменного персонала не позднее чем за три дня до введения его в действие.

3.15. Технический персонал обязан:

- знать технические характеристики и схемы обслуживаемых аппаратуры, оборудования трактов и каналов передачи;

- знать и выполнять инструкции и руководства по настройке и эксплуатации обслуживаемых линий передачи, трактов и каналов передачи;

- знать методы измерения параметров аппаратуры, оборудования, трактов и каналов передачи, а также используемые для этого средства измерения;

- знать схемы организации обслуживаемых трактов и каналов передачи, резервных линейных трактов, подменных трактов, графики обходов и замен, технологические карты;

- знать схемы организации тактовой сетевой синхронизации для цифровой сети в зоне обслуживания;

- знать и применять методы и способы отыскания и устранения неисправностей на обслуживаемых линиях передачи, трактах и каналах;

- знать методы выполнения ремонтно - настроечных, ремонтно - восстановительных работ обслуживаемых линий передачи, трактов и каналов передачи, умело проводить их и правильно оценивать полученные результаты;

- знать и выполнять должностные инструкции, алгоритмы и положения по управлению ВСС России, правила технической эксплуатации первичной сети, руководящие указания Госкомсвязи России и НТД по технической эксплуатации;

- вести техническую, оперативно - техническую и технологическую документацию по установленным формам;

- выполнять правила внутреннего распорядка предприятия;

- знать и выполнять требования нормативных документов по охране труда.

3.16. Обязанности сменного персонала.

3.16.1. При приеме и сдаче дежурства сменный персонал обязан:

- проверить состояние объекта технической эксплуатации;

- проверить наличие инструмента, средств измерений, шнуров коммутации, измерительных шнуров и средств защиты;

- проверить исправность действия устройств телеконтроля и телеуправления, средств автоматического контроля и обработки данных;

- проверить исправность действия каналов служебной связи и технических средств ПТК;

- проверить соответствие документации и ключей от помещений ЛАЦ утвержденному перечню;

- зафиксировать в оперативном журнале сдачу и прием дежурства;

- осуществлять другие действия, определенные местными инструкциями по внутреннему распорядку.

3.16.2. В процессе дежурства сменный персонал обязан:

- поддерживать аппаратуру в исправности;

- контролировать исправность линий передачи, мультиплексных и регенерационных секций для ЦСП СЦИ, трактов и каналов передачи;

- контролировать каналы служебной связи, системы жизнеобеспечения и др.;

- осуществлять проверку и сдачу в эксплуатацию трактов и каналов передачи вторичным сетям и другим пользователям с занесением результатов в оперативный журнал (ПС-1) и сверку со вторичными сетями и пользователями по трактам и каналам передачи;

- немедленно передавать сообщения об изменении состояния ОТЭ в подразделение системы оперативно - технического управления (СОТУ);

- заменять поврежденные тракты и каналы передачи согласно графикам обходов и замен и распоряжениям СОТУ;

- выяснять причины неисправностей, оперативно организовывать ликвидацию их на обслуживаемом участке;

- взаимодействовать с аварийно - восстановительными бригадами при устранении неисправностей;

- контролировать ход РВР, РНР, вводить (отменять) графики обходов и замен по команде (разрешению) подразделения СОТУ и докладывать об этом подразделению СОТУ;

- оповещать руководство о неисправностях и ходе РВР;

- контролировать работу ЭПУ и при необходимости производить коммутацию и управление;

- осуществлять контроль за работой технического персонала в НУП (НРП);

- оповещать вторичные сети и других пользователей об изменении состояния трактов и каналов.

3.16.3. Руководитель сменного персонала цеха (или смены) один раз в сутки (в соответствии с внутренним распорядком) докладывает руководителю цеха СУ (СС) о работе СУ (СС), линий передачи, мультиплексных и регенерационных секций для ЦСП СЦИ, трактов и каналов передачи за прошедшие сутки, а руководитель цеха не реже одного раза в неделю докладывает руководителю СУ (СС).

3.17. Несменный персонал обязан:

- содержать в исправности аппаратуру и оборудование, включая измерительную аппаратуру и подвижные средства связи;

- осуществлять приемку, ввод в эксплуатацию трактов и каналов передачи и сдачу вторичным сетям и другим пользователям;

- проводить ремонтно - настроечные работы и измерения линий передачи, трактов и каналов передачи и анализировать данные измерений;

- систематически анализировать записи сменного персонала, контролировать правильность ведения оперативно - технической документации;

- вести анализ состояния трактов, разрабатывать и осуществлять мероприятия, направленные на повышение качества и надежности работы трактов;

- выполнять ремонтно - восстановительные работы при устранении неисправности;

- производить установленным порядком ремонт блоков аппаратуры для АСП и ЦСП старого поколения, осуществлять контроль за исправностью подменных блоков, шнуров и средств измерений;

- своевременно сдавать средства измерения на поверку;

- содержать в исправности каналы служебной связи и телеконтроля и телеуправления линии передачи;

- составлять инструкции для сменного технического персонала;

- вести техническую, оперативно - техническую и технологическую документацию по установленным формам.

3.18. Обязанности технического персонала конкретизируются в должностных инструкциях на каждом предприятии в зависимости от объема работ, штата, структуры данного предприятия и методов технического обслуживания.

3.19. Учет и анализ работы оборудования, аппаратуры, трактов и каналов передачи осуществляется в соответствии с Инструкцией о порядке ведения документации по учету и анализу простоев трактов и каналов первичной сети ВСС России.

4. Эксплуатационный контроль

4.1. Эксплуатационный контроль на первичных сетях отдельных операторов представляет собой процесс определения соответствия объектов эксплуатационного контроля ОТЭ установленным требованиям в процессе их эксплуатации.

4.2. Оценка качества функционирования ОТЭ, осуществляемая при эксплуатационном контроле, обеспечивает:

- определение соответствия рабочих характеристик ОТЭ действующим нормам;

- нахождение ОТЭ с нарушением функционирования и отклонениями рабочих характеристик от действующих норм.

4.3. Эксплуатационный контроль производится с помощью средств эксплуатационного контроля, включающих устройства встроенного контроля и программно - технические средства, входящие в состав ОТЭ, либо автономные средства измерений, в том числе устройства, обеспечивающие автоматизацию измерений и регистрацию их результатов.

4.4. Эксплуатационный контроль подразделяется на непрерывный, периодический и эпизодический.

4.4.1. Непрерывный контроль.

4.4.1.1. Непрерывный контроль - вид эксплуатационного контроля, проводимого непрерывно или путем опроса соответствующего числа параметров с целью оперативного определения характера и места неисправности ОТЭ.

4.4.1.2. Непрерывный контроль каналов, переданных во вторичные сети и другим потребителям, проводится пользователями и их средствами.

4.4.2. Периодический контроль - вид эксплуатационного контроля, проводимого по заранее намеченному плану или программе с помощью средств эксплуатационного контроля.

4.4.3. Эпизодический контроль - вид эксплуатационного контроля, проводимого с помощью средств эксплуатационного контроля:

- по мере необходимости;

- при отклонении отдельных параметров трактов и каналов передачи от норм;

- по заявкам вторичных сетей и других потребителей;

- в процессе и после ремонтно - восстановительных работ;

- при обнаружении сетевого тракта или канала с повышенной загрузкой (для систем с ЧРК), выявленной в результате контроля вышестоящих трактов.

4.5. Периодический и эпизодический контроль проводится на основании методик проверки нормируемых параметров (рабочих характеристик) и определения места неисправностей, имеющихся в действующих инструкциях по эксплуатации и настройке, указаниях по проведению измерений и других действующих нормативных документах.

Исходя из этих документов определяются перечень контролируемых параметров и периодичность контроля (при составлении планов измерений), определяются значения параметров и необходимые (допустимые) технические средства.

4.6. Автономные средства измерений должны размещаться на вынесенных рабочих местах специальной измерительной комнаты. Вынесенные рабочие места должны быть связаны с ЛАЦ специально откорректированными измерительными линиями.

В отдельных случаях средства измерения могут располагаться в ЛАЦ в специально отведенных для них местах.

4.7. Измерительная комната комплектуется средствами измерений, аппаратурой измерительных соединительных линий, включая коммутирующие устройства, устройствами документирования, устройствами управления для проведения автоматизированных измерений, пультом служебной связи, устройствами передачи сигналов взаимодействия по измеряемому тракту.

4.8. Для проведения автоматизированных измерений линейных и сетевых трактов при периодическом и эпизодическом контроле взаимодействие средств измерений с противоположным концом контролируемого тракта осуществляется с помощью аппаратуры телеконтроля и телеуправления либо по измеряемому тракту с помощью специально разработанных устройств или с помощью средств ПТК.

5. Оперативно - технический контроль

5.1. Оперативно - технический контроль на первичной сети отдельного оператора связи представляет собой процесс определения соответствия обобщенным оценкам состояния нижеследующих ОТЭ, именуемых в дальнейшем контролируемыми объектами (КО):

- сетевых узлов (станций) - КО-СУ (СС);

- линий передачи и их участков, мультиплексных и регенерационных секций для ЦСП СЦИ - КО-ЛП (УЛП);

- линейных трактов и их участков - КО-ЛТ (УЛТ);

- сетевых трактов и их участков - КО-СТ (УСТ);

- каналов передачи - КО-КП.

Для современных ЦСП определение обобщенных оценок состояния должно осуществляться для всех ОТЭ.

Обобщенные оценки состояния формируются по результатам эксплуатационного контроля.

5.2. КО (ОТЭ для современных ЦСП) характеризуется следующими обобщенными оценками состояния:

- "НОРМА" - параметры качества и элементы КО находятся в пределах установленных допусков;

- "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ" - параметры качества находятся в пределах установленных допусков, а параметры элементов КО, режим и условия работы свидетельствуют о повышенной возможности отказа КО (приемлемое качество);

- "ПОВРЕЖДЕНИЕ" - параметры качества вышли за пределы установленных допусков в результате нарушения режима КО или наличия неисправности в нем, однако КО сохраняет состояние работоспособности (ухудшенное качество);

- "АВАРИЯ" - параметры качества вышли за пределы установленных допусков в результате нарушения режима КО или наличия неисправности в нем, вследствие чего наблюдается отказ КО (неприемлемое качество).

5.3. Оперативно - технический контроль осуществляется непрерывно без вывода КО из эксплуатации. Сообщения о состояниях КО типа "НОРМА", "ПОВРЕЖДЕНИЕ" и "АВАРИЯ" должны передаваться в СУЭ (СОТУ).

5.4. Основным параметром оценки состояния трактов при оперативно - техническом контроле является качество передачи сигналов.

В АСП оценка качества передачи сигналов ведется по уровням контрольных частот линейных и сетевых трактов.

Качество передачи в ЦСП нового поколения оценивается по показателям ошибок (ES и SES), а для ЦСП старого поколения - по коэффициенту ошибок.

5.5. Линия передачи - КО-ЛП разбивается на участки ЛП (УЛП), заключенные между промежуточными пунктами, где оканчиваются линейные тракты, радиостволы, или выделяются сетевые тракты и каналы передачи телевизионного и звукового вещания, а также между промежуточными и оконечными пунктами.

5.6. Линейный тракт - КО-ЛТ разбивается на мультиплексные и регенерационные секции для ЦСП СЦИ или участки (УЛТ), заключенные между пунктами выделения сетевых трактов или пунктами выделения и оконечными пунктами.

5.7. Аналоговый сетевой тракт - КО-СТ разбивается на участки (УСТ), заключенные между пунктами транзита или пунктами транзита и окончания.

5.8. Неисправный участок КО-ЛП, КО-ЛТ, КО-СТ (УЛП, УЛТ, УСТ) определяется путем анализа информации об изменении состояния КО.

5.9. Формирование сигналов обобщенных оценок состояния КО.

5.9.1. Для КО-СУ (КО-СС):

- "АВАРИЯ" - при состоянии "АВАРИЯ" всех линейных и сетевых трактов, организованных в данном СУ (СС), и (или) отказе оборудования СУ (СС);

- "ПОВРЕЖДЕНИЕ" - при состоянии "ПОВРЕЖДЕНИЕ" всех линейных и сетевых трактов, организованных в данном СУ (СС), и (или) ухудшении качества функционирования оборудования СУ (СС);

- "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ" - при состоянии "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ" всех линейных и сетевых трактов, организованных в данном СУ (СС), и (или) при работе оборудования СУ (СС) на резерве.

5.9.2. Для КО-ЛП (УЛП):

- "АВАРИЯ" - при состоянии "АВАРИЯ" всех линейных трактов, организованных в данной ЛП;

- "ПОВРЕЖДЕНИЕ" - при состоянии "ПОВРЕЖДЕНИЕ" всех линейных трактов, организованных в данной ЛП;

- "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ" - при состоянии "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ" всех линейных трактов, организованных в данной ЛП, и (или) при неисправности аппаратуры или оборудования ЛП, не влекущей за собой снижения качества передачи, но свидетельствующей о повышенной возможности отказа.

5.9.3. Для КО-ЛТ (мультиплексные и регенерационные секции) и КО-СТ (виртуальные контейнеры и компонентные тракты) ЦСП синхронной цифровой иерархии (СЦИ):

- "АВАРИЯ" - при регистрации 10 последовательных секунд, пораженных ошибками (SES);

- "ПОВРЕЖДЕНИЕ" - при превышении допустимых пределов эталонных норм показателей ошибок (ES и SES);

- "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ" - при возникновении неисправности в аппаратуре или оборудовании ЦСП СЦИ, не приводящей к ухудшению качества передачи.

Контроль показателей ошибок осуществляется в байтах В1 заголовка регенерационной секции, В2 заголовка мультиплексной секции, В3 заголовка тракта высшего порядка и V5 заголовка тракта низшего порядка, а также, если имеется возможность, на компонентных выходах аппаратуры.

5.9.4. Для КО-ЛТ (УЛТ), КО-СТ и КО-КП цифровых систем передачи плезиохронной цифровой иерархии (ЦСП ПЦИ):

- "АВАРИЯ" - при превышении значения коэффициента ошибок по -3 битам 10 за каждую из 10 последовательных секунд или регистрации 10 последовательных секунд, пораженных ошибками (SES);

- "ПОВРЕЖДЕНИЕ" - при превышении установленного порога значения коэффициента ошибок по битам или допустимых пределов эталонных норм показателей ошибок (ES и SES), соответствующих ухудшенному качеству передачи;

- "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ" - при возникновении неисправности в аппаратуре или оборудовании ЛТ (СТ), не приводящей к ухудшению качества передачи.

5.9.5. Для КО-ЛТ (УЛТ) аналоговых систем передачи (АСП):

- "АВАРИЯ" - при одновременном занижении на 20 дБ и более (в отдельных СП эта величина может быть 18 дБ) не менее двух КЧ в пункте приема;

- "ПОВРЕЖДЕНИЕ" - при занижении на 20 дБ и более одной из КЧ в пункте приема;

- "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ" - при возникновении неисправности в аппаратуре или оборудовании ЛТ, не приводящей к ухудшению качества передачи.

5.9.6. Для КО-СТ (УСТ) АСП:

- "АВАРИЯ" сетевого (ЧГ, ТГ, ВГ) тракта - при одновременном занижении на 20 дБ и более КЧ в данном тракте и одном из нижестоящих трактов в пункте приема;

- "АВАРИЯ" сетевого первичного тракта - при одновременном занижении на 20 дБ и более КЧ в пункте приема и сдаче не менее трех каналов ТЧ в данной ПГ;

- "ПОВРЕЖДЕНИЕ" сетевого (ЧГ, ТГ, ВГ) тракта - при занижении КЧ в тракте на 10 дБ и более, зафиксированном в пункте приема;

- "ПОВРЕЖДЕНИЕ" сетевого первичного тракта - при занижении КЧ на 10 дБ и более в пункте приема или при одновременной сдаче на проверку не менее трех каналов ТЧ данной ПГ;

- "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ" - при возникновении неисправности в аппаратуре группообразования, не приводящей к ухудшению качества передачи.

5.10. При формировании сообщения об изменении состояния КО в СОТУ вводится задержка во времени для:

- КО-ЛТ - 60 с;

- КО-СТ - 90 с.

При отсутствии автоматизированных средств эксплуатационного контроля формирование сообщения осуществляется сменным персоналом по истечении задержек во времени только при сохранении изменения состояния КО.

Формирование сообщения об изменении состояния КО-СУ (СС) и КО-ЛП осуществляется без временной задержки.

5.11. При формировании сообщения обобщенной оценки состояния КО фиксируется следующая информация:

- номер КО;

- состояние КО;

- дата и время изменения состояния КО.

5.12. Формирование сообщения на одном сетевом узле (станции) осуществляется по отказавшему или неисправному контролируемому объекту самого высокого порядка.

Формирование сигнала "АВАРИЯ" вышестоящего КО должно исключать формирование сигналов об изменении состояния нижестоящего КО.

При одновременном наличии сигналов "ПОВРЕЖДЕНИЕ" вышестоящего КО и "АВАРИЯ" нижестоящего КО формируются сигналы об изменении состояния как нижестоящего, так и вышестоящего КО.

6. Назначение и взаимодействие руководящих станций

6.1. Назначение и взаимодействие руководящих станций при эксплуатации АСП и ЦСП ПЦИ.

6.1.1. Руководство технической эксплуатацией линейных трактов, телеконтроля и телеуправления, каналов служебной связи, сетевых трактов и каналов передачи осуществляют главные (ГРС) и вспомогательные (ВРС) руководящие станции.

ГРС является пунктом в рамках общей организации технической эксплуатации, на который возложены обязанности по руководству относящихся к нему каналов передачи, линейных и сетевых трактов.

ВРС является пунктом в рамках общей организации технической эксплуатации, который выполняет вспомогательные функции по руководству относящихся к нему каналов передачи, линейных и сетевых трактов.

6.1.2. Обе оконечные станции линейного тракта, сетевого тракта и каналов передачи являются ГРС для направления приема и ВРС для направления передачи. Транзитные станции являются ВРС.

6.1.3. На одну из ГРС возлагается руководство технической эксплуатацией в обоих направлениях передачи. Эта станция называется главной руководящей станцией с документированием (ГРС-Д).

Обязанности ГРС-Д линейного, сетевого трактов или канала передачи возлагаются:

- из двух узлов - на узел, имеющий более важное значение на первичной сети или большую зону обслуживания;

- из двух станций - на станцию, имеющую более важное административное значение;

- из узла и станции - на узел для ЛТ, на станцию - для сетевых трактов и каналов передачи.

Принципы назначения ГРС-Д на комбинированных линейных трактах такие же.

ГРС-Д на линейных и сетевых трактах международных направлений назначаются по согласованию сторон.

ГРС-Д на сетевых трактах международных направлений на участках национального продления назначается станция, которая согласно плану формирования СМП является оконечной.

В случае, если ГРС-Д не может быть назначена по этим признакам, ГРС-Д назначается узел (станция), расположенный севернее или западнее.

ГРС-Д тракта (канала), передаваемого пользователю, назначают один из узлов (станции) первичной сети по вышеуказанным признакам.

6.1.4. ГРС-Д ЛТ является одновременно ГРС-Д всех простых сетевых трактов и каналов передачи, образованных на базе данного линейного тракта.

6.1.5. ГРС-Д канала передачи, передаваемого в систему телефонной связи (ТфОП), назначается та оконечная станция канала передачи, которая эксплуатирует данный канал как исходящий.

6.1.6. ГРС-Д назначаются до ввода в эксплуатацию трактов и каналов передачи и указываются в электрических паспортах на линейные и сетевые тракты и каналы передачи.

На СМП назначение ГРС-Д осуществляет ГЦУМС, а на других первичных сетях - операторы этих сетей.

6.1.7. Территориальные центры междугородных связей и телевидения (ТЦМС) составляют и корректируют списки ГРС-Д линейных трактов СМП, находящихся у них в эксплуатации, и направляют списки ГЦУМС, а выписки из этих списков заинтересованным предприятиям.

6.1.8. По вопросам технической эксплуатации все пункты данного тракта и канала передачи оперативно подчиняются ГРС-Д. ГРС оперативно подчиняется ГРС-Д, ВРС оперативно подчиняется ГРС. ГРС и ВРС РРЛ и ССП подчиняются ГРС комбинированного ЛТ.

6.1.9. ГРС-Д линейного, сетевого трактов и канала передачи должна осуществлять следующие функции по технической эксплуатации:

- составлять электрические паспорта и обеспечивать их своевременную коррекцию;

- осуществлять руководство, контроль за своевременным выполнением распоряжений по формированию первичной сети, направление документальных сообщений в СОТУ (СУЭ) по результатам выполнения этих распоряжений, оповещение ГРС и ВРС о выполнении данных распоряжений в полном объеме;

- при получении распоряжения по формированию первичной сети проанализировать возможность его выполнения в установленный срок и, если это невозможно по технической причине, обязана доложить эту причину документальным сообщением в СОТУ (СУЭ)

- осуществлять и обеспечивать организацию и выполнение контрольных измерений и ремонтно - настроечных работ;

- анализировать работу, разрабатывать планы мероприятий по улучшению качества работы, осуществлять выполнение и контроль этих мероприятий;

- осуществлять руководство по определению характера и места неисправности, оказывать помощь станциям и пунктам в устранении неисправности, докладывать подразделениям СТЭ и системы управления в установленном порядке об устранении неисправности;

- осуществлять своевременное введение (отбой) графиков обходов и замен трактов и составных каналов передачи;

- требовать от технического персонала станций и пунктов выполнения настоящих Правил, положений, инструкций и директивных указаний по вопросам технической эксплуатации

ГРС-Д обеспечивает контроль и измерения параметров трактов и каналов передачи, а также содержит соответствующий банк данных.

6.1.10. На каждую ГРС (ВРС) возлагаются обязанности по организации технической эксплуатации в соответствии с действующими нормами линейных и сетевых трактов и каналов передачи. На нее возлагается ответственность за:

- руководство выполнением измерений при настройке и эксплуатации в соответствии с действующими нормами и хранение документации о результатах контрольных измерений для АСП;

- обеспечение качества функционирования ЦСП в соответствии с действующими нормами и хранение документации о результатах измерений;

- планирование и проведение периодических измерений в установленные сроки и таким образом, чтобы время прекращения связи при этом было по возможности минимальным;

- оперативное оповещение персонала обслуживаемых пунктов о возникновении неисправностей на прилегающих контролируемых участках и контроль по выполнению работ, связанных с устранением этих неисправностей;

- сообщение ГРС канала передачи о любой ситуации, которая может повлиять на качество каналов передачи, находящихся под ее руководством;

- обращение к ГРС канала передачи с просьбой о разрешении принять меры для вывода канала (или каналов) передачи из эксплуатации;

- изменение маршрута передачи для любых неисправных линейных и сетевых трактов при наличии резервных маршрутов;

- регистрацию всех возникающих повреждений, при этом указываются время возникновения повреждения, его точное место (если оно известно), принятые меры (если они имели место) и время восстановления связи;

- взаимодействие с другими ГРС (ВРС) и оказание помощи при определении места неисправности и восстановлении работоспособности;

- взаимодействие с подразделением системы управления.

6.1.11. ГРС-Д и ГРС имеют право:

- давать указания техническому персоналу станций и пунктов по вопросам обслуживания трактов и каналов передачи;

- проверять состояние технического обслуживания линейных трактов;

- ходатайствовать перед руководством предприятий связи о поощрении (наказании) работников;

- требовать от предприятий связи своевременного выполнения распоряжений по формированию сети и доклад о выполнении работ на прилегающем участке;

- требовать от предприятий связи, обслуживающих тракты и каналы передачи, выполнение настоящих Правил.

6.2. Назначение и взаимодействие руководящих станций при эксплуатации ЦСП СЦИ.

6.2.1. Руководство технической эксплуатацией каждой сетевой структурой ЦСП СЦИ осуществляется главной станцией (ГС), организуемой на базе сетевой рабочей станции.

6.2.2. При наличии резервной рабочей станции назначается резервная главная станция (ГСР).

6.2.3. ГСР является пунктом, на который возложены обязанности по руководству сетевой структурой при невозможности ГС полностью выполнять свои функции.

6.2.4. ГС в рамках общей организации технической эксплуатации подчиняется главной станции более высокого уровня иерархии системы управления, на которую возложены обязанности по руководству сетью ЦСП СЦИ.

6.2.5. Каждая сетевая структура имеет главную станцию по синхронизации (ГСС), через которую вводится сигнал синхронизации

6.2.6. На каждой мультиплексной секции, тракте виртуального контейнера (ВК-n), компонентном тракте и служебном канале назначается руководящая станция с документированием (РС-Д).

6.2.7. РС-Д является пунктом в рамках общей организации технической эксплуатации, на которую возложены обязанности по руководству относящихся к ней мультиплексных секций, трактов ВК-n, компонентных трактов, сервисных каналов.

Из двух оконечных пунктов секции, тракта ВК-n или сервисного канала обязанности РС-Д возлагаются на пункт, имеющий более высокий уровень иерархии системы обслуживания.

Если уровень иерархии обеих станций одинаков, то РС-Д назначается по принципу более важного административного значения.

РС-Д на кольцевой сетевой структуре назначается по направлению движения часовой стрелки.

РС-Д на мультиплексных секциях, трактах ВК-n, сервисных каналах и компонентных трактах международных направлений назначаются по согласованию сторон.

РС-Д на компонентных трактах международных направлений на участках национального продления назначается станция, которая согласно плану формирования СМП является оконечной.

Назначение РС-Д на СМП осуществляет ГЦУМС, а на других первичных сетях - операторы этих сетей.

6.2.8. По вопросам технической эксплуатации все пункты сетевой структуры оперативно подчиняются ГС. ГС должна осуществлять следующие функции по технической эксплуатации:

- комплектовать (при необходимости составлять) электрические паспорта на сетевые структуры в целом (например, ВОЛП) и обеспечивать их своевременную коррекцию;

- руководить и контролировать своевременным выполнением распоряжений по формированию сети;

- обеспечивать контроль и измерения параметров;

- руководить организацией и выполнением измерений и ремонтно - настроечных работ;

- анализировать работу, разрабатывать планы мероприятий по улучшению качества работы, осуществлять выполнение и контроль этих мероприятий;

- осуществлять руководство по определению характера и места неисправности, оказывать помощь станциям в устранении неисправности;

- осуществлять своевременное введение (отбой) графиков обходов и замен трактов;

- требовать от технического персонала станций выполнения настоящих Правил, положений, инструкций и директивных указаний по вопросам технической эксплуатации.

6.2.9. РС-Д должна осуществлять следующие функции по технической эксплуатации:

- составлять электрические паспорта на мультиплексные секции, компонентные тракты, тракты ВК-n, сервисные каналы;

- осуществлять своевременное выполнение распоряжений по формированию сети;

- обеспечивать контроль и измерения параметров мультиплексных секций, трактов ВК-n, компонентных трактов и сервисных каналов;

- осуществлять и обеспечивать организацию и выполнение контрольных измерений и ремонтно - настроечных работ;

- определять характер и место неисправности, оказывать помощь станциям в устранении неисправности;

- осуществлять обходы и замену трактов.

6.2.10. ГС и РС-Д имеют право:

- давать указания техническому персоналу станций по вопросам обслуживания мультиплексных секций, компонентных трактов, трактов ВК-n, сервисных каналов;

- проверять состояние технического обслуживания мультиплексных секций, компонентных трактов, трактов ВК-n, сервисных каналов;

- ходатайствовать перед руководством эксплуатационных предприятий о поощрении (наказании) работников, требовать от предприятий, обслуживающих мультиплексные секции, тракты ВК-n, компонентные тракты и сервисные каналы, выполнение настоящих Правил.

7. Техническая эксплуатация кабельных линий передачи и линейных трактов

7.1. На оконечных и обслуживаемых промежуточных пунктах линий передачи организуется круглосуточное дежурство технического персонала.

7.2. Контроль кабельной линии передачи и участков обеспечивается средствами эксплуатационного контроля, ПТК и системой телеконтроля и телеуправления (ТК-ТУ) для современных ЦСП или системой телемеханики (ТМ) для АСП и ЦСП старого поколения.

В состав системы ТМ входят участковая телемеханика (УТМ) и магистральная телемеханика (МТМ).

УТМ осуществляет контроль на участке обслуживания питающего пункта (ОП, ОУП, ОРП, ПОУП, ПОРП, ПП) и включает в себя аппаратуру УТМ этого пункта и прилегающих к нему НУП (НРП) полусекции ДП, а также ПНУП.

МТМ осуществляет контроль всей линии передачи по участкам ее линейных трактов и включает в себя аппаратуру МТМ в ОП, ОУП (ОРП), ПОУП (ПОРП).

Система ТК-ТУ выполняет функции телесигнализации, телеуправления, отображения и документирования. ТК-ТУ предусматривает отображение сигналов извещения в ЛАЦ или в ЦТЭ (СОТО). Передача сигналов ТК-ТУ осуществляется по симметричным парам, отдельным жилам кабеля, по фантомным цепям симметричного кабеля, а также в составе линейного сигнала ЦСП.

В современных ЦСП на волоконно - оптическом кабеле организуются один или несколько служебных каналов для передачи сигналов ТК-ТУ между оконечными и всеми промежуточными пунктами. По этим же служебным каналам организуется обмен данными контроля и управления между отдельными элементами сети (ОТЭ) и СУЭ.

Для ЦСП СЦИ служебные каналы организуются в отдельных байтах в цикле цифрового сигнала CTM-N. Доступ к этим каналам осуществляется через байты D1 - D3 заголовка регенерационной секции и через байты D4 - D12 заголовка мультиплексной секции.

7.3. Для обеспечения телефонной связью технического персонала, обслуживающего линию передачи, линейные тракты и их участки, организуется служебная связь, включающая каналы постанционной служебной связи (ПСС), участковой служебной связи (УСС) и служебной радиосвязи.

УСС предназначается для обслуживания ЛП, ЛТ между двумя соседними обслуживаемыми усилительными или регенерационными пунктами (ОУП, ОРП, ПОУП, ПОРП) и между обслуживаемым и относящимися к нему необслуживаемыми пунктами (НУП, НРП).

ПСС предназначается для обслуживания линейных трактов между любыми обслуживаемыми промежуточными пунктами линейного тракта, включая оконечные пункты (ОП), предназначается постанционная служебная связь (ПСС).

При наличии нескольких каналов ПСС один используется для служебной связи оконечных и обслуживаемых промежуточных пунктов линии передачи, второй - для служебной связи административно - производственных подразделений и одновременно является резервом для первого, третий - для оконечных пунктов и ОУП линий передачи с НУП и ОУП - ответвления. При отсутствии третьего канала его функции выполняет второй канал. При наличии третьего канала он выполняет также функции резерва для первых двух.

Каналы служебной связи для АСП и ЦСП ПЦИ организуются по симметричным парам коаксиального кабеля, или по симметричным парам и фантомным цепям симметричного кабеля, или по медным жилам дистанционного питания (ДП), а также в составе линейного сигнала ЦСП.

Для ЦСП СЦИ каналы служебной связи передаются в отдельных байтах в цикле цифрового сигнала CTM-N. Канал УСС передается байтом Е1 в составе заголовка регенерационной секции, а канал ПСС передается байтом Е2 в составе заголовка мультиплексной секции. Для организации дополнительных каналов служебной связи могут быть также использованы байт F1 в составе заголовка регенерационной секции и байты F2 и F3 в составе заголовка тракта виртуального контейнера верхнего ранга (ВК-4 или ВК-3).

7.4. По всем сигналам устройств эксплуатационного контроля и системы ТК-ТУ технический персонал должен принимать меры по определению причин появления сигналов и их устранению в кратчайшие сроки.

Для АСП ответственность за правильное обслуживание аппаратуры и оборудования контроля и магистральной телемеханики несут руководящие станции, а за оборудование участковой телемеханики - каждый обслуживаемый пункт в пределах контролируемых участков.

В ЦСП ответственность за правильное обслуживание системы ТК-ТУ несут руководящие станции, а за правильное обслуживание устройств эксплуатационного контроля - каждый обслуживаемый пункт в пределах контролируемых участков.

7.5. Устройства АРУ линейных трактов АСП, а также УТМ и МТМ, служащие для формирования сигналов о состоянии КО, должны быть исправны и постоянно включены. Все случаи выключения должны докладываться руководителю смены, а также записываться в оперативно - техническую документацию.

Выключение устройства АРУ без разрешения руководящей станции или несвоевременное включение считается нарушением настоящих Правил. Технический персонал руководящих станций должен принимать меры к обеспечению устойчивой работы АРУ.

7.6. В АСП при появлении повышенных шумов в линейном тракте следует в первую очередь проверить величину мощности загрузки линейного тракта. Указания по расчету и контролю мощности загрузки линейного тракта содержатся в сборнике указаний и инструкций, указанном в Приложении А (п. 25).

7.7. В современных ЦСП основными параметрами, определяющими состояние линейного тракта (мультиплексных и регенерационных секций для ЦСП СЦИ), являются показатели ошибок (ES, SES), а в ЦСП старого поколения - коэффициент ошибок по битам. Контроль этих параметров должен производиться автоматически устройствами встроенного контроля или измеряться специальными приборами.

7.8. Линии передачи и линейные тракты должны иметь электрические паспорта (см. раздел 13 настоящей книги).

7.9. Руководство технической эксплуатацией линейных трактов осуществляется руководящими станциями.
7.10. Электрические параметры линий передачи и линейных трактов в процессе работы должны удовлетворять эксплуатационным нормам, а электрические параметры линий передачи и линейных трактов после окончания ремонтно - настроечных работ должны удовлетворять настроечным нормам в соответствии с НТД, приведенными в Приложении А.

7.11. Поддержание исправности линий передачи и линейных трактов, а также их электрических параметров в пределах эксплуатационных норм обеспечивается проведением измерений, проверок, ремонтно - восстановительных и ремонтно - настроечных работ, проводимых в соответствии с действующими указаниями, изложенными в Приложении А.

7.12. Оценка состояния линий передачи и линейных трактов производится в основном без прекращения связи.

Измерения осуществляются по графикам в соответствии с действующими нормативными документами, изложенными в Приложении А. График измерений без прекращения связи составляется ГРС-Д линейного тракта на год и утверждается главным инженером этой станции. График доводится до сведения руководящих станций линейного тракта. По результатам измерений и/или по данным устройств эксплуатационного контроля могут назначаться неплановые ремонтно - настроечные работы с прекращением связи.

Графики проведения измерений с прекращением связи составляются для СМП ГЦУМС (с учетом планов РНР), а для других первичных сетей операторами этих сетей.

7.13. Устранение отклонений от эксплуатационных норм параметров линейного тракта при измерениях, требующих закрытия, осуществляется в процессе неплановых ремонтно - настроечных работ.

7.14. Планирование ремонтно - настроечных работ и порядок их проведения осуществляются в соответствии с действующими нормативными документами, изложенными в Приложении А.

7.15. За качество проведения измерений и ремонтно - настроечных работ, выполнение их в установленном объеме и в заданные сроки, а также за приведение линий передачи и линейных трактов, имеющих отклонения, к нормам отвечает технический персонал участков, на которых выявлены отклонения.

В случаях, когда при ремонтно - настроечных работах не удается добиться соответствия тракта нормам, технический персонал докладывает результаты измерений руководству цеха для принятия необходимых мер и сообщает об этом в СОТУ.

7.16. Технический персонал, проводивший ремонтно - настроечные работы, докладывает руководителю смены и подразделению СОТУ о выполненном объеме работ и соответствии параметров нормам. Подробные данные должны быть оформлены на носителях ПТК или в рабочих журналах.

7.17. Техническая эксплуатация кабельных линий передачи, мультиплексных и регенерационных секций, трактов ВК-n, организованных на базе ЦСП СЦИ, должна осуществляться в соответствии с "Временной инструкцией по эксплуатации ЦСП СЦИ", М., 1997 г.

8. Техническая эксплуатация комбинированных линейных трактов

8.1. Контроль комбинированных линейных трактов и их участков обеспечивается устройствами эксплуатационного контроля в оконечных пунктах.

8.2. Устройства эксплуатационного контроля комбинированных линейных трактов должны быть всегда исправны и постоянно находится в работе. Исправность их должна проверяться при приемке дежурства.

8.3. При обслуживании комбинированного линейного тракта выделенный канал служебной связи радиорелейной линии передачи соединяется транзитом с каналом служебной связи кабельной соединительной линии.

8.4. Комбинированные линейные тракты и их участки должны иметь электрические паспорта.

8.5. О всех случаях нарушений режимов работы комбинированных линейных трактов и стволов, по которым они организованы, сменный персонал радиорелейной станции должен сообщать той руководящей станции линейного тракта, в направлении которой обнаружены отклонения, и в СУЭ (СОТУ) в соответствии с критериями оценки состояния ОТЭ (КО).

8.6. Устранение неисправности на участке радиорелейного линейного тракта осуществляется в соответствии с указаниями и инструкциями по обслуживанию радиорелейных линий передачи.

Устранение неисправности на кабельной соединительной линии комбинированного линейного тракта осуществляется в соответствии с указаниями и инструкциями по обслуживанию кабельных линий передачи.

8.7. Оценка состояния комбинированных линейных трактов проводится в основном без прекращения связи. Измерения осуществляются по графикам в соответствии с действующими нормативными документами.

8.8. График измерений без прекращения связи составляется ГРС-Д линейного тракта на год. График доводится до сведения руководящих станций линейного тракта. При проведении измерений с прекращением связи на СМП графики составляются с учетом планов ГЦУМС, а на других первичных сетях связи - операторов сети.

8.9. Устранение отклонений от эксплуатационных норм параметров линейного тракта и связанные с этим измерения, требующие прекращения связи, производятся в процессе неплановых ремонтно - настроечных работ.

8.10. Планирование ремонтно - настроечных работ и порядок их проведения осуществляются в соответствии с действующими нормативными документами.

8.11. Технический персонал оконечных пунктов комбинированного линейного тракта, проводивший ремонтно - настроечные работы и измерения, докладывает руководителю смены о выполненном объеме работ и соответствии параметров нормам. Подробные данные должны быть оформлены на носителях ПТК или в рабочих журналах.

9. Техническая эксплуатация сетевых трактов

9.1. Контроль сетевых трактов и их участков осуществляется устройствами эксплуатационного контроля в СС (СУ), а также в пунктах транзита и РРС, на которых осуществляется формирование линейного тракта или ответвление сетевого тракта.

9.2. Для обслуживания сетевых трактов АСП используются каналы сетевой служебной связи (см. книгу 1 настоящих Правил), а для обслуживания цифровых сетевых трактов используются каналы служебной связи, формируемые в составе ЦСП.

9.3. Все сетевые тракты должны иметь электрические паспорта, которые должны корректироваться или переоформляться при изменении схемы их организации, замене аппаратуры и др.

9.4. Руководство технической эксплуатацией сетевых трактов осуществляется главными руководящими станциями, которые взаимодействуют со вспомогательными руководящими (транзитными) станциями и подразделениями ЦТЭ (СОТО).

9.5. Устройства АРУ сетевых трактов АСП должны быть всегда исправны и постоянно включены. Все случаи выключения АРУ должны докладываться руководителю смены и записываться в оперативно - техническую документацию.

Выключение устройств АРУ без разрешения руководящей станции или их несвоевременное включение считается нарушением ПТЭ. Технический персонал руководящих станций должен принимать меры к обеспечению устойчивой работы АРУ.

9.6. В современных ЦСП основными параметрами, определяющими состояние сетевого тракта, являются показатели ошибок (ES и SES), а в ЦСП старого поколения - коэффициент ошибок по битам. Контроль этих параметров должен производиться автоматически устройствами встроенного контроля или измеряться специальными приборами.

9.7. Транзитные соединения участков сетевых трактов могут быть постоянными и временными (на время ввода ГОЗ). Транзитные соединения должны осуществляться на стойках переключений, в АСП и с использованием аппаратуры транзита, а в ЦСП СЦИ конфигурированием мультиплексоров.

Для организации временных транзитных соединений в ЛАЦ должна предусматриваться резервная транзитная аппаратура.

После организации временных транзитных соединений измеряются АЧХ и шумы аналогового сетевого тракта или показатели ошибок (коэффициент ошибок) цифрового сетевого тракта на соответствие эксплуатационным нормам.

9.8. Поддержание параметров сетевых трактов в пределах эксплуатационных норм обеспечивается проведением измерений для ЦСП и контрольных измерений для АСП, а также проведением РНР и РВР в соответствии с действующими нормативными документами.

9.9. Для устранения отклонений отдельных параметров сетевых трактов от эксплуатационных норм должны выполняться неплановые работы с прекращением связи. Прекращения связи оформляются в соответствии с действующими положениями по оперативно - техническому управлению.

9.10. Электрические параметры трактов после РНР и РВР должны удовлетворять настроечным нормам для АСП и восстановительным нормам для ЦСП в соответствии с действующими нормативными документами.

9.11. Графики проведения измерений трактов составляются ГРС-Д и согласовываются с ГРС.

9.12. За качество проведения измерений и ремонтно - настроечных работ, выполнение их в установленном объеме и в заданные сроки, а также за приведение сетевых трактов или их участков, имеющих отклонения параметров, к нормам отвечает технический персонал участков, на которых выявлены отклонения.

В случаях, когда при ремонтно - настроечных работах не удается добиться соответствия параметров тракта нормам, технический персонал докладывает результаты измерений руководству цеха для принятия необходимых мер.

9.13. Технический персонал, проводивший ремонтно - настроечные работы, докладывает руководителю смены и подразделению СОТУ о выполненном объеме работ и соответствии параметров нормам. Подробные данные должны быть оформлены на носителях ПТК или в рабочих журналах.

9.14. При пропадании или занижении КЧ аналогового сетевого тракта, а также при выходе показателей ошибок (коэффициента ошибок) цифрового сетевого тракта за пределы эксплуатационных норм необходимо убедиться в исправности тракта более высокого порядка, а при его отсутствии или при его исправности - в исправности сетевого тракта на прилегающем участке.

При неисправности тракта более высокого порядка - принять меры к его восстановлению.

При исправности тракта более высокого порядка - для АСП проверить исправность аппаратуры преобразования на своей и противоположной ГРС (при простом СТ) или ВРС, а для ЦСП - аппаратуры группообразования (мультиплексирования).

О любой неисправности доложить в СОТУ в соответствии с действующими алгоритмами.

При исправности тракта на прилегающем участке ждать сообщения от СОТУ об участке неисправности.

9.15. При выходе параметров сетевых трактов за пределы эксплуатационных норм, не приводящих к аварии (отказу), выяснение причины неисправности осуществляется главной руководящей станцией по разрешению СОТУ.

9.16. Техническая эксплуатация сетевых трактов (компонентных трактов), организованных на базе ЦСП СЦИ, должна осуществляться в соответствии с "Временной инструкцией по эксплуатации ЦСП СЦИ", М., 1997 г.

10. Техническая эксплуатация каналов передачи

10.1. Контроль состояния каналов передачи, включая каналы ТЧ, ОЦК и широкополосные каналы, производится только вторичными сетями или другими пользователями. Широкополосные каналы контролируются также техническим персоналом СУ (СС).

10.2. Руководство технической эксплуатацией каналов передачи осуществляется ГРС и ВРС.

10.3. Каналы передачи, предоставляемые во вторичные сети и другим пользователям, должны иметь электрические паспорта, которые должны корректироваться при изменении схемы организации канала. Порядок паспортизации изложен в настоящих Правилах (раздел 13 книги 2).

10.4. Транзитные соединения каналов передачи АСП осуществляются только по четырехпроводной схеме. При организации временных транзитных соединений (на время ввода ГОЗ) рекомендуется использование бесшнуровой коммутации. Транзитные соединения каналов передачи ЦСП осуществляются по стыку в соответствии с ГОСТ 26886-86.

10.5. При отклонении параметров каналов передачи от эксплуатационных норм технический персонал ГРС и ВРС должен выяснить и устранить причину отклонения в соответствии с действующими нормативными документами, приведенными в Приложении А.

10.6. При ухудшении качества работы канала передачи и многократных сдачах этого канала производится измерение канала в объеме электрического паспорта.

10.7. При эксплуатации каналов передачи взаимодействие руководящих станций между собой осуществляется через каналы сетевой служебной связи.

11. Техническая эксплуатация аппаратуры и оборудования систем передачи

11.1. Работы по техническому обслуживанию аппаратуры и оборудования включают в себя:

- измерения и проверки;

- ремонтно - настроечные работы;

- ремонтно - восстановительные работы;

- текущий и средний ремонты;

- учет и анализ отказов аппаратуры;

- ведение документации.

11.2. Исправное состояние аппаратуры и оборудования определяется:

- соответствием параметров аппаратуры и оборудования техническим нормам паспорта;

- комплектностью;

- работоспособностью устройств сигнализации и элементов переключения;

- отсутствием механических повреждений и опрятным внешним видом.

11.3. Аппаратура и оборудование закрепляются за техническим персоналом ЛАЦ, который несет ответственность за содержание закрепленной аппаратуры и оборудования в соответствии с установленными нормами.

11.4. На аппаратуру и оборудование заводятся карточки технического состояния (КТС) установленной формы.

11.5. На вновь вводимую в эксплуатацию аппаратуру заполняются заводские формуляры представителями настроечных организаций. После окончания проверки аппаратуры формуляры предъявляются представителям эксплуатации. Все неисправности аппаратуры, обнаруженные в процессе проверки, настрой

Правила технической эксплуатации первичных сетей

Взаимоувязанной сети связи Российской Федерации.

Книга 3. Правила технической эксплуатации линейно-кабельных сооружений междугородных линий передачи

Текст документа по состоянию на июль 2011 года

Утверждены

Госкомсвязи России 
от 19 октября 1998 г. N 187

Предисловие

Настоящие Правила:

1. Разработаны Центральным научно - исследовательским институтом связи.

2. Внесены Управлением электросвязи Госкомсвязи России.

3. Приняты решением ГКЭС России от 25.06.97 N 188.

4. Утверждены Госкомсвязи России.

5. Введены в действие Приказом Госкомсвязи России от 19.10.98 N 187.

6. Введены взамен "Правил технической эксплуатации магистральной и внутризоновых первичных сетей ЕАСС", 1987.

Введение

В связи с прошедшими в последнее десятилетие на магистральной и внутризоновых первичных сетях общего пользования Российской Федерации изменениями, вызванными образованием Взаимоувязанной сети связи Российской Федерации (ВСС РФ) и совершенствованием организационно - экономической структуры предприятий первичных сетей, а также внедрением новой техники связи (оптических кабелей и цифровых систем передачи) и широкой цифровизацией ВСС РФ, назрела необходимость в разработке Правил по технической эксплуатации линейно - кабельных сооружений (ЛКС) магистральной и внутризоновых первичных сетей ВСС РФ (книга 3).

Настоящие Правила регламентируют организацию и порядок технической эксплуатации линейно - кабельных сооружений магистральной и внутризоновых первичных сетей, базирующихся на симметричных, коаксиальных и волоконно - оптических линиях передачи.

В настоящих Правилах приведены нормативные ссылки на основные нормативно - технические документы (НТД) по технической эксплуатации ЛКС в период до 1997 года включительно. В их число входят также НТД министерств и ведомств СССР, изданные после 1972 года. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.91 N 351 эти документы, до выхода новых, в настоящее время имеют законную силу.

Настоящие Правила обязательны для всех операторов, осуществляющих техническую эксплуатацию ЛКС магистральной и внутризоновых первичных сетей, а также для других операторов, работающих в рамках сети общего пользования. Невыполнение требований настоящих Правил является упущением в работе технического персонала предприятий первичных сетей. Ответственность за выполнение Правил возлагается на руководство этих предприятий.

Замечания и предложения к Правилам следует направлять в Управление электросвязи Госкомсвязи России по адресу: 103375, Москва, ул. Тверская, 7.

1. Область применения

Настоящие Правила устанавливают порядок технической эксплуатации линейно - кабельных сооружений (ЛКС) междугородных (магистральных и внутризоновых) линий передачи первичных сетей ВСС России.

Требования настоящих Правил обязательны для всех операторов, осуществляющих техническую эксплуатацию ЛКС магистральной и внутризоновых первичных сетей, а также для операторов других сетей, работающих в рамках сети связи общего пользования.

Правила могут быть использованы также при эксплуатации линейно - кабельных сооружений ведомственных сетей связи для производственных и специальных нужд и сетей связи, организуемых в интересах безопасности и охраны правопорядка, с учетом их специфики.

2. Обозначения и сокращения

ВЗПС - внутризоновая первичная сеть

ВКО - вводно - кабельное оборудование

ВЛП - воздушная линия передачи

ВОК - волоконно - оптический кабель

ВОЛП - волоконно - оптическая линия передачи

ВСС РФ - Взаимоувязанная сеть связи Российской Федерации

ГПСИ - Государственное предприятие связи и информатизации

ГТС - городская телефонная сеть

ГЦУМС - Главный центр управления магистральными связями и телевидением

ДП - дистанционное питание

КРИТ - контрольно - измерительный пункт

КЛП - кабельная линия передачи

ЛКС - линейно - кабельные сооружения

ЛП - линия передачи

ЛТЦ - линейно - технический цех

ЛЭП - линия электропередачи

МПС - Министерство путей сообщения

НРП - необслуживаемый регенерационный пункт

НТД - нормативно - техническая документация

НУП - необслуживаемый усилительный пункт

ПВУ - переговорно - вызывное устройство

ПКЛС - подводная кабельная линия связи

ППР - проект производства работ

ПТЭ - правила технической эксплуатации

РАО ЕЭС - Российское акционерное общество Единая Энергетическая Система

РВБ - ремонтно - восстановительная бригада

РУЭС - районный узел электросвязи

РЭН - ремонтно - эксплуатационные нужды

СНиП - строительные нормы и правила

СМП - магистральная первичная сеть

СС - сетевая станция

СУ - сетевой узел

ТУСМ - технический узел магистральных связей и телевидения

ТЦМС - территориальный центр междугородных связей и телевидения

УСС - участковая служебная связь

ЦЛКС - цех линейно - кабельных сооружений

ЭДС - электродвижущая сила

ЭТУС - эксплуатационно - технический узел связи

3. Линейно - кабельные сооружения междугородных линий передачи, организованных по коаксиальным, симметричным и оптическим кабелям связи

3.1. Общие положения

3.1.1. Правила технической эксплуатации (ПТЭ) линейно - кабельных сооружений междугородных линий передачи распространяются на операторов магистральных и внутризоновых линий передачи, работающих в рамках сети связи общего пользования.

3.1.2. Линейно - кабельные сооружения магистральных и внутризоновых линий передачи являются частью транспортной сети связи.

Линии передачи (ЛП) первичной сети представляют собой совокупность линейных трактов систем передачи или типовых физических цепей, имеющих общие линейные сооружения, устройства их обслуживания и одну и ту же среду распространения в пределах действия устройств обслуживания.

Линия передачи, соединяющая между собой сетевой узел (СУ) и сетевую станцию (СС), является соединительной линией. Соединительная линия передачи входит в состав той первичной сети, к которой относятся рассматриваемый сетевой узел и сетевая станция.

3.1.3. Выполнение требований ПТЭ обязательно для всех предприятий, осуществляющих техническую эксплуатацию линейно - кабельных сооружений (ЛКС) магистральной и внутризоновых первичных сетей общего пользования ВСС РФ или имеющих выход на них.

3.1.4. Задача настоящих ПТЭ - установление основных принципиальных требований по организации технического обслуживания и надзору за строительством, реконструкцией, техническим перевооружением и капитальным ремонтом ЛКС магистральных и внутризоновых линий передачи в целях обеспечения их надежной и высококачественной работы.

3.1.5. К линейно - кабельным сооружениям относятся:

- кабель;

- кабельная арматура;

- кабельная канализация;

- пластмассовые трубы;

- наземные и подземные сооружения и контейнеры НРП и НУП;

- кабельные переходы через водные преграды;

- подвесные устройства;

- устройства защиты от коррозии и различных электромагнитных влияний;

- средства для обозначения трасс на местности;

- кабельные шахты, киоски, будки, шкафы, опоры;

- оборудование для содержания кабелей и контейнеров НРП и НУП под избыточным - воздушным давлением;

- навесы и эстакады для хранения кабелей, кабельной арматуры и инструмента.

3.1.6. К кабельной арматуре относятся:

- соединительные, разветвительные, газонепроницаемые и изолирующие муфты;

- оконечные кабельные устройства;

- пупиновские ящики и катушки;

- кабель - росты;

- консоли;

- устройства для установки защитных разрядников и др.

3.1.7. Кабели связи делятся на электрические (с металлическими проводниками) и оптические.

По конструкции проводников электрические кабели делятся на коаксиальные и симметричные, а по спектру передаваемых частот - на высокочастотные и низкочастотные.

3.1.8. По условиям применения кабели связи подразделяются на подземные (в том числе в кабельной канализации, в пластмассовых трубах, коллекторах и тоннелях), подводные (речные, озерные и морские) и подвесные (на ВЛП, ЛЭП, на опорах контактных сетей ж.д.).

3.1.9. Основной задачей эксплуатационных подразделений, осуществляющих техническую эксплуатацию ЛКС магистральной и внутризоновых линий передачи, является содержание ЛКС в соответствии с установленными требованиями для обеспечения надежной и высококачественной работы обслуживаемых связей.

3.1.10. Для осуществления технического надзора в процессе подготовки строительства или реконструкции, при вводе в эксплуатацию законченных строительством или реконструкцией объектов ЛКС, а также в процессе технической эксплуатации ЛКС первичной сети общего пользования органами Госсвязьнадзора регламентируются следующие основные функции:

- регистрация начала строительства;

- проведение экспертизы и участие в госкомиссиях при вводе в эксплуатацию законченных - строительством или реконструкцией и принятых в эксплуатацию объектов и сооружений первичной сети;

- контроль лицензируемой деятельности;

- контроль за технической подготовкой персонала;

- проведение контрольных испытаний с использованием измерительных средств оператора первичной сети;

возможность наложения санкций на должностных лиц оператора при нарушении положений и требований нормативных документов Госкомсвязи России.

3.2. Нормативно - техническая база по эксплуатации линейно - кабельных сооружений коаксиальных, симметричных и волоконно - оптических линий передачи

3.2.1. Для обеспечения надежной и высококачественной работы линейных трактов все параметры линейно - кабельных сооружений связи должны соответствовать установленным нормам и требованиям.

3.2.1.1. Электрические параметры цепей кабельных линий связи должны удовлетворять требованиям:

- для коаксиальных и симметричных кабелей:

ОСТ 45.01-98 "Сеть первичная Взаимоувязанной сети связи Российской Федерации. Участки кабельные элементарные и секции кабельные линий передачи. Нормы электрические. Методы испытаний";

- для оптических кабелей:

ОСТ 45.01-96 "Нормы единые унифицированные на параметры элементарных кабельных участков волоконно - оптических систем передачи городских сетей связи";

"Нормы приемо - сдаточных измерений ЭКУ ВОСП магистральных и внутризоновых подземных ВОЛП". М.: Госкомсвязи России, 1998.

3.2.1.2. Линейно - кабельные сооружения связи должны быть защищены от внешних электромагнитных влияний в соответствии с требованиями, изложенными в разделе 13, а от коррозии - в разделе 14 настоящих Правил.

3.2.1.3. Конструктивные элементы линейно - кабельных сооружений связи должны соответствовать ГОСТ, "Руководству по строительству линейных сооружений магистральных и внутризоновых кабельных линий связи". М.: Радио и связь, 1986; "Руководству по строительству линейных сооружений местных сетей связи". М.: 1995; "Руководству по прокладке, монтажу и сдаче в эксплуатацию волоконно - оптических линий связи внутризоновых сетей (линейно - кабельные сооружения)". М.: ССКТБ, 1987; "Руководству по прокладке, монтажу и сдаче в эксплуатацию волоконно - оптических линий связи магистральных сетей". М.: ССКТБ, 1995.

3.2.1.4. На все линейно - кабельные сооружения должна быть составлена необходимая техническая документация.

3.2.2. Подвесные кабельные линии передачи и их техническая эксплуатация должны удовлетворять требованиям "Временных технических указаний по прокладке, подвеске, монтажу, электрическим измерениям и эксплуатации однокоаксиального кабеля типа ВКПА". М.: ЦНИИС, 1976.

3.2.3. Подвесные кабельные волоконно - оптические линии передачи, организуемые на ЛЭП и на контактной сети электрифицированных железных дорог, должны удовлетворять требованиям нормативно - технической документации соответственно РАО ЕЭС и МПС РФ.

3.2.4. Подводные кабельные линии передачи и кабельные переходы через водные преграды и их техническая эксплуатация должны удовлетворять требованиям "Руководства по проектированию, строительству и технической эксплуатации линейных сооружений подводных кабельных линий связи". М.: Связь, 1971.

3.2.5. Для вводимых в эксплуатацию кабельных магистралей производитель или продавец кабеля и кабельной арматуры должен иметь сертификат соответствия, выданный Госкомсвязи России.

4. Организация технической эксплуатации линейно - кабельных сооружений коаксиальных, симметричных и волоконно - оптических линий передачи

4.1. Основные принципы организации технической эксплуатации линейно - кабельных сооружений

4.1.1. Техническую эксплуатацию линейно - кабельных сооружений магистральной (СМП) и внутризоновых (ВЗПС) первичных сетей Российской Федерации организуют Госкомсвязи России и центры технической эксплуатации в соответствии с действующими правилами, руководствами, инструкциями и указаниями.

4.1.2. Техническая эксплуатация ЛКС магистральной и внутризоновых первичных сетей общего пользования РФ осуществляется эксплуатационно - техническими предприятиями:

- территориальными центрами междугородных связей и телевидения (ТЦМС) - филиалами АООТ "Ростелеком";

- техническими узлами магистральных связей и телевидения (ТУСМ) - обособленными подразделениями ТЦМС;

- сетевыми узлами связи (СУС) - подразделениями ТУСМ;

- эксплуатационно - техническими узлами связи (ЭТУС);

- районными узлами электросвязи (РУЭС).

Задачи, функции и подчиненность этих предприятий определены соответствующими положениями о них.

4.1.3. Основными производственными подразделениями, осуществляющими техническую эксплуатацию линейно - кабельных сооружений магистральной и внутризоновых первичных сетей, являются цех линейно - кабельных сооружений (ЦЛКС) и линейно - технический цех (ЛТЦ).

4.1.4. Для осуществления контроля за электрическими и оптическими параметрами кабельных линий передачи, обеспечения внедрения новой техники, проверки и организации ремонта измерительной техники, оборудования электросвязи, автотранспорта и передвижных монтажно - измерительных машин в составе эксплуатационно - технического предприятия организуются следующие вспомогательные производственные подразделения:

- производственная лаборатория;

- мастерские или группы по ремонту оборудования и изготовлению приспособлений для линейных работ;

- автотранспортный цех.

4.1.5. Все производственные подразделения должны иметь положения, а работники - должностные инструкции, разработанные на основе типовых инструкций с учетом характера выполняемой работы. Положения и инструкции должны четко определять обязанности, права, ответственность, подчиненность подразделений и работников, а также взаимоотношения их с другими подразделениями и работниками.

Типовые положения и должностные инструкции приведены в типовых проектах:

- "Организация труда на кабельном участке междугородной линии связи". М.: Радио и связь, 1984;

- "Организация труда на линейном участке ЭТУС". М.: Радио и связь, 1984.

4.1.6. Все работники в своей производственной деятельности должны неукоснительно соблюдать требования «Правил по охране труда при работах на кабельных линиях связи и проводного вещания (радиофикации)". М.: МС РФ, 1996.

4.2. Общие задачи производственных подразделений по технической эксплуатации линейно - кабельных сооружений

4.2.1. Основными задачами производственных подразделений, осуществляющих техническую эксплуатацию линейно - кабельных сооружений магистральных и внутризоновых линий передачи, являются:

- обеспечение надежной и высококачественной работы обслуживаемых линейных сооружений;

- содержание линейных сооружений в соответствии с техническими нормами и требованиями;

- своевременное и высококачественное проведение работ по ремонту и повышению надежности линейных сооружений;

- проведение работы по обеспечению сохранности линейно - кабельных сооружений;

- обеспечение выполнения действующих положений, правил, руководств, инструкций, приказов и директивных указаний по вопросам технической эксплуатации линейных сооружений;

- проведение работ по сбору статистических данных о состоянии ЛКС и анализу качества и надежности работы ЛКС;

- ведение производственной документации и статистической отчетности в соответствии с утвержденными нормами и инструкциями.

4.3. Организация производственной деятельности в цехе линейно - кабельных сооружений (ЦЛКС, ЛТЦ)

4.3.1. Методы обслуживания линейно - кабельных сооружений зависят от условий прохождения трасс междугородных кабельных линий передачи, наличия и состояния дорог, расположения населенных пунктов и способов обеспечения надежной и высококачественной работы линейно - кабельных сооружений. Они определяются производственными подразделениями ТУСМ. Могут применяться следующие методы обслуживания: централизованный, децентрализованный (участковый), комбинированный.

4.3.1.1. Централизованный метод обслуживания предполагает сосредоточение всех работников в пункте нахождения данного структурного подразделения (ЦЛКС, ЛТЦ). При значительной протяженности трасс кабельных линий, обслуживаемых ЦЛКС (ЛТЦ), в их составе могут создаваться отдельные бригады, за которыми закрепляются свои участки обслуживания.

4.3.1.2. Децентрализованный (участковый) метод обслуживания линейно - кабельных сооружений применяется в тех случаях, когда невозможен или существенно затруднен проезд вдоль трасс кабельных линий.

При использовании децентрализованного метода вся трасса кабельной линии разбивается на участки. Протяженность закрепленных за монтерами участков определяется руководителем ЦЛКС или ЛТЦ в зависимости от конкретных условий прохождения трассы и наличия у участковых монтеров средств передвижения (велосипеды, мотоциклы, мотонарты и др.).

Объем и перечень работ, выполняемых участковыми монтерами, определяется руководителем ЦЛКС или ЛТЦ на основе действующих нормативов.

4.3.1.3. Комбинированный метод обслуживания совмещает централизованный и участковый методы. Комбинированный метод обслуживания является наиболее прогрессивным в условиях труднодоступной для обслуживания трассы и позволяет оптимально использовать средства транспорта и механизации.

4.3.2. Количество и состав бригад и групп определяется начальником ЦЛКС (ЛТЦ) в пределах общего штата, утвержденного начальником предприятия (подразделения), в зависимости от объема работ, местных условий и оснащенности бригад средствами транспорта и механизации. Обеспечение бригад и групп транспортом, механизмами, измерительными приборами, инструментом, инвентарем и материалами производится в соответствии с действующими нормативами.

4.3.3. Основными функциями бригад и групп ЦЛКС (ЛТЦ) являются:

- проведение охранно - предупредительной работы;

- проведение текущего обслуживания ЛКС;

- проведение планово - профилактического обслуживания ЛКС;

- ремонт ЛКС в соответствии с планом;

- своевременное приведение в норму электрических и оптических параметров цепей линий передачи в процессе эксплуатации и после аварийно - восстановительных работ;

- проведение технического надзора при эксплуатации ЛКС;

- содержание закрепленного оборудования, приборов, инструмента и приспособлений в исправном состоянии;

- выполнение аварийно - восстановительных работ.

4.4. Организация оперативно - технического управления и диспетчерской службы эксплуатационно - технического предприятия.

4.4.1. Для поддержания непрерывного оперативно - технического управления и контроля работы линейных сооружений первичной сети в эксплуатационно - техническом предприятии организуется диспетчерская служба.

4.4.2. Диспетчерская служба эксплуатационно - технического предприятия, расположенного в зоне деятельности узлового пункта управления (УПУ) первичной сети ВСС РФ, обязана выполнять все распоряжения и команды УПУ, касающиеся оперативно - технического управления первичной сетью.

4.4.3. Численный состав, режим работы и задачи диспетчерской службы эксплуатационно - технического предприятия определены "Инструкцией по аварийно - восстановительным работам на междугородных кабельных линиях связи" (М.: Радио и связь, 1978).

4.4.4. Ответственность за организацию и работу диспетчерской службы несет главный инженер эксплуатационно - технического предприятия.

4.4.5. Для оперативного контроля деятельности техперсонала подразделений и руководства аварийно - восстановительными работами используется служебная радиосвязь.

4.4.6. По прибытии ремонтной бригады к месту выполнения работ радиостанция должна быть развернута и проведена проверка связи с диспетчером или дежурным персоналом МТС (УП). После окончания проверки связи радиостанция должна находиться в режиме дежурного приема. Основные вопросы, связанные с применением служебной радиосвязи, подробно рассмотрены в "Руководстве по организации и эксплуатации служебной радиосвязи на междугородных линиях связи" (М.: МС СССР, 1985).

4.4.7. При отсутствии радиосвязи с диспетчером или дежурным персоналом МТС (УП) должна поддерживаться телефонная связь, организованная по специальной цепи, выделенной для этой цели, а в случае повреждения специальной цепи - с ближайшего УП.

4.4.8. Для оперативной связи диспетчера предприятия с дежурным персоналом МТС или УП используется междугородная телефонная связь, а там, где возможно, - радиосвязь.

4.5. Задачи производственной лаборатории при технической эксплуатации линейно - кабельных сооружений.

На производственную лабораторию возложены следующие основные задачи:

- контроль за соблюдением правил технической эксплуатации средств связи персоналом структурных подразделений;

- контроль за соответствием параметров линейных сооружений связи установленным нормам и техническим условиям;

- сбор статистических данных по работе ЛКС, их анализ и разработка технических мероприятий по повышению надежности работы ЛКС;

- проведение плановых измерений параметров междугородных кабельных линий передачи, составление линейных паспортов;

- проведение мероприятий по защите линейно - кабельных сооружений от внешних электромагнитных влияний и ударов молнии;

- проведение мероприятий по защите линейно - кабельных сооружений от коррозии;

осуществление надзора за правильной эксплуатацией измерительных приборов, проведение проверки их в установленные сроки и обеспечение организации ремонта;

- участие в приемке в эксплуатацию линейно - кабельных сооружений;

- проведение анализа производственных процессов и внесение предложений по улучшению организации технической эксплуатации линейных сооружений, участие в составлении рекомендаций, инструкций и руководств;

- изучение научно - технической информации о совершенствовании технической эксплуатации линейно - кабельных сооружений;

- обеспечение внедрения новой техники, предложений и рекомендаций, направленных на совершенствование технической эксплуатации линейно - кабельных сооружений;

- проведение организации, ремонта и развития служебной радиосвязи.

4.6. Производственная документация

Все эксплуатационные предприятия и их филиалы должны иметь основные нормативные документы по эксплуатации линейно - кабельных сооружений и вести производственную документацию с целью систематического анализа состояния линейно - кабельных сооружений, причин, характера и длительности повреждений и аварий, а также накопления необходимого статистического материала.

Перечень обязательной производственной документации, хранящейся на предприятии (филиале) и в структурных подразделениях, определяется перечнем, утвержденным главным инженером предприятия (филиала).

Производственная документация по эксплуатации линейно - кабельных сооружений подразделяется на нормативно - справочную, оперативно - техническую, техническую, приемо - сдаточную и организационную.

4.6.1. В состав нормативно - справочной документации входят: государственные и отраслевые стандарты предприятий, правила, инструкции, положения, рекомендации, распорядительные документы, нормативно - технические и руководящие указания Госкомсвязи России.

4.6.2. Оперативно - техническая документация составляется и ведется работниками эксплуатационных предприятий в процессе обслуживания линейно - кабельных сооружений. В состав оперативно - технической документации входят:

- паспорта (планшеты) кабельных трасс;

- протоколы измерений электрических и оптических параметров кабелей связи; протоколы и журналы по измерениям параметров, характеризующие защиту кабелей от коррозии и внешних электромагнитных влияний;

- протоколы и журналы проверки системы содержания кабелей под избыточным воздушным давлением;

- паспорта заземляющих устройств;

- протоколы измерений заземляющих устройств;

- документация по охранно - предупредительной работе;

- акты повреждений и аварий на линейно - кабельных сооружениях;

- статистическая документация по эксплуатации линейно - кабельных сооружений.

4.6.3. В состав технической документации входят: паспорта, формуляры, технические описания на оборудование, механизмы, приборы, паспорта (сертификаты) на кабельные изделия.

4.6.4. В состав приемо - сдаточной документации входит документация, предъявляемая строительными организациями при сдаче в эксплуатацию вновь построенных или реконструированных линейно - кабельных сооружений. Порядок и объем подготовки приемо - сдаточной документации определяется действующими указаниями по сдаче объектов в эксплуатацию и требованиями по ее составлению.

4.6.5. К организационной документации относятся: положения о службах (отделах) и структурных подразделениях (ЦЛКС, ЛТЦ); должностные инструкции работников; приказы и распоряжения по предприятию по эксплуатации ЛКС; планы и отчеты о их выполнении; журналы учета и планы проведения технической учебы; документация по охране труда и технике безопасности; другая организационная документация.

4.6.6. Конкретные формы документации, порядок их заполнения и хранения определяются соответствующими инструкциями и приказами по предприятию.

5. Техническое обслуживание линейно - кабельных сооружений

5.1. Общие положения

5.1.1. Техническое обслуживание линейно - кабельных сооружений является элементом технической эксплуатации и представляет собой комплекс профилактических мероприятий, имеющих целью поддержание в исправности линейно - кабельных сооружений в процессе эксплуатации для обеспечения необходимой степени надежности ЛКС.

5.1.2. Техническое обслуживание ЛКС включает:

- охранно - предупредительную работу;

- оперативный контроль технического состояния ЛКС;

- текущее и планово - профилактическое обслуживание;

- технический надзор за строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом.

5.2. Охранно - предупредительная работа

5.2.1. Охранно - предупредительная работа проводится с целью недопущения повреждения ЛКС при производстве работ вблизи или в охранной зоне кабеля и организуется в соответствии с "Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации", утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995 г. N 578.

5.2.2. С целью предупреждения механических повреждений кабелей и сооружений связи при производстве сторонними организациями и землепользователями работ в охранных зонах линий связи эксплуатационные предприятия связи должны выполнять комплекс мероприятий, включающий:

1) предоставление сведений для регистрации трасс кабельных линий передачи в управлениях (отделах) по делам строительства и архитектуры областных (краевых), республиканских, городских и районных администраций и других органах местного самоуправления;

2) участие представителей эксплуатационных предприятий связи в работе комиссий по отводу земельных участков в охранных зонах;

3) нанесение трасс кабельных линий на предъявленные карты и схемы районных комитетов по земельным ресурсам, всех землепользователей (сельскохозяйственных и промышленных предприятий, учреждений, войсковых частей, частных домовладений и др.), по земельным участкам которых проходят кабельные линии;

4) предоставление сведений для нанесения трасс кабельных линий на схемы, планы и паспорта владельцам других подземных, наземных и надземных коммуникаций, с которыми кабельные линии имеют сближения и пересечения;

5) представление информации администрации областей (краев), районов о нарушителях "Правил охраны линий и сооружений связи";

6) охранно - разъяснительную и рекламно - агитационную работу на предприятиях, в организациях, производящих работы в охранных зонах кабельных линий, а также с землепользователями и домовладельцами в местах прохождения кабельных линий по выполнению требований "Правил охраны линий и сооружений связи" с вручением предупреждений по форме, приведенной в Приложении Г;

7) выдачу проектным, строительным и другим организациям, а также частным лицам технических условий (согласований) на производство земляных работ в охранных зонах кабельных линий;

8) контроль за реализацией технических условий при выполнении работ в охранных зонах кабельных линий связи;

9) надзор за трассами кабельных линий в соответствии с графиком обходов и объездов, утвержденным руководителем ТУСМ, и постоянный контроль за производством земляных работ вблизи или в охранных зонах кабелей;

10) при каждом случае нарушения "Правил охраны линий и сооружений связи" принятие мер к прекращению работ и составлению акта для представления в административную комиссию исполнительной власти или следственным органам для привлечения виновных к ответственности.

Требовать у водителей землеройных механизмов наряды на производство соответствующих работ вблизи и охранной зоне линии связи с указанием наличия кабелей в месте земляных работ, а у ответственных лиц (прорабов, мастеров и т.д.) письменное разрешение административно - технических инспекций или соответствующих служб районов и согласованный проект (чертеж). При отсутствии у водителя наряда на производство земляных работ, а у ответственного лица разрешения (ордера) представителем предприятия связи выдается предписание о запрете работ, составляется акт о нарушении Правил в охранной зоне кабеля и подается сообщение в административно - техническую инспекцию или соответствующую службу о факте выявленных нарушений;

11) обеспечение гласности решений административных комиссий о наложении штрафов, вынесенных народными судами, приговоров о привлечении к уголовной ответственности виновных в нарушении "Правил охраны линий и сооружений связи", решений арбитражных судов о возмещении виновными лицами ущерба за восстановление поврежденных линий связи и потери тарифных доходов, не полученных предприятием связи за период прекращения действия связей;

12) проведение перечисленных и других организационно - технических мероприятий, оформление актов и материалов при повреждении линии и сооружений связи осуществляется в строгом соответствии с нормативными документами, рекомендациями и указаниями вышестоящих органов (см. приложение Б) <*>.

--------------------------------

<*> Не приводится.

5.3. Оперативный контроль технического состояния линейно - кабельных сооружений

Оперативный контроль технического состояния и технический надзор предусматривает:

контроль состояния НРП и НУП по сигналам систем телемеханики, при необходимости немедленный выезд на трассы кабельных линий для принятия соответствующих мер;

контроль содержания кабелей под избыточным воздушным давлением;

контрольные осмотры трасс и проверку состояния линейно - кабельных сооружений. Периодичность и маршруты осмотра трасс кабельных линий в зависимости от их назначения, конкретных условий трасс, времени года, наличия земляных работ и т.д. определяются ТУСМ (ЭТУС). Особое внимание должно быть обращено на обеспечение сохранности от механических повреждений ВОЛП. Если трасса при движении на транспортном средстве не просматривается, то необходим пеший осмотр;

надзор за производством работ вблизи или в охранных зонах кабелей.

При земляных работах в охранной зоне выезд на трассу производится в зависимости от условий и характера выполняемых работ.

5.4. Текущее обслуживание линейно - кабельных сооружений

5.4.1. Текущее обслуживание ЛКС является обязательным и должно выполняться систематически.

5.4.2. Текущее обслуживание включает следующие работы:

- выполнение мероприятий по обеспечению сохранности линейно - кабельных сооружений на предприятиях, в организациях и учреждениях, производящих земляные работы, а также среди землепользователей и землевладельцев;

- выправка покосившихся, замена неисправных и установка новых знаков обозначения трассы;

- установка предупредительных знаков в местах производства работ на трассах кабельных линий;

- устройство защиты линейно - кабельных сооружений от механических повреждений в местах раскопок;

- расчистка от снега подходов и подъездов к НРП (НУП), отвод талых вод;

- устранение повреждений и аварий на линейно - кабельных сооружениях;

- устранение мест негерметичности металлических оболочек кабелей;

- обслуживание и ремонт средств механизации;

- обслуживание устройств защиты линейных сооружений от коррозии, ударов молнии, влияния электрифицированных железных дорог и ЛЭП; обслуживание кабельной канализации;

- обслуживание кабельных переходов через шоссе, железные дороги и водные преграды;

содержание в исправном состоянии инвентаря, временных кабельных вставок, аварийного запаса кабеля, инструментов, приборов;

- внесение, при необходимости, изменений в паспорта кабельных трасс после окончания земляных работ и устранения линейных повреждений.

5.5. Планово - профилактическое обслуживание линейно - кабельных сооружений

5.5.1. Планово - профилактическое обслуживание ЛКС осуществляется периодически в соответствии с планом, утвержденным главным инженером предприятия, и включает:

- измерение электрических и оптических параметров кабельных линий;

- выполнение работ по защите кабелей от механических повреждений;

- изготовление предупредительных знаков, замерных столбиков, шлагбаумов и т.д.;

- контроль глубины залегания кабеля и уточнения картограмм. Периодичность контроля глубины залегания кабелей и выбор проверяемых участков трассы устанавливается каждым ТЦМС или, по их поручению, подчиненными предприятиями (ТУСМ, ЭТУС);

- подготовка линейно - кабельных сооружений к работе в зимних условиях и в период паводка.

6. Ремонт линейно - кабельных сооружений

Ремонт линейно - кабельных сооружений проводится в целях поддержания или восстановления их первоначальных эксплуатационных характеристик. В соответствии с назначением, характером и объемом выполняемых работ ремонт подразделяется на текущий и капитальный.

6.1. Текущий ремонт производится эксплуатационным персоналом периодически в зависимости от состояния ЛКС.

Затраты на текущий ремонт производятся в пределах средств, предусматриваемых сметой затрат на производство.

Оперативный контроль качества работ по текущему ремонту осуществляется руководителем ЦЛКС, ЛТЦ.

Приемка законченного текущего ремонта производится по участкам НРП - НРП (НУП - НУП) комиссией в составе начальника ЦКЛС (ЛТЦ) и представителей ТУСМ (ЭТУС) и оформляется актом, в котором отмечаются объем и качество выполняемых работ (хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно), недостатки и сроки их устранения, а также оценивается общее состояние линейно - кабельных сооружений на принимаемых участках и даются необходимые рекомендации на следующий ремонтный период.

До начала приемки текущего ремонта комиссии предъявляются утвержденный план текущего ремонта, данные о фактически выполненных объемах работ и протоколы измерений.

При приемке текущего ремонта комиссия выборочно производит непосредственный осмотр не менее 25% объема выполненных работ. При этом не менее 10% трассы проверяется пешим осмотром.

При текущем ремонте выполняются следующие основные виды работ:

1) частичные (одной строительной длины) выноска, замена и углубление подземного кабеля длиной не более 200 м;

2) планировка и подсыпка грунта при промоинах, оползнях, обвалах, устройство водоотводов и укрепление верхнего покрова грунта;

3) обследование кабельных переходов, частичные выноска и углубление подводных кабелей без привлечения водолазов и специальной землеройной техники;

4) замена и ремонт отдельных муфт, восстановление целостности защитных покровов кабеля;

5) ремонт устройств содержания кабелей и контейнеров НУП, НРП под избыточным воздушным давлением;

6) мелкий ремонт кабельных вводов и кабельных переходов через автомобильные и железнодорожные, а также другие коммуникации;

7) ремонт и частичная замена устройств по защите кабеля и других линейных сооружений от коррозии и внешних электромагнитных влияний;

8) устройство и ремонт несложных контуров заземлений;

9) выполнение несложных работ по защите кабеля и других линейных сооружений от коррозии и внешних электромагнитных влияний (оконтуровка деревьев и опор, частичная замена и прокладка новых грозозащитных тросов, установка КИП и отдельных устройств электромеханической защиты и т.д.);

10) отыскание и устранение отдельных мест негерметичности оболочек кабеля;

11) расчистка трассы от кустарника и мелкого леса;

12) мелкий ремонт сооружений подземной кабельной канализации (ремонт или замена отдельных люков, крышек, замков, накладок и др.);

13) установка и замена замерных столбиков, шлагбаумов, предупредительных и указательных знаков и плакатов по трассе кабеля;

14) ремонт и устройство переездов через трассу кабеля;

15) уточнение фиксации и глубины залегания кабелей на отдельных участках;

16) покраска замерных столбиков, предупредительных и указательных знаков, ящиков, шкафов, кабель - ростов и нанесение соответствующих надписей и обозначений;

17) укрепление и замена опор информационных знаков, замена сигнальных фонарей, ламп и другие текущие работы на переходах через водные преграды;

18) выполнение отдельных работ по ремонту кабеля и его доведение до норм по электрическим и оптическим параметрам на участке НРП - НРП (НУП - НУП);

19) другие работы, не требующие проектно - сметной документации;

20) ремонт сооружений ЦЛКС, ЛТЦ, НРП, НУП (покраска дверей, полов, окон, стен, подсыпка грунта обваловки на НРП (НУП) с частичной одерновкой, устройство и ремонт дорожек к НРП (НУП), устройство и ремонт ограждений НУП, не имеющих надстроек).

6.2. Капитальный ремонт производится периодически в зависимости от технического состояния линейных сооружений и планируется в каждом отдельном случае на основании данных контрольных технических осмотров, периодических проверок и дефектных ведомостей.

При капитальном ремонте одновременно выполняются все работы, относящиеся к текущему ремонту.

Капитальный ремонт линейных сооружений производится по отдельным проектам, сметам и нормативам хозяйственным или подрядным способом.

Приемка выполненных работ по плану капитального ремонта производится комиссией, назначаемой руководством предприятия.

При капитальном ремонте выполняются следующие основные виды работ:

1) выноска или углубление кабеля (более одной строительной длины) длиной более 200 м;

2) подводные, берегоукрепительные и земляные работы на речных переходах и в прибрежных зонах подводных линий передачи;

3) подводно - технические работы по обслуживанию и ремонту кабельных речных переходов с привлечением водолазов;

4) ремонт кабельной канализации, переустройство кабельных колодцев, устройство компенсаторов для защиты кабелей от сдавливания льдом;

5) приведение электрических и оптических характеристик кабеля к установленным нормам на всей длине кабельной магистрали или на секции между оконечным и обслуживаемыми усилительными пунктами;

6) работы на существующих кабельных линиях с целью использования их в более широком спектре частот;

7) проведение мероприятий по защите кабеля от различных видов коррозии, ударов молнии, влияния линий электропередачи, электрифицированных железных дорог и радиостанций;

8) замена и установка боксов, кабельных ящиков, киосков, шкафов, катушек индуктивности;

9) замена кабелей (более строительной длины) и оборудования, не соответствующих предъявляемым к ним требованиям, на новые, повышающие надежность линейных сооружений и улучшающие условия эксплуатации;

10) большие объемы работ по подсыпке грунта в местах промоин, оползней, обвалов и т.д.;

11) устройство сложных контуров заземлений;

12) большие объемы работ по перемонтажу муфт и восстановлению целостности защитных покровов кабеля;

13) установка над муфтами пассивных контуров (маркеров) в местах выноски замерных столбиков с пахотных земель;

14) устройство переходов через реки, автомобильные и железные дороги;

15) большие объемы работ по восстановлению герметичности оболочки кабелей;

16) ремонт сооружений ЦЛКС и ЛТЦ, замена наземных сооружений НРП и НУП.

Основные объемы текущего и капитального ремонтов определяются планами работы на год.

На основе годовых планов составляются уточненные квартальные и месячные планы, учитывающие результаты текущих контрольных проверок и технических осмотров.

Годовые, квартальные и месячные планы текущего и капитального ремонтов утверждаются начальником соответствующего эксплуатационного предприятия. В планах должны указываться объемы ремонтов в физических показателях и конкретные сроки выполнения работ.

Для выполнения работ бригады оснащаются соответствующим транспортом, механизмами, приборами, инструментом и материалами.

Руководитель бригады (ЦКЛС, ЛТЦ) должен ежедневно вести журнал учета выполняемых работ с указанием фамилий исполнителей, вида и объема выполненных работ, а также использованных материалов.

Конкретный порядок организации и приемки работ при выполнении текущего и капитального ремонтов определяется на местах в соответствии с применяемыми методами обслуживания линейных сооружений, формами организации труда, а также действующими рекомендациями и указаниями.

6.4. Для проведения ремонтных и аварийно - восстановительных работ в полевых условиях должна быть применена измерительно - монтажная машина. Машина должна использоваться для измерения кабеля и монтажа муфт.

6.5. Состав оборудования, материалов и приборов для ремонта электрических кабелей изложен в "Инструкции по аварийно - восстановительным работам на междугородных кабельных линиях связи". М: Связь, 1978.

6.6. Для ремонта оптических кабелей в состав оборудования измерительно - монтажной машины должны входить:

- приборы для определения места повреждения (обрыва) волоконно - оптического кабеля;

измеритель оптической мощности;

- измеритель затухания;

- рефлектометр оптический;

- измеритель коэффициента ошибок полевой;

- комплект специального инструмента для разделки и монтажа оптических волокон;

- полевой сварочный аппарат для сварки волокон;

- источники электроснабжения;

- кабельные изделия и материалы;

- монтажный инструмент;

- радиостанции и аппараты служебной связи.

7. Аварийно - восстановительные работы

7.1. К аварийно - восстановительным работам относятся работы, проводимые с целью оперативного восстановления работоспособности поврежденной кабельной линии.

Продолжительность аварийно - восстановительных работ исчисляется с момента полного или частичного прекращения действия связи до восстановления способности поврежденной кабельной линии обеспечивать передачу всех задействованных на данное время линейных трактов.

7.2. Аварийно - восстановительные работы должны проводиться в контрольные, предусмотренные технологическими картами сроки с учетом погодных и других условий.

Технологические карты составляют ТУСМ или отделения ТЦМС, ЭТУС и утверждаются ТЦМС или АО "Электросвязь". Карты должны разрабатываться с учетом конкретных условий и должны быть направлены на сокращение продолжительности простоев каналов связи и длительности устранения линейных повреждений.

7.3. Аварийно - восстановительные работы проводятся силами цехов линейно - кабельных сооружений (ЦЛКС) и линейно - технических цехов (ЛТЦ), а также РВБ ТУСМ, ЭТУС. Непосредственное руководство работами осуществляет начальник ЦЛКС или ЛТЦ.

Общая координация проведения АВР осуществляется главным инженером ТУСМ (ЭТУС), а в необходимых случаях (при больших объемах и сложности восстановительных работ) главным инженером ТЦМС (АО "Электросвязь") с выездом на место аварии в экстренных случаях.

В помощь подразделению, проводящему аварийно - восстановительные работы, должны привлекаться бригады соседних ЦЛКС или ЛТЦ (независимо от их принадлежности другим ТУСМ (ЭТУС) или ТЦМС (АО "Электросвязь")).

7.4. Аварийно - восстановительные работы организуются немедленно после получения соответствующей информации, должны проводиться в объемах, обеспечивающих восстановление действия систем передачи в кратчайшие сроки, и вестись непрерывно.

7.5. Для оперативного восстановления действия связей ЦЛКС и ЛТЦ должны быть оснащены в необходимом количестве аварийным запасом кабелей, временных кабельных вставок, устройствами однокабельной работы, инструментом, измерительными приборами, инвентарем, механизмами и транспортом. Указанный аварийный запас должен храниться в специально отведенных закрытых помещениях, аварийных прицепах или автомобилях.

Расходование аварийного комплекта (запаса) допускается только для выполнения аварийно - восстановительных работ и срочных работ, направленных на предупреждение аварий.

Состав аварийного запаса утверждается ТЦСМ, АО "Электросвязь" по каждому ТУСМ (ЭТУС) для каждого ЦЛКС и ЛТЦ. Номенклатура и количество материалов, изделий и устройств, входящих в аварийный комплект, должны определяться в зависимости от конкретных условий трассы, расположения ЦЛКС и ЛТЦ, условий производства работ и др.

Пополнение аварийного запаса должно осуществляться немедленно по его расходовании.

Проверки полноты и исправности аварийного комплекта должны проводиться начальниками ЦКЛС и ЛТЦ ежеквартально и после каждого случая проведения аварийно - восстановительных работ, о чем должна делаться запись в специальном журнале.

Условия хранения и состояние аварийного запаса должны обеспечивать возможность его оперативного использования в любое время.

Перевозки приборов на необорудованных автомашинах должны осуществляться в специальных упаковочных ящиках, гарантирующих сохранность средств измерений.

При необходимости предприятия должны оснащаться монтажно - измерительными машинами, передвижными мобильными радиорелейными станциями, специальными плавсредствами, транспортом и т.д.

7.6. Для обеспечения возможности проведения аварийно - восстановительных работ в аварийный комплект должны входить продукты питания, подлежащие длительному хранению (или должны предусматриваться денежные средства для экстренного приобретения продуктов питания), кухонные принадлежности и различная утварь, позволяющая обеспечить личный состав аварийно - восстановительной бригады питанием в течение не менее одних суток.

7.7. Планы ежегодной технической учебы персонала ЦЛКС, ЛТЦ, РВБ и производственных лабораторий должны в полном объеме предусматривать изучение вопросов, необходимых для успешного проведения аварийно - восстановительных работ, включая проведение практических тренировок с выездом на трассу.

7.8. При необходимости должны заключаться соответствующие договоры с управлениями и отрядами гражданской авиации о выделении вертолетов для доставки аварийных бригад к месту аварии.

7.9. Для быстрейшего сбора восстановительной бригады в каждом ЦЛКС, ЛТЦ разрабатывается соответствующая схема оповещения. Порядок сбора бригады согласно оповещению утверждается начальником ЦЛКС (ЛТЦ).

Последовательность выполнения аварийно - восстановительных работ, обеспечивающая оперативное действие связи, в каждом конкретном случае определяется руководителем восстановительных работ.

О намечаемых планах ликвидации аварии, ходе работ по устранению аварии и возникающих трудностях начальник ЦЛКС, ЛТЦ обязан немедленно докладывать руководству ТУСМ, ЭТУС, которое обязано сообщить о принятых мерах вышестоящей организации.

7.10. При устранении аварии на линейно - кабельных сооружениях обязательным является наличие постоянной служебной связи на всех уровнях управления.

7.11. В целях сокращения времени простоя каналов связи при аварийно - восстановительных работах применять временные активные и пассивные вставки и устройства однокабельной работы. Решение об использовании указанных способов принимается руководителем восстановительных работ.

Длительностью устранения повреждений считать время восстановления связей в полном объеме путем включения временных кабельных вставок, переключения на резервные кабельные и радиорелейные тракты и т.д.

Переход на постоянный вариант работы линейно - кабельных сооружений осуществляется только после проведения полного комплекса подготовительных работ, гарантирующих надежную работу кабельной линии. После монтажа постоянной вставки, перед переключением связей, должны быть проведены все необходимые контрольные измерения электрических и оптических параметров кабеля.

Возвращение восстановительных бригад с линии разрешается только после получения подтверждения о нормальной работе систем связи.

7.12. Аварийно - восстановительные работы на линейно - кабельных сооружениях должны проводиться в соответствии с действующими правилами и требованиями системы оперативного управления сетью.

7.13. Все аварии на линейно - кабельных сооружениях магистральных и внутризоновых линий передачи ВСС РФ подлежат расследованию с составлением соответствующих актов.

Расследование аварий производится комиссиями, состав которых определяется ТЦМС, АО "Электросвязь". Во всех случаях в состав комиссий включаются руководитель или главный инженер предприятия, на сооружениях которого произошла авария.

Расследование особо крупных аварий на магистральных кабельных линиях производится комиссиями, назначенными Госкомсвязи России. При необходимости в состав комиссий включаются представители научно - исследовательских и проектных институтов, а также заводов - изготовителей кабельной продукции.

При авариях на кабельных линиях, вызванных работами сторонних организаций, производится расследование с составлением двустороннего акта о причинах аварии.

7.14. В процессе расследования необходимо:

- выявить причину и виновных в возникновении аварии;

- выяснить обстоятельства, способствующие аварии;

- рассмотреть и оценить: организацию работ ЦЛКС, ЛТЦ по ликвидации аварии и подготовленность ремонтно - восстановительных бригад; умение и оперативность действий технического персонала, участвовавшего в ликвидации аварии; точность определения участка и места аварии; эффективность и достаточность применяемых средств механизации и транспорта; эффективность применяемых методов предупреждения аварий; определить меры, исключающие возникновение подобных аварий в дальнейшем.

Материалы расследования аварий должны включать объяснение руководителей структурных подразделений и предприятий.

7.15. О каждой аварии на линейно - кабельных сооружениях должен быть составлен аварийный акт.

Аварийные акты составляются в трех экземплярах, из которых один остается на ЦЛКС или ЛТЦ, один - в ТУСМ (ЭТУС), один в пятидневный срок после ликвидации аварии при необходимости или по запросу отправляется вышестоящей организации (ГЦУМС, АО "Электросвязь").

7.16. Акты расследований с информацией о принятых мерах в 15-дневный срок по запросу должны высылаться ТЦМС в ГЦУМС.

7.17. После устранения аварии или повреждения обязательным является внесение в кратчайший срок соответствующих изменений в паспорт (планшет) кабельной трассы.

7.18. Предприятия, управления и организации связи должны ежегодно проводить подробный анализ причин и хода устранения аварий, разрабатывать и осуществлять мероприятия, направленные на улучшение качественных показателей технической эксплуатации линейно - кабельных сооружений, повышение их надежности и долговечности.

8. Содержание кабелей для ремонтно - эксплуатационных нужд (РЭН) и аварийного резерва

8.1. Для выполнения аварийно - восстановительных и ремонтно - эксплуатационных работ на линейно - кабельных сооружениях в ЛТЦ, ЦЛКС, ТУСМ, ЭТУС, ТЦМС должен создаваться соответствующий запас всех типов кабелей, которые находятся в эксплуатации на данном предприятии, и гибких кабелей для временных вставок.

Количество, номенклатура и места хранения кабелей для ремонтно - эксплуатационных и аварийно - восстановительных нужд определяются ТЦМС в соответствии с действующими нормативами. Аварийный (страховой) резерв (запас) кабелей должен пополняться по мере его расходования.

Расход аварийного резерва кабелей не по назначению запрещается.

8.2. Условия хранения кабелей для РЭН, аварийного резерва и временных кабельных вставок должны обеспечивать их длительную сохранность без изменения электрических, оптических и механических характеристик, а также свойств защитных покровов.

8.3. Хранение кабелей осуществляется на барабанах. Каждый барабан должен иметь сплошную обшивку из одного ряда досок, гвозди обшивки прибиваются через металлическую ленту или через переплетающую гвозди проволоку.

Расстояние от верхнего ряда витков кабеля до обшивки должно быть не менее 100 мм.

8.4. Барабаны с кабелем должны храниться на крытом складе или под навесом на ровной, защищенной от скапливания осадков и грунтовых вод площадке. Кабель должен быть защищен от прямого попадания солнечных лучей.

Барабаны должны размещаться таким образом, чтобы имелась возможность производить необходимые измерения и испытания без их перекатки. К месту хранения кабелей должен быть обеспечен свободный проезд транспорта в любое время года и суток.

Под щеки барабанов подкладываются упоры.

8.5. Нижний конец кабеля, выведенный наружу, должен иметь ниппель и защиту от механических повреждений.

Если нижний конец кабеля не выведен наружу, а оставлен под обшивкой, то на внутренней щеке барабана оборудуется "улитка" - углубление для вывода нижнего конца кабеля.

Верхний конец кабеля должен быть закреплен металлической скобой на внутренней поверхности щеки барабана.

8.6. На каждом барабане с кабелем указывается:

- стрелка направления вращения;

- марка и длина кабеля;

- номер барабана, его тип;

- год и месяц изготовления кабеля;

- номер группы (по волновому сопротивлению коаксиальных пар или средней рабочей емкости симметричных пар);

- место расположения верхнего конца кабеля.

Для волоконно - оптического кабеля указывается дополнительно:

-фирма - изготовитель;

- марка кабеля;

- тип волокна;

- число волокон;

- длина волны.

8.7. Кабели для временных вставок небольшой длины должны храниться в специальных ящиках или на стеллажах для аварийного имущества. К бухте должна быть прикреплена бирка с указанием марки, длины и даты последней проверки кабеля.

8.8. Все кабели, поступающие на склад или в ЦЛКС (ЛТЦ), должны быть проверены на соответствие паспортным данным, и данные измерений занесены в журнал. Качество защитных покровов проверяется в соответствии с действующими указаниями.

Кабели, поступившие с избыточным воздушным давлением менее указанного в заводском паспорте, а также имеющие внешние дефекты, подвергаются полной проверке.

8.9. Ежегодно должны проводиться внешний осмотр барабанов и проверка герметичности кабелей.

8.10. Перед использованием кабеля для постоянных вставок производится его полная проверка в соответствии с ГОСТ и ТУ.

8.11. Кабели, предназначенные для временных вставок, не реже одного раза в год должны подвергаться следующим проверкам:

- жил, проводников и оптических волокон на отсутствие обрыва;

- электрического сопротивления изоляции жил, проводников и оболочки;

- изоляции жил и проводников испытательным напряжением.

8.12. Результаты всех испытаний кабеля должны заноситься в журнал.

8.13. После каждого использования кабеля в качестве временной вставки кабель и соединительные устройства должны быть очищены, кабели намотаны на барабаны (в бухты) и испытаны в соответствии с п. 8.11.

9. Переустройство, реконструкция, техническое перевооружение и строительство линейно - кабельных сооружений

9.1. Переустройство или перенос линейно - кабельных сооружений должны производиться по техническим условиям и под контролем эксплуатационных предприятий связи - владельцев сооружений.

9.2. Работы по переключению действующих связей на вновь построенные линии производятся только эксплуатационным предприятием - владельцем линии связи.

Работы по переустройству и переносу линейно - кабельных сооружений должны, как правило, выполняться без нарушения действующих связей.

9.3. Переключение действующих связей на вновь проложенный кабель разрешается производить только после полного завершения и приемки выполненных работ в соответствии с действующими требованиями.

9.4. Работы на линейно - кабельных сооружениях, выполняемые при замене основного технологического оборудования кабельных линий связи с переустройством или строительством промежуточных и оконечных пунктов, относятся к реконструкции линейно - кабельных сооружений.

9.5. Замена устаревших оборудования, устройств, сооружений и кабельной арматуры, относящихся к линейно - кабельным сооружениям, с целью механизации трудоемких процессов, оснащения предприятий связи контрольной и измерительной аппаратурой, автоматизации управления оборудованием, повышения производительности труда, выполняемая без расширения производственных площадей и существенного переустройства зданий, относится к техническому перевооружению действующих предприятий.

Замена оборудования, не вошедшего в сметы строек, установка и монтаж которого производится эксплуатационными предприятиями без дополнительных затрат на строительно - монтажные работы, может относиться к техническому перевооружению в соответствии с планами технического перевооружения действующих предприятий.

9.6. К новому строительству относится сооружение кабельных линий по новым трассам с частичным использованием существующих или строительством новых узлов и станций.

9.7. Для осуществления постоянного контроля за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и техническим перевооружением линейно - кабельных сооружений устанавливается технический надзор со стороны эксплуатационного предприятия.

9.8. Работы по переустройству, переносу, реконструкции, техническому перевооружению и строительству линейно - кабельных сооружений независимо от исполнителя должны приниматься заказчиком в соответствии с действующими требованиями по приемке междугородных кабельных линий связи в эксплуатацию.

9.9. В целях поддержания исправного состояния законченных строительством линейно - кабельных сооружений до решения государственной комиссии о приемке в эксплуатацию объекта в целом отдельные участки кабельных линий передачи (не менее одного элементарного участка) могут приниматься предприятиями, осуществляющими технический надзор, на ответственное хранение до приемки кабельных линий рабочей и государственной комиссиями.

На ответственное хранение линейно - кабельные сооружения принимаются при условии их полного соответствия проектной документации, установленным техническим требованиям, при наличии исполнительной и фиксационной документации, протоколов электрических и оптических измерений параметров, постановке кабеля под избыточное воздушное давление и соответствующем обозначении трассы кабеля на местности.

Передача линейно - кабельных сооружений на ответственное хранение оформляется актом промежуточной приемки специальной комиссией, назначенной приказом по эксплуатационному предприятию.

Затраты эксплуатационных предприятий, связанные с ответственным хранением линейных сооружений, возмещаются заказчиком на строительство этих сооружений.

10. Технический надзор за строительством, реконструкцией, техническим перевооружением и капитальным ремонтом линейно - кабельных сооружений

10.1. Технический надзор за строительством, реконструкцией, техническим перевооружением, капитальным ремонтом линейно - кабельных сооружений производится в течение всего периода строительства и устанавливается с целью осуществления систематического контроля за качеством, технологической последовательностью и точным соответствием выполнения строительно - монтажных работ проектным решениям, руководствам, строительным нормам и правилам, а также для повышения ответственности строительно - монтажных организаций за качество строительства, надежность и долговечность линейных сооружений.

10.2. Технический надзор за производством строительно - монтажных работ осуществляется эксплуатационным предприятием, на баланс которого подлежат передаче законченные строительством или реконструкцией объекты.

10.3. Работники технического надзора являются ответственными представителями заказчика и назначаются приказом заказчика по согласованию с эксплуатационным предприятием. Копия приказа направляется подрядной организации.

Для осуществления технического надзора назначаются высококвалифицированные специалисты, хорошо знающие руководство по строительству и правила технической эксплуатации магистральных и внутризоновых кабельных линий передачи и имеющие практический опыт работы.

В приказе должно быть указано: на каких объектах и участках и за какими видами работ осуществляется надзор назначенными специалистами.

10.4. Для непосредственного контроля за ходом выполнения конкретных видов работ (прокладка кабеля и подземных защитных проводов, устройство контуров заземления, установка средств и устройств защиты от коррозии, строительство НРП (НУП), монтаж кабеля и оконечных устройств, установка оборудования содержания кабелей под избыточным воздушным давлением и испытание герметичности кабелей, устройство речных переходов, проведение измерений и т.д.) дополнительно должны привлекаться соответствующие специалисты.

10.5. Работники технадзора обязаны изучить проект (трассу прокладки кабеля, места размещения НРП (НУП), устройство заземлений, меры защиты кабелей от опасных и мешающих влияний и коррозии, содержание кабелей и контейнеров НРП (НУП) под избыточным воздушным давлением, места пересечений с другими подземными коммуникациями и др.), ознакомиться с конструкцией прокладываемого кабеля, технологией его прокладки и монтажа, объемом и составом измерений и испытаний, с установленными нормами и требованиями.

Страницы документа