МИНИСТЕРСТВО ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П Р И К А З

| 27.02.2007 | г. Москва | № 23 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении Правил применения приемо-передающих устройств для волоконно-оптических и атмосферных оптических линий передачи

В соответствии со статьей 41 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 28, ст. 2895; № 52 (часть I), ст. 5038; 2004, № 35, ст. 3607; № 45, ст. 4377; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 6, ст. 636; № 10, ст. 1069; № 31 (часть I), ст. 3431, ст. 3452) и пунктом 4 Правил организации и проведения работ по обязательному подтверждению соответствия средств связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 апреля 2005 г. № 214 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 16, ст. 1463),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые Правила применения приемо-передающих устройств для волоконно-оптических и атмосферных оптических линий передачи.

2. Направить настоящий приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра информационных технологий и связи Российской Федерации Б.Д. Антонюка.

| Министр | Л.Д. Рейман |
| --- | --- |

Зарегистрирован Минюстом России 
22 марта 2007 г., регистрационный № 9143

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства информационных 
технологий и связи Российской Федерации
от «_27_»__февраля_______ 2007 г. № _23_

ПРАВИЛА
применения приемо-передающих устройств 
для волоконно-оптических и атмосферных оптических линий передачи

I. Общие положения

1. Правила применения приемо-передающих устройств для волоконно-оптических и атмосферных оптических линий передачи (далее – Правила) разработаны в соответствии со статьей 41 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 28, ст. 2895; № 52 (часть I), ст. 5038; 2004, № 35, ст. 3607; № 45, ст. 4377; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 6, ст. 636; № 10, ст. 1069; № 31 (часть I), ст. 3431, ст. 3452; 2007, № 1, ст. 8) в целях обеспечения целостности, устойчивости функционирования и безопасности единой сети электросвязи Российской Федерации.

2. Правила устанавливают обязательные требования к параметрам приемо-передающих устройств (далее – оборудование) для волоконно-оптических и атмосферных оптических линий передачи, предназначенных для использования в сети связи общего пользования и технологических сетях связи в случае их присоединения к сети связи общего пользования.

3. Правила распространяются на следующие виды оборудования:

1) оборудование волоконно-оптических систем передачи (ВОСП);

2) оборудование атмосферных оптических линий передачи (далее – АОЛП).

4. Оборудование, указанное в пункте 3 Правил, идентифицируется как приемо-передающие устройства для волоконно-оптических и атмосферных оптических линий передачи и в соответствии с пунктом 14 Перечня средств связи, подлежащих обязательной сертификации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004 г. № 896 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 2, ст. 155), должно пройти процедуру обязательной сертификации в порядке, установленном Правилами организации и проведения работ по обязательному подтверждению соответствия средств связи, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 апреля 2005 г. № 214 (Собрания законодательства Российской Федерации, 2005, № 16, ст. 1463).

II. Требования к параметрам приемо-передающих устройств волоконно-оптических и атмосферных оптических линий передачи

5. В состав оборудования волоконно-оптических систем передачи со спектральным разделением оптических каналов (WDM) входят следующие устройства:

1) транспондеры (комбайнеры);

2) терминальные оптические мультиплексоры (демультиплексоры);

3) оптические мультиплексоры (демультиплексоры) ввода-вывода;

4) оптические усилители;

5) устройства оптического служебного канала (OSC);

6) устройства возбуждения распределенного усиления оптического сигнала 
в среде передачи (Рамановское усиление).

6. Транспондеры (комбайнеры) обеспечивают выполнение следующих функций (одной или нескольких):

1) регенерацию сигнала;

2) преобразование исходных электрических сигналов;

3) преобразование кода (скорости) передачи исходного сигнала;

4) преобразование длин волн исходных (компонентных) оптических сигналов;

5) передачу сигнала в оптическом канале WDM.

7. Транспондер имеет интерфейс линейного сигнала для системы WDM и один или несколько интерфейсов компонентных сигналов.

8. Терминальные оптические мультиплексоры (демультиплексоры) и оптические мультиплексоры (демультиплексоры) ввода (вывода) осуществляют ввод (выделение) оптических каналов.

9. Оптические усилители обеспечивают усиление оптического линейного сигнала.

10. Устройства OSC обеспечивают:

1) контроль всех элементов оптического линейного тракта WDM;

2) организацию служебной связи;

3) управление состоянием оптического линейного тракта WDM.

11. Устройства возбуждения распределенного усиления оптического сигнала в среде передачи (Рамановское усиление) обеспечивают увеличение энергетического потенциала в среде передачи.

12. В системах WDM предусмотрено резервирование:

1) оптических каналов;

2) оптических трактов;

3) блоков оборудования.

13. Для оборудования волоконно-оптических систем передачи со спектральным разделением оптических каналов устанавливаются следующие обязательные требования к параметрам:

1) оптических интерфейсов DWDM согласно приложению № 1 к настоящим Правилам;

2) оптических интерфейсов СWDM согласно приложению № 2 к настоящим Правилам;

3) оптических усилителей (передачи, приема, линейных усилителей для диапазонов С, L, S  согласно приложениям №№ 1, 2 к настоящим Правилам;

4) транспондера (комбайнера) согласно приложениям №№ 1, 2 к настоящим Правилам;

5) терминальных оптических мультиплексоров (демультиплексоров) согласно приложениям №№ 1, 2 к настоящим Правилам;

6) оптических мультиплексоров (демультиплексоров) ввода (вывода) согласно приложениям №№ 1, 2 к настоящим Правилам.

14. Требования к параметрам устройства возбуждения распределенного усиления оптического сигнала в среде передачи (Рамановское усиление) приведены в приложении № 3 к настоящим Правилам.

15. Требования к параметрам оптических интерфейсов преобразователей (конверторов) приведены в приложении № 4 к настоящим Правилам.

16.  Требования к параметрам интерфейсов электронно-оптических преобразователей для систем передачи с частотным разделением каналов приведены в приложении № 5 к настоящим Правилам.

17. Требования к параметрам оборудования атмосферных оптических линий передачи приведены в приложении № 6 к настоящим Правилам.

18. Требования к параметрам электропитания приведены в приложении 33 к Правилам применения оборудования проводных и оптических систем передачи абонентского доступа (далее – Правила применения оборудования абонентского доступа), утвержденным приказом Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации 24 августа 2006 г. № 112, (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 4 сентября 2006 г. Регистрационный № 8194).

19.  Требования к параметрам электромагнитной совместимости оборудования приведены в приложении 35 к Правилам применения оборудования абонентского доступа.

20. Требования к параметрам устойчивости к воздействию климатических факторов приведены в приложении № 7 к настоящим Правилам.

_____________

Справочно:[1] Диапазон С составляет 1529 – 1565 нм; диапазон L составляет 1570 – 1605 нм; диапазон S составляет 1480 – 1525 нм.

Приложение 1. Требования к параметрам оптических интерфейсов DWDM

Приложение 2. Требования к параметрам оптических интерфейсов СWDM

Приложение 3. Требования к параметрам устройств возбуждения распределенного усиления оптического сигнала в среде передачи (Рамановское усиление)

Приложение 4. Требования к параметрам оптических интерфейсов преобразователей (конверторов)

Приложение 5. Требования к параметрам интерфейсов электронно-оптических преобразователей для систем передачи с частотным разделением каналов

Приложение 6. Требования к параметрам оборудования атмосферных оптических линий передачи

Приложение 7. Требования к параметрам устойчивости к воздействию климатических факторов

Приложение 8. Список используемых сокращений

Приложение № 1

к Правилам применения приемо-передающих устройств для волоконно-оптических
и атмосферных оптических линий передачи

Требования к параметрам оптических интерфейсов DWDM

Требования к параметрам оптических интерфейсов DWDM (для системы передачи DWDM и отдельных устройств) приведены в таблицах №№ 1–4.

Таблица № 1. Номинальные центральные частоты оптических каналов DWDM

| Номинальные центральные частоты (ТГц) при канальных интервалах | Длина волны, нм |
| --- | --- |
| 12,5 ГГц | 25 ГГц | 50 ГГц | 100 ГГц и больше |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 195,9375 | – | – | – | 1530,04 |
| 195,9250 | 195,925 | – | – | 1530,14 |
| 195,9125 | – | – | – | 1530,24 |
| 195,9000 | 195,900 | 195,90 | 195,9 | 1530,33 |
| 195,8875 | – | – | – | 1530,43 |
| 195,8750 | 195,875 | – | – | 1530,53 |
| 195,8625 | – | – | – | 1530,63 |
| 195,8500 | 195,850 | 195,85 | – | 1530,72 |
| 195,8375 | – | – | – | 1530,82 |
| 195,8250 | 195,825 | – | – | 1530,92 |
| 195,8125 | – | – | – | 1531,02 |
| 195,8000 | 195,800 | 195,80 | 195,8 | 1531,12 |
| 195,7875 | – | – | – | 1531,21 |
| 195,7750 | 195,775 | – | – | 1531,31 |
| 195,7625 | – | – | – | 1531,41 |
| 195,7500 | 195,750 | 195,75 | – | 1531,51 |
| 195,7375 | – | – | – | 1531,60 |
| 195,7250 | 195,725 | – | – | 1531,70 |
| 195,7125 | – | – | – | 1531,80 |
| 195,7000 | 195,700 | 195,70 | 195,7 | 1531,90 |
| 195,6875 | – | – | – | 1532,00 |
| 195,6750 | 195,675 | – | – | 1532,09 |
| 195,6625 | – | – | – | 1532,19 |
| 193,2375 | – | – | – | 1551,42 |
| 193,2250 | 193,225 | – | – | 1551,52 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 193,2125 | – | – | – | 1551,62 |
| 193,2000 | 193,200 | 193,20 | 193,2 | 1551,72 |
| 193,1875 | – | – | – | 1551,82 |
| 193,1750 | 193,175 | – | – | 1551,92 |
| 193,1625 | – | – | – | 1552,02 |
| 193,1500 | 193,150 | 193,15 | – | 1552,12 |
| 193,1375 | – | – | – | 1552,22 |
| 193,1250 | 193,125 | – | – | 1552,32 |
| 193,1125 | – | – | – | 1552,42 |
| 193,1000 | 193,100 | 193,10 | 193,1 | 1552,52 |
| 193,0875 | – | – | – | 1552,62 |
| 193,0750 | 193,075 | – | – | 1552,73 |
| 193,0625 | – | – | – | 1552,83 |
| 193,0500 | 193,050 | 193,05 | – | 1552,93 |
| 193,0375 | – | – | – | 1553,03 |
| 193,0250 | 193,025 | – | – | 1553,13 |
| 193,0125 | – | – | – | 1553,23 |
| 193,0000 | 193,000 | 193,00 | 193,0 | 1553,33 |
| 192,9875 | – | – | – | 1553,43 |
| 192,9750 | 192,975 | – | – | 1553,53 |
| 192,9625 | – | – | – | 1553,63 |
| 184,7750 | 184,775 | – | – | 1622,47 |
| 184,7625 | – | – | – | 1622,58 |
| 184,7500 | 184,750 | 184,75 | – | 1622,69 |
| 184,7375 | – | – | – | 1622,80 |
| 184,7250 | 184,725 | – | – | 1622,91 |
| 184,7125 | – | – | – | 1623,02 |
| 184,7000 | 184,700 | 184,70 | 184,7 | 1623,13 |
| 184,6875 | – | – | – | 1623,24 |
| 184,6750 | 184,675 | – | – | 1623,35 |
| 184,6625 | – | – | – | 1623,46 |
| 184,6500 | 184,650 | 184,65 | – | 1623,57 |
| 184,6375 | – | – | – | 1623,68 |
| 184,6250 | 184,625 | – | – | 1623,79 |
| 184,6125 | – | – | – | 1623,90 |
| 184,6000 | 184,600 | 184,60 | 184,6 | 1624,01 |
| 184,5875 | – | – | – | 1624,12 |
| 184,5750 | 184,575 | – | – | 1624,23 |
| 184,5625 | – | – | – | 1624,34 |
| 184,5500 | 184,550 | 184,55 | – | 1624,45 |
| 184,5375 | – | – | – | 1624,56 |
| 184,5250 | 184,525 | – | – | 1624,67 |
| 184,5125 | – | – | – | 1624,78 |
| 184,5000 | 184,500 | 184,50 | 184,5 | 1624,89 |
| Примечание. Расширение диапазона осуществляется с шагом, равным канальному интервалу |

Таблица № 2. Параметры интерфейсов оптических каналов DWDM

| Параметр | Скорость передачи цифрового сигнала, Мбит/с |
| --- | --- |
|  | <2500 | 2500 | 10000 | 40000 |
| 1. Параметры передачи (в точке Sn) |
| 1.1. Отклонение центральной частоты оптического канала при канальном интервале: |  |  |  |  |
| 200 ГГц, не более, ГГц | ±50 | ±47 | ±45 | ±40 |
| 100 ГГц, не более, ГГц | ±25 | ±23 | ±20 | ±5 |
| 50 ГГц, не более, ГГц | ±12 | ±11 | ±7 | - |
| 25 ГГц, не более, ГГц | ±5,2 | ±5 | ±1,2 | - |
| 12,5 ГГц, не более, ГГц | ±2,5 | ±1,8 | - | - |
| 1.2. Коэффициент экстинкции, не менее, дБ | 8,2 | 8,2 | 8,2 | - |
| 2. Параметры приема (в точке Rn) |
| 2.1. Уровень чувствительности при Кош=10-12, не более, дБм | –15 | –12 | –12 | - |
| 2.2. Динамический диапазон, не менее, дБ | 10 | 8 | 8 | - |

Таблица №  3. Параметры интерфейсов агрегатных сигналов DWDM, оптических усилителей для диапазонов С, L, S , терминальных мультиплексоров (демультиплексоров), мультиплексоров (демультиплексоров) ввода (вывода)

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Параметры передачи (в точках MPI-S, S’) |
| 1.1. Уровень суммарной мощности, не более, дБм | +27,0 |
| 1.2. Оптическая переходная помеха между оптическими каналами, не более, дБ | –20,0 |
| 2. Параметры приема ( в точках MPI-R, R’) |
| 2.1. Уровень суммарной входной мощности, не более, дБм | + 16 |
| 2.2. Уровень мощности на один оптический канал: 1) минимальный, не менее, дБм 2) максимальный, не более, дБм | –36,0 +16,0 |

Таблица № 4. Параметры интерфейсов агрегатных сигналов DWDM

| Параметр | Код применения |
| --- | --- |
|  | P16S1-1D2 P16S1-1D5 | P16I1-2D2 P16I1-2D3 P16I1-2D5 | P16S1-2B2 P16S1-2B5 | P16S1-2C2 P16S1-2C3 P16S1-2C5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Общие характеристики |
| 1.1. Максимальное число каналов | 16 | 16 | 16 | 16 |
| линейный код; скорость передачи оптического компонентного сигнала | NRZ 2,5 Гбит/с | NRZ 10 Гбит/с | NRZ 10 Гбит/с | NRZ 10 Гбит/с |
| 1.3. Максимальный коэффициент ошибок | 10–12 | 10–12 | 10–12 | 10–12 |
| 2.Интерфейс передачи агрегатного сигнала |
| 2.1. Максимальная средняя выходная мощность в канале, дБм | –4 | –3 | +3 | –7 |
| 2.2. Минимальная средняя выходная мощность в канале, дБм | –10 | –6 | 0 | –11 |
| 2.3. Максимальная средняя суммарная выходная мощность, дБм | +8 | +9 | +15 | +5 |
| 2.4. Канальный интервал, ГГц | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2.5. Максимальное отклонение центральной частоты, ГГц | ±40 | ±40 | ±40 | ±40 |
| 3.Параметры оптического линейного тракта |
| 3.1. Максимальное затухание, дБ | 11 | 6 | 11 | 11 |
| 3.2. Минимальное затухание, дБ | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.3. Максимальная хроматическая дисперсия, пс/нм | 800 | 400 | 800 | 800 |
| 3.4. Максимальная дифференциальная групповая задержка, пс | 120 | 30 | 30 | 30 |
| 4.Интерфейс приема агрегатного сигнала |
| 4.1. Максимальная средняя входная мощность в канале, дБм | –6 | –3 | +3 | –7 |
| 4.2. Минимальная средняя входная мощность в канале, дБм | –21 | –12 | –11 | –22 |
| 4.3. Максимальная средняя суммарная входная мощность, дБм | +6 | +9 | +15 | +5 |
| 4.4. Запас на дополнительные потери, дБ | 1 | 2 | 2 | 2 |
|  | - | 2 | 2 | 2 |
|  | - | 2 | - | 2 |
| 4.5. Минимальная эквивалентная чувствительность, дБм | –22 | –14 | –13 | –24 |
|  | - | –13 | –12 | –23 |
|  | - | –13 | - | –23 |

_____________

Приложение № 2

к Правилам применения приемо-передающих устройств для волоконно-оптических
и атмосферных оптических линий передачи

Требования к параметрам оптических интерфейсов СWDM

Требования к параметрам оптических интерфейсов СWDM (для системы передачи СWDM и отдельных устройств) приведены в таблицах №№ 1–12 данного приложения и таблице № 1 приложения № 1 к настоящим Правилам.

Таблица № 1. Номинальные значения длин волн оптических каналов CWDM

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Длины волн, нм | 1270 | 1390 | 1510 |
|  | 1290 | 1410 | 1530 |
|  | 1310 | 1430 | 1550 |
|  | 1330 | 1450 | 1570 |
|  | 1350 | 1470 | 1590 |
|  | 1370 | 1490 | 1610 |
| Примечание. Расширение диапазона в обе стороны осуществляется с шагом 20 нм |

Таблица № 2. Параметры интерфейсов оптических каналов CWDM

| Параметр | Скорость передачи цифрового сигнала, Мбит/с |
| --- | --- |
|  | <2500 | 2500 | 10 000 |
| 1. Параметры интерфейсов передачи (в точке Sn) |
| 1.1. Канальный интервал, нм | 20 |
| 1.2. Отклонение центральной длины волны, не более, нм | 14,0 |
| 2. Параметры интерфейсов приема (в точке Rn) |
| 2.1. Уровень чувствительности при Кош=10-12, не более, дБм | –15 | –12 | –12 |
| 2.2. Динамический диапазон, не менее, дБ | 10 | 8 | 8 |

Таблица № 3. Параметры интерфейсов агрегатных сигналов CWDM, оптических усилителей для диапазонов С, L, S , терминальных мультиплексоров (демультиплексоров) мультиплексоров (демультиплексоров) ввода (вывода)

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| 1. Параметры интерфейсов передачи агрегатных сигналов (в точках MPI-S, S’) |
| 1.1. Уровень суммарной мощности, не более, дБм | +27,0 |
| 1.2. Уровень мощности на один оптический канал, не более, дБм | +20,0 |
| 1.3. Оптическая переходная помеха между оптическими каналами, не более, дБ | –20,0 |
| 2. Параметры интерфейсов приема агрегатных сигналов(в точках MPI-R, R’) |
| 2.1. Уровень суммарной входной мощности, не более, дБм | + 16 |
| 2.2. Уровень мощности на один оптический канал: 1) минимальный, не менее, дБм 2) максимальный, не более, дБм | –36,0 +16,0 |

Таблица № 4. Параметры интерфейсов оптических каналов CWDM

| Параметр | Код применения |
| --- | --- |
|  | S-C8S1–1D2 S-C8S1–1D3 S-C8S1–1D5 | S-C8L1–1D2 S-C8L1–1D3 S-C8L1–1D5 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.Общие характеристики |
| 1.1. Максимальное число каналов | 8 | 8 |
| Линейный код; скорость передачи оптических компонентных сигналов | NRZ 2,5 Гбит/с | NRZ 2,5 Гбит/с |
| 1.3. Максимальный коэффициент ошибки | 10–12 | 10–12 |
| 2.Параметры передачи интерфейсов оптических каналов CWDM |
| 2.1. Максимальная средняя выходная мощность, дБм | +5 | +5 |
| 2.2. Минимальная средняя выходная мощность, дБм | 0 | 0 |
| 2.3. Максимальное отклонение центральной длины волны оптического канала, нм | ±6,5 | ±6,5 |
| 2.4. Коэффициент гашения, не менее, дБ | 8,2 | 8,2 |
| 3.Параметры оптического тракта |
| 3.1. Минимальное затухание, вносимое каналом, дБ | 16,5 | 25,5 |
| 3.2. Максимальное затухание, вносимое каналом, дБ | 5 | 14 |
| 3.3. Максимальная хроматическая дисперсия, пс/нм | 1000 | 1600 |
| 3.4. Максимальная дифференциальная групповая задержка, пс | 120 | 120 |
| 4.Параметры приема интерфейсов оптических каналов CWDM |
| 4.1. Уровень перегрузки при Кош=10-12, не менее, дБм | 0 | –9 |
| 4.2. Уровень чувствительности при Кош=10-12, не более, дБм | –18 | –28 |

Таблица № 5. Параметры интерфейсов агрегатных сигналов CWDM для 4-канальных двунаправленных линий передачи

| Параметр | Код применения |
| --- | --- |
|  | B-C4L1 –0D2 | B-C4L1 –0D3 | B-C4L1 –1D2 | B-C4L1 –1D3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Общие характеристики |
| 1.1. Максимальное число каналов | 2 + 2 | 2 + 2 | 2 + 2 | 2 + 2 |
| линейный код; скорость передачи оптических компонентных сигналов | NRZ 1,25 бит/с | NRZ 1,25 бит/с | NRZ 2,5Гбит/с | NRZ 2,5 Гбит/с |
| 1.3. Максимальный коэффициент ошибки | 10–12 | 10–12 | 10–12 | 10–12 |
| 2.Параметры передачи интерфейсов агрегатных сигналов |
| 2.1. Максимальная средняя выходная мощность в одном канале, дБм | +5 | +5 | +5 | +5 |
| 2.2. Минимальная средняя выходная мощность в одном канале, дБм | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. Максимальная средняя суммарная выходная мощность, дБм | +8 | +8 | +8 | +8 |
| 2.4. Максимальное отклонение центральной длины волны, нм | ±6,5 | ±6,5 | ±6,5 | ±6,5 |
| 3.Параметры однопролетного оптического тракта агрегатного сигнала |
| 3.1. Максимальное затухание, дБ | 25,5 | 25,5 | 22,5 | 23,5 |
| 3.2. Минимальное затухание, дБ | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 3.3. Максимальная хроматическая дисперсия, пс/нм | 2400 | - | 2000 | - |
| 3.4. Максимальная дифференци-альная групповая задержка, пс | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 4.Параметры приема интерфейсов агрегатных сигналов |
| 4.1. Максимальная средняя входная мощность в одном канале, дБм | –7 | –7 | –7 | –7 |
| 4.2. Минимальная средняя входная мощность в одном канале, дБм | –25,5 | –25,5 | –22,5 | –23,5 |
| 4.3. Максимальная средняя суммарная входная мощность, дБм | –4 | –4 | –4 | –4 |
| 4.4. Минимальная эквивалентная чувствительность в канале, дБм | –27 | –27 | –25 | –25 |

Таблица № 6. Параметры интерфейсов агрегатных сигналов CWDM для 8-канальных линий передачи

| Параметр | Код применения |
| --- | --- |
|  | C8S1 –1D2 | B-C8S1 –1D2 | C8L1 –1D2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.Общие характеристики |
| 1.1. Максимальное число каналов | 8 | 4 + 4 | 8 |
| 1.2. линейный код; скорость передачи оптических компонентных сигналов | NRZ 2,5 бит/с | NRZ 2,5 бит/с | NRZ 2,5 бит/с |
| 1.3. Максимальный коэффициент ошибки | 10–12 | 10–12 | 10–12 |
| 2.Параметры передачи интерфейсов агрегатных сигналов |
| 2.1. Максимальная средняя выходная мощность в одном канале, дБм | +4 | +4 | +4 |
| 2.2. Минимальная средняя выходная мощность в одном канале, дБм | –3,5 | –3,5 | –3,5 |
| 2.3. Максимальная средняя суммарная выходная мощность, дБм | +13 | +10 | +13 |
| 2.4. Максимальное отклонение центральной длины волны, нм | ±6,5 | ±6,5 | ±6,5 |
| 3.Параметры оптического тракта агрегатного сигнала |
| 3.1. Максимальное затухание, дБ | 9 | 9 | 18 |
| 3.2. Минимальное затухание, дБ | 3 | 3 | 12 |
| 3.3. Максимальная хроматическая дисперсия, пс/нм | 800 | 800 | 1600 |
| 3.4. Максимальная дифференциальная групповая задержка, пс | 120 | 120 | 120 |
| 4.Параметры интерфейсов приема агрегатных сигналов |
| 4.1. Максимальная средняя входная мощность в одном канале, дБм | +1 | +1 | –8 |
| 4.2. Минимальная средняя входная мощность в одном канале, дБм | –12,5 | –12,5 | –12,5 |
| 4.3. Максимальная средняя суммарная входная мощность, дБм | +10 | +7 | +1 |
| 4.4. Минимальная эквивалентная чувствительность в канале, дБм | –14 | –14 | –24 |

Таблица № 7. Параметры интерфейсов агрегатных сигналов CWDM для 8-канальных двунаправленных линий передачи

| Параметр | Код применения |
| --- | --- |
|  | B-C8L1 –0D2 | B-C8L1 –0D3 | B-C8L1 –1D2 | B-C8L1 –1D3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Общие характеристики |
| 1.1. Максимальное число каналов | 4 + 4 | 4 + 4 | 4 + 4 | 4 + 4 |
| линейный код; скорость передачи оптических компонентных сигналов | NRZ 1,25 бит/с | NRZ 1,25 бит/с | NRZ 2,5 Гбит/с | NRZ 2,5 Гбит/с |
| 1.3. Максимальный коэффициент ошибки | 10–12 | 10–12 | 10–12 | 10–12 |
| 2.Параметры передачи интерфейсов агрегатных сигналов |
| 2.1. Максимальная средняя выходная мощность в одном канале, дБм | +4 | +4 | +4 | +4 |
| 2.2. Минимальная средняя выходная мощность в одном канале, дБм | –3,5 | –3,5 | –3,5 | –3,5 |
| 2.3. Максимальная средняя суммарная выходная мощность, дБм | +10 | +10 | +10 | +10 |
| 2.4. Максимальное отклонение центральной длины волны, нм | ±6,5 | ±6,5 | ±6,5 | ±6,5 |
| 3.Параметры оптического тракта агрегатного сигнала |
| 3.1. Максимальное затухание, дБ | 21 | 21 | 18 | 19 |
| 3.2. Минимальное затухание, дБ | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 3.3. Максимальная хроматическая дисперсия, пс/нм | 2000 | – | 1600 | – |
| 3.4. Максимальная дифференциальная групповая задержка, пс | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 4.Параметры приема интерфейсов агрегатных сигналов |
| 4.1. Максимальная средняя входная мощность в одном канале, дБм | –8 | –8 | –8 | –8 |
| 4.2. Минимальная средняя входная мощность в одном канале, дБм | –24,5 | –24,5 | –21,5 | –22,5 |
| 4.3. Максимальная средняя суммарная входная мощность, дБм | –2 | –2 | –2 | –2 |
| 4.4. Минимальная эквивалентная чувствительность в канале, дБм | –26 | –26 | –24 | –24 |

Таблица № 8. Параметры интерфейсов агрегатных сигналов CWDM для 12-канальных двунаправленных линий передачи (L диапазон)

| Параметр | Код применения |
| --- | --- |
|  | B-C12L1-0D2 | B-C12L1-1D2 |
| Диапазон длин волн, нм | 1291 –1351 | 1471 –1611 | 1291 –1351 | 1471 – 1611 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Общие характеристики |
| 1.1. Максимальное число каналов | 6 + 6 | 6 + 6 |
| линейный код; скорость передачи оптических компонентных сигналов | NRZ 1,25 Гбит/с | NRZ 2,5 Гбит/с |
| 1.3. Максимальный коэффициент ошибки | 10–12 | 10–12 |
| 2.Параметры передачи интерфейсов агрегатных сигналов |
| 2.1. Максимальная средняя выходная мощность в одном канале, дБм | +3,5 | +1,5 | +3,5 | +1,5 |
| 2.2. Минимальная средняя выходная мощность в одном канале, дБм | –4 | –6 | –4 | –6 |
| 2.3. Максимальная средняя суммарная выходная мощность, дБм | +10,7 | +10,7 |
| 2.4. Максимальное отклонение центральной длины волны, нм | ±6,5 | ±6,5 |
| 3.Параметры оптического тракта агрегатного сигнала |
| 3.1. Максимальное затухание, дБ | 20 | 14,7 | 18 | 13,3 |
| 3.2. Минимальное затухание, дБ | 11 | 7 | 11 | 7 |
| 3.3. Максимальная хроматическая дисперсия, пс/нм | 310 | 1200 | 280 | 1100 |
| 3.4. Максимальная дифференциальная групповая задержка, пс | 120 | 120 |
| 4.Параметры приема интерфейсов агрегатных сигналов |
| 4.1. Максимальная средняя входная мощность в одном канале, дБм | –7,5 | –5,5 | –7,5 | –5,5 |
| 4.2. Минимальная средняя входная мощность в одном канале, дБм | –24 | –20,7 | –22 | –19,3 |
| 4.3. Максимальная средняя суммарная входная мощность, дБм | +2,3 | +2,3 |
| 4.4. Минимальная эквивалентная чувствительность в канале, дБм | –25 | –21,7 | –23 | –20,8 |

Таблица № 9. Параметры интерфейсов агрегатных сигналов CWDM для 16-канальных линий передачи

| Параметр | Код применения |
| --- | --- |
|  | C16S1-1D2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Диапазон длин волн, нм | 1311 –1371 | 1391 –1451 | 1471 – 1611 |
| 1.Общие характеристики |
| 1.1. Максимальное число каналов | 16 |
| 1.2. линейный код; скорость передачи оптических компонентных сигналов | NRZ 2,5 Гбит/с |
| 1.3. Максимальный коэффициент ошибки | 10–12 |
| 2.Параметры передачи интерфейсов агрегатных сигналов |
| 2.1. Максимальная средняя выходная мощность в одном канале, дБм | +3,5 | +2,5 | +1 |
| 2.2. Минимальная средняя выходная мощность в одном канале, дБм | –4 | –5 | –6,5 |
| 2.3. Максимальная средняя суммарная выходная мощность, дБм | +14,2 |
| 2.4. Максимальное отклонение центральной длины волны, нм | ±6,5 |
| 3.Параметры оптического тракта агрегатного сигнала (информация) |
| 3.1. Максимальное затухание, дБ | 8,5 | 7,5 | 6,5 |
| 3.2. Минимальное затухание, дБ | 3,5 | 2,5 | 0,5 |
| 3.3. Максимальная хроматическая дисперсия, пс/нм | 160 | 300 | 510 |
| 3.4. Максимальная дифференциальная групповая задержка, пс | 120 |
| 4.Параметры приема интерфейсов агрегатных сигналов |
| 4.1. Максимальная средняя входная мощность в одном канале, дБм | 0 | 0 | +0.5 |
| 4.2. Минимальная средняя входная мощность в одном канале, дБм | –12,5 | –12,5 | –13 |
| 4.3. Максимальная средняя суммарная входная мощность, дБм | +12,3 |
| 4.4. Минимальная эквивалентная чувствительность в канале, дБм | –13,5 | –13,5 | –14 |

Таблица № 10. Параметры интерфейсов агрегатных сигналов CWDM для 16-канальных линий передачи

| Параметр | Код применения |
| --- | --- |
|  | C16L1-1D2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Диапазон длин волн, нм | 1311 – 1371 | 1391 – 1451 | 1471 – 1611 |
| 1.Общие характеристики |
| 1.1. Максимальное число каналов | 16 |
| Линейный код; скорость передачи оптических компонентных сигналов | NRZ 2,5 Гбит/с |
| 1.3. Максимальный коэффициент ошибки | 10–12 |
| 2.Параметры передачи интерфейсов агрегатных сигналов |
| 2.1. Максимальная средняя выходная мощность в одном канале, дБм | +3,5 | +1,5 | –0,5 |
| 2.2. Минимальная средняя выходная мощность в одном канале, дБм | –4 | –6 | –8 |
| 2.3. Максимальная средняя суммарная выходная мощность, дБм | +13,4 |
| 2.4. Максимальное отклонение центральной длины волны, нм | ±6,5 |
| 3.Параметры оптического тракта агрегатного сигнала (информация) |
| 3.1. Максимальное затухание, дБ | 18 | 15,8 | 13,3 |
| 3.2. Минимальное затухание, дБ | 11 | 9 | 7 |
| 3.3. Максимальная хроматическая дисперсия, пс/нм | 350 | 650 | 1100 |
| 3.4. Максимальная дифференциальная групповая задержка, пс | 120 |
| 4.Параметры приема интерфейсов агрегатных сигналов |
| 4.1. Максимальная средняя входная мощность в одном канале, дБм | –7,5 | –7,5 | –7,5 |
| 4.2. Минимальная средняя входная мощность в одном канале, дБм | –22,0 | –21,8 | –21,3 |
| 4.3. Максимальная средняя суммарная входная мощность, дБм | +4,5 |
| 4.4. Минимальная эквивалентная чувствительность в канале, дБм | –23,0 | –23,3 | –23,3 |

Таблица № 11. Параметры интерфейсов агрегатных сигналов CWDM для 16-канальных двунаправленных линий передачи (S диапазон)

| Параметр | Код применения |
| --- | --- |
|  | B-C16S1-1D2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Диапазон длин волн, нм | 1311 – 1371 | 1391 – 1451 | 1471 – 1611 |
| 1.Общие характеристики |
| 1.1. Максимальное число каналов | 8 + 8 |
| линейный код; скорость передачи оптических компонентных сигналов | NRZ 2,5 Гбит/с |
| 1.3. Максимальный коэффициент ошибки | 10–12 |
| 2.Параметры передачи интерфейсов агрегатных сигналов |
| 2.1. Максимальная средняя выходная мощность в одном канале, дБм | +3,5 | +2 | +1 |
| 2.2. Минимальная средняя выходная мощность в одном канале, дБм | –4 | –5 | –6,5 |
| 2.3. Максимальная средняя суммарная выходная мощность, дБм | +11,8 |
| 2.4. Максимальное отклонение центральной длины волны, нм | ±6,5 |
| 3.Параметры оптического тракта агрегатного сигнала (информация) |
| 3.1. Максимальное затухание, дБ | 8,5 | 7, | 6,3 |
| 3.2. Минимальное затухание, дБ | 3,5 | 2,5 | 0,5 |
| 3.3. Максимальная хроматическаядисперсия, пс/нм | 350 | 650 | 1100 |
| 3.4. Максимальная дифференциальная групповая задержка, пс | 120 |
| 4.Параметры приема интерфейсов агрегатных сигналов |
| 4.1. Максимальная средняя входная мощность в одном канале, дБм | –7,5 | –7,5 | –7,5 |
| 4.2. Минимальная средняя входная мощность в одном канале, дБм | –22,0 | –21,8 | –21,3 |
| 4.3. Максимальная средняя суммарная входная мощность, дБм | +4,5 |
| 4.4. Минимальная эквивалентная чувствительность в канале, дБм | –23,0 | –23,3 | –23,3 |

Таблица № 12. Параметры интерфейсов агрегатных сигналов CWDM для 16-канальных двунаправленных линий передачи (L диапазон)

| Параметр | Код применения |
| --- | --- |
|  | B-C16L1-1D2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Диапазон длин волн, нм | 1311 – 1371 | 1391 – 1451 | 1471 – 1611 |
| 1.Общие характеристики |
| 1.1. Максимальное число каналов | 8 + 8 |
| Линейный код; скорость передачи оптических компонентных сигналов | NRZ 2,5 Гбит/с |
| 1.3. Максимальный коэффициент ошибки | 10–12 |
| 2.Параметры передачи интерфейсов агрегатных сигналов |
| 2.1. Максимальная средняя выходная мощность в одном канале, дБм | +3,5 | +1,5 | –0,5 |
| 2.2. Минимальная средняя выходная мощность в одном канале, дБм | –4 | –6 | –8 |
| 2.3. Максимальная средняя суммарная выходная мощность, дБм | +11,6 |
| 2.4. Максимальное отклонение центральной длины волны, нм | ±6,5 |
| 3.Параметры оптического тракта агрегатного сигнала (информация) |
| 3.1. Максимальное затухание, дБ | 18 | 15,8 | 13,3 |
| 3.2. Минимальное затухание, дБ | 11 | 9 | 7 |
| 3.3. Максимальная хроматическая дисперсия, пс/нм | 350 | 650 | 1100 |
| 3.4. Максимальная дифференциальная групповая задержка, пс | 120 |
| 4.Параметры приема интерфейсов агрегатных сигналов |
| 4.1. Максимальная средняя входная мощность в одном канале, дБм | –7,5 | –7,5 | –7,5 |
| 4.2. Минимальная средняя входная мощность в одном канале, дБм | –22,0 | –21,8 | –21,3 |
| 4.3. Максимальная средняя суммарная входная мощность, дБм | +1,5 |
| 4.4. Минимальная эквивалентная чувствительность в канале, дБм | –23,0 | –23,3 | –23,3 |

Приложение № 3

к Правилам применения приемо-передающих

устройств для волоконно-оптических
и атмосферных оптических линий передачи

Требования к параметрам устройств возбуждения распределенного усиления оптического сигнала в среде передачи (Рамановское усиление)

Требования к параметрам устройств возбуждения распределенного усиления оптического сигнала в среде передачи приведены в таблице.

Таблица. Параметры устройств возбуждения распределенного усиления оптического сигнала в среде передачи

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Мощность лазеров накачки, обеспечивающих распределенное Рамановское усиление, мВт | ≥300 |
| Длины волн генерации лазеров накачки (для обеспечения Рамановского усиления в диапазоне 1,3 мкм), мкм | 1,24 |
| Длины волн генерации лазеров накачки (для обеспечения Рамановского усиления в диапазоне 1,55 мкм), мкм | 1,45 |

Приложение № 4

к Правилам применения приемо-передающих устройств для волоконно-оптических
и атмосферных оптических линий передачи

Требования к параметрам оптических интерфейсов 
 преобразователей (конверторов)

Требования к параметрам оптических интерфейсов преобразователей (конверторов) приведены в таблице.

Таблица. Параметры оптических интерфейсов преобразователей (конверторов)

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1.Формат сигнала – 10 BASE – XX |
| 1) Тип оптического волокна | MMF | SMF |
| 2) Диапазон длин волн, нм | 770 – 860 | 1270 – 1355 | 1270 – 1355 | 1480 – 1580 |
| 3) Уровень излучаемой мощности, не менее, дБм | –19,0 | –19,0 | –27,0 | - |
| 4) Уровень чувствительности приемника, не менее, дБм | –35,0 | –36,0 | –40,0 | - |
| 2.Формат сигнала – 100 BASE – XX |
| 1) Тип оптического волокна | MMF | SMF |
| 2) Диапазон длин волн, нм | 770 – 860 | 1270 – 1355 | 1270 – 1355 | 1480 – 1580 |
| 3) Уровень излучаемой мощности, не менее, дБм | –19,0 | –19,0 | –15,0 | –7,0 |
| 4) Уровень чувствительности приемника, не менее, дБм | –34,0 | –35,0 | –36,0 | –38,0 |
| 3.Формат сигнала – 1000 BASE – XX |
| 1) Тип оптического волокна | MMF | SMF |
| 2) Диапазон длин волн, нм | 770 – 860 | 1270 – 1355 | 1270 – 1355 | 1480 – 1580 |
| 3) Уровень излучаемой мощности, не менее, дБм | –10,0 | –10,0 | –13,0 | –14,0 |
| 4) Уровень чувствительности приемника, не менее, дБм | –21,0 | –21,0 | –23,0 | –36,0 |
| 4.Формат сигнала – 10G BASE – XX |
| 1) Тип оптического волокна | MMF | SMF |
| 2) Диапазон длин волн, нм | - | - | 1480 – 1580 |
| 3) Энергетический потенциал, дБ | - | - | 27, 0 |
| 5.Формат сигнала –V.35 |
| 1) Тип оптического волокна | MMF | SMF |
| 2) Диапазон длин волн, нм | 770 – 860 | 1270 – 1355 | 1270 – 1355 | 1480 – 1580 |
| 3) Уровень излучаемой мощности, не менее, дБм | - | –19,0 | –15,0 | –15,0 |
| 4) Уровень чувствительности приемника, не менее, дБм | - | –33,0 | –36,0 | –38,0 |
| 6.Формат сигнала –E 1 |
| 1) Тип оптического волокна | MMF | SMF |
| 2) Диапазон длин волн, нм | 770 – 860 | 1270 – 1355 | 1270 – 1355 | 1480 – 1580 |
| 3) Уровень излучаемой мощности, не менее, дБм | –19,0 | –19,0 | –28,0 | –5,0 |
| 4) Уровень чувствительности приемника, не менее, дБм | –33,0 | –35,0 | –41,0 | –38,0 |
| 7.Формат сигнала –E 3 |
| 1) Тип оптического волокна | MMF | SMF |
| 2) Диапазон длин волн, нм | 770 – 860 | 1270 – 1355 | 1270 – 1355 | 1480 – 1580 |
| 3) Уровень излучаемой мощности, не менее, дБм | –19,0 | – | –15,0 | –5,0 |
| 4) Уровень чувствительности приемника, не менее, дБм | –32,0 | – | –36,0 | –37,0 |
| 8.Формат сигнала –RS 232 |
| 1) Тип оптического волокна | MMF | SMF |
| 2) Диапазон длин волн, нм | 770 – 860 | 1270 – 1355 | 1270 – 1355 | 1480 – 1580 |
| 3) Уровень излучаемой мощности, не менее, дБм | - | –19,0 | –15,0 | - |
| 4) Уровень чувствительности приемника, не менее, дБм | - | –34,0 | –36,0 | - |
| 9.Формат сигнала –АТМ |
| 1) Тип оптического волокна | MMF | SMF |
| 2) Диапазон длин волн, нм | 770 – 860 | 1270 – 1355 | 1270 – 1355 | 1480 – 1580 |
| 3) Уровень излучаемой мощности, не менее, дБм | - | –19,0 | –15,0 | –14,0 |
| 4) Уровень чувствительности приемника, не менее, дБм | - | –33,0 | –34,0 | –31,0 |
| 10.Формат сигнала –WDM |
| 1) Тип оптического волокна | SMF |
| 2) Диапазон длин волн, нм | 1470 – 1610 |
| 3) Количество уплотняемых каналов | до 8 |
| 4) Диапазон длин волн, нм | 1530 – 1562 |
| 5) Количество уплотняемых каналов | до 16 |
| 6) Энергетический потенциал, дБ | ≤28,0 |
| 11.Формат сигнала – Video |
| 1) Тип оптического волокна | MMF | SMF |
| 2) Диапазон длин волн, нм | 770 – 860 | 1480 – 1580 |
| 3) Энергетический потенциал, дБ | 6,0 | 10, 0 |

_____________

Приложение № 5

к Правилам применения приемо-передающих устройств для волоконно-оптических
и атмосферных оптических линий передачи

Требования к параметрам интерфейсов электронно-оптических преобразователей для систем передачи с частотным разделением каналов

Требования к параметрам интерфейсов электронно-оптических преобразователей для систем передачи с частотным разделением каналов приведены в таблице данного приложения и в таблицах 5, 7, 9, 11 приложения 25 к Правилам применения оборудования абонентского доступа.

Таблица. Параметры интерфейсов электронно-оптических преобразователей для систем передачи с частотным разделением каналов

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1.Электрический интерфейс |  |
| 1.1. Входной (выходной) уровень канала тональной частоты (далее – ТЧ), дБн | –42 |
| 1.2. Входное (выходное) сопротивление, Ом | 75 |
| 1.3. Полоса частот группового сигнала, МГц 1) для аналоговых систем передачи (далее –АСП) К-1920 2) для АСП К-3600 | 0,25 – 9,3 0,7 – 18,5 |
| 1.4. Неравномерность частотной характеристики, дБ | ±0,3 |
| 1.5. Помехозащищенность канала ТЧ при загрузке белым шумом с уровнем минус 42дБн в полосе частот группового сигнала, дБ 1) для АСП К-1920 2) для АСП К-3600 | 52,5 52,5 |
| 2.Оптический интерфейс |  |
| 2.1. Рабочий диапазон длин волн, нм: |  |
| для окна прозрачности 1,31 мкм | 1260 – 1360 |
| для окна прозрачности 1,51 мкм | 1480 – 1580 |
| 2.2. Скорость передачи, Мбит/с 1) для АСП К-1920 2) для АСП К-3600 | 256 622 |
| 2.3. Тип источника излучения | Лазерный диод |
| 2.4. Уровень излучаемой мощности на передаче, дБм: |  |
| 1) минимальный уровень, не менее | 0 |
| 2) максимальный уровень, не более | 10 |
| 2.5. Минимальный уровень мощности на приемепри Кош=10-10, дБм 1) для АСП К-1920 2) для АСП К-3600 | –33 –30 |
| 2.6. Максимальный уровень мощности на приеме при Кош=10-10, дБм 1) для АСП К-1920 2) для АСП К-3600 | –9 –3 |
| 2.7. Коэффициент ошибок в цифровом тракте, не менее | 10-10 |

_____________

Приложение № 6

к Правилам применения приемо-передающих устройств для волоконно-оптических
и атмосферных оптических линий передачи

Требования к параметрам оборудования атмосферных оптических 
линий передачи

оборудование АОЛП обеспечивает передачу цифровых сигналов (оптических или электрических) PDH, SDH и Ethernet (требования к параметрам интерфейсов PDH, SDH и Ethernet соответствуют приложениям 20 – 23, 25 к Правилам применения оборудования абонентского доступа).

Оборудование АОЛП обеспечивает возможность подстройки наведения приемо-передающих станций.

Оборудование АОЛП обеспечивает контроль основных параметров, передаваемых сигналов и формирование сигналов аварии.

В оборудовании АОЛП обеспечивается автоматическая регулировка уровня оптического излучения на входе оптического приемника.

Допустимая плотность энергии излучения на выходе передающей антенны в зависимости от типа оптического излучателя приведена в таблице № 1 (значения угловой расходимости оптической антенны, симметричности диаграммы направленности оптической антенны и выходной мощности оптического излучения приведены в технических условиях на оборудование АОЛП).

Энергетический потенциал и класс оборудования АОЛП соответствуют значениям, приведенным в таблице № 2 (значения чувствительности и перегрузки фотоприемного устройства приведены в технических условиях).

Максимально достижимые расчетные значения энергетического потенциала атмосферного канала и чувствительности фотоприемного устройства АОЛП в зависимости от скорости передаваемой информации приведены в таблице № 3.

Таблица № 1. Допустимая плотность энергии излучения на выходе передающей антенны в зависимости от типа оптического излучателя

| Диапазон рабочих длин волн, нм | Допустимая плотность энергии излучения на выходе передающей антенны (линзы), не более Вт/ м2 |
| --- | --- |
| 770 – 800, 860 – 900 | 16 |
| 1200 – 1330, 1350 – 1360 | 128 |
| 1480 – 1560 | 1000 |

Таблица № 2. Зависимость класса оборудования АОЛП от энергетического потенциала

| Класс аппаратуры АОЛП | Рэп, дБ |
| --- | --- |
| Высший | 80 ≤ Рэп |
| 1 | 70 ≤ Рэп ≤ 80 |
| 2 | 60 ≤ Рэп ≤ 70 |
| 3 | 50 ≤ Рэп ≤ 60 |
| 4 | 40 ≤ Рэп ≤ 50 |
| 5 | 30 ≤ Рэп ≤ 40 |
| 6 | 20 ≤ Рэп ≤ 30 |
| 7 | 10 ≤ Рэп ≤ 20 |
| 8 | 0 ≤ Рэп ≤ 10 |

Таблица № 3. Максимально-достижимые расчетные значения энергетического 
потенциала атмосферного канала (Рэп) и чувствительности фотоприемного устройства АОЛП в зависимости от скорости передаваемой информации при Рпер = +27 дБм

| Уровень канала | Скорость передачи | Рэп макс, дБ | Предельные значения чувствительности, Рпр, дБм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Е1 | 2,048 Мбит/с | 84 | –57 |
| Е2 | 8,448 Мбит/с | 81 | –54 |
| Е3 | 34,368 Мбит/с | 78 | –51 |
| Е4 | 139,264 Мбит/с | 75 | –48 |
| STM-1 | 155 Мбит/с | 74 | –47 |
| STM-4 | 622 Мбит/с | 71 | –44 |
| STM-16 | 2,51 Гбит/с | 68 | –41 |
| STM-64 | 10 Гбит/с | 65 | –38 |
| Ethernet | 10 Мбит/с | 80 | –53 |
|  | 100 Мбит/с | 75 | –48 |
|  | 1 Гбит/с | 70 | –43 |
|  | 10 Гбит/с | 60 | –38 |

_____________

Приложение № 7

к Правилам применения приемо-передающих устройств для волоконно-оптических
и атмосферных оптических линий передачи

Требования к параметрам устойчивости к воздействию климатических факторов

Оборудование, устанавливаемое в отапливаемых помещениях, соответствует требованиям настоящих Правил при температуре от 5 до 40º С.

Оборудование, устанавливаемое в отапливаемых помещениях, соответствует требованиям настоящих Правил при воздействии повышенной влажности до 80% при температуре 25º С.

Оборудование, устанавливаемое в неотапливаемых помещениях, соответствует требованиям настоящих Правил при температуре от минус 40º С до 50º С.

Оборудование, устанавливаемое в неотапливаемых помещениях, соответствует требованиям настоящих Правил при воздействии повышенной влажности до 100% при температуре 25º С.

_____________

Приложение № 8

к Правилам применения приемо-передающих устройств для волоконно-оптических
и атмосферных оптических линий передачи

Справочно

Список используемых сокращений

WDM – Wavelength-Division Multiplexing (спектральное разделение оптических каналов).

CWDM – Coarse Wavelength-Division Multiplexing (разреженная сетка длин волн).

DWDM – Dense Wavelength-Division Multiplexing (плотная сетка длин волн).

OSC – Optical Supervisory Channel (оптический служебный канал).

MMF – Multi Mode Fiber (многомодовое волокно).

SMF – Single Mode Fiber (одномодовое волокно).

ATM – Asynchronous Transfer Mode (асинхронный режим переноса).

_____________